ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА

ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОЕ

2018-2019

| ОГЛАВЛЕНИЕ |
| --- |
| 1. | ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ | 4 |
| 2. | ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ | 5 |
| 3. | ПОРЯДОК И МЕХАНИЗМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В ПРОЦЕССЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА | 8 |
| 4. | ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ | 10 |
| 4.1. | Территории общего пользования | 10 |
| 4.2. | Территории рекреационного назначения | 12 |
| 4.3. | Территории зон отдыха | 12 |
| 4.4. | Территории производственного назначения | 13 |
| 4.5. | Территории транспортной и инженерной инфраструктуры | 13 |
| 5. | ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТОЯНИЮ И ОБЛИКУ ЗДАНИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ФОРМОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПРИЛЕГАЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | 14 |
| 6. | ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 17 |
| 6.1. | Содержание и эксплуатация дорог | 17 |
| 6.2. | Содержание и эксплуатация пешеходных коммуникаций | 17 |
| 6.3. | Содержание и эксплуатация детских площадок | 18 |
| 6.4. | Содержание и эксплуатация спортивных площадок | 19 |
| 6.5. | Содержание и эксплуатация контейнерных площадок | 20 |
| 6.6. | Содержание и эксплуатация площадок для выгула и дрессировки животных | 21 |
| 6.7. | Содержание и эксплуатация площадок автостоянок, размещение и хранение транспортных средств на территории городского поселения Октябрьское | 22 |
| 6.8. | Содержание и эксплуатация элементов освещения | 23 |
| 6.9. | Содержание и эксплуатация ограждений (заборов) | 25 |
| 6.10. | Содержание и эксплуатация малых архитектурных форм | 26 |
| 6.11. | Содержание и эксплуатация некапитальных нестационарных сооружений | 27 |
| 6.12. | Содержание и эксплуатация зеленых насаждений | 28 |
| 6.13. | Содержание и эксплуатация уличного коммунально-бытового и технического оборудования | 31 |
| 6.14. | Содержание и эксплуатация водных устройств | 33 |
| 6.15. | Содержание и эксплуатация покрытий | 33 |
| 6.16. | Содержание и эксплуатация средств размещения информации и рекламных конструкций | 34 |
| 7. | ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТУПНОСТИ СРЕДЫ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП | 35 |
| 8. | ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА | 36 |
| 9. | ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕМОНТЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ | 36 |
| 10. | УБОРКА ТЕРРИТОРИИ | 38 |
| 10.1. | Особенности уборки территории в весенне-летний период | 40 |
| 10.2. | Особенности уборки территории в осенне-зимний период | 41 |
| 11. | СОДЕРЖАНИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ | 42 |
| 12. | ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА | 42 |
| 13. | ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА | 41 |
| 14. | ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ИСПОЛНЕНИЕМ | 43 |
| 15. | ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ | 46 |
| 16. | ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРУШЕННОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА | 48 |
| 17. | ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ | 95 |

# 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

  - В настоящих Правилах благоустройства применяются следующие термины с соответствующими определениями:

1.1.1.	Благоустройство территорий – комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых и естественных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, проводимых с целью повышения качества жизни населения и привлекательности территории;

1.1.2.	Городская среда - это совокупность природных, архитектурно - планировочных, экологических, социально - культурных и других факторов, характеризующих среду обитания на определенной территории и определяющих комфортность проживания на этой территории;

1.1.3.	Капитальный ремонт дорожного покрытия – комплекс работ, при котором производится полное восстановление и повышение работоспособности дорожной одежды и покрытия, земляного полотна и дорожных сооружений, осуществляется смена изношенных конструкций и деталей или замена их на наиболее прочные и долговечные, повышение геометрических параметров дороги с учетом роста интенсивности движения и осевых нагрузок автомобилей в пределах норм, соответствующих категории, установленной для ремонтируемой дороги, без увеличения ширины земляного полотна на основном протяжении дороги;

1.1.4.	Качество городской среды - комплексная характеристика территории и ее частей, определяющая уровень комфорта повседневной жизни для различных слоев населения;

1.1.5.	Комплексное развитие городской среды - улучшение, обновление, трансформация, использование лучших практик и технологий на всех уровнях жизни поселения, в том числе развитие инфраструктуры, системы управления, технологий, коммуникаций между горожанами и сообществами;

1.1.6.	Критерии качества городской среды - количественные и поддающиеся измерению параметры качества городской среды;

1.1.7.	Нормируемый комплекс элементов благоустройства - необходимое минимальное сочетание элементов благоустройства для создания на территории муниципального образования экологически благоприятной и безопасной, удобной и привлекательной среды. Нормируемый комплекс элементов благоустройства устанавливается в составе местных норм и правил благоустройства территории органом местного самоуправления;

1.1.8.	Оценка качества городской среды - процедура получения объективных свидетельств о степени соответствия элементов городской среды на территории муниципального образования установленным критериям для подготовки и обоснования перечня мероприятий по благоустройству и развитию территории в целях повышения качества жизни населения и привлекательности территории;

1.1.9.	Общественные пространства - это территории муниципального образования, которые постоянно доступны для населения в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки. Статус общественного пространства предполагает отсутствие платы за посещение. Общественные пространства могут использоваться резидентами и гостями муниципального образования в различных целях, в том числе для общения, отдыха, занятия спортом, образования, проведения собраний граждан, осуществления предпринимательской деятельности, с учетом требований действующего законодательства;

1.1.10.	Объекты благоустройства территории - территории муниципального образования, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга, контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов,  открытые функционально - планировочные образования общественных центров, дворы, кварталы, а также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально - пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой, растительные группировки), водные объекты и гидротехнические сооружения, природные комплексы, особо охраняемые природные территории, эксплуатируемые кровли и озелененные участки крыш, линейные объекты дорожной сети, объекты ландшафтной архитектуры, другие территории муниципального образования;

1.1.11.	Проезд – дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и магистральных улиц, разворотным площадкам;

1.1.12.	Проект благоустройства – документация, содержащая материалы в текстовой и графической форме и определяющая проектные решения (в том числе цветовые) по благоустройству территории и иных объектов благоустройства;

1.1.13.	Развитие объекта благоустройства - осуществление работ, направленных на создание новых или повышение качественного состояния существующих объектов благоустройства, их отдельных элементов;

1.1.14.	Содержание объекта благоустройства - поддержание в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов;

1.1.15.	Субъекты городской среды - жители населенного пункта, их сообщества, представители общественных, деловых организаций, органов власти и других субъектов социально - экономической жизни, участвующие и влияющие на развитие населенного пункта;

1.1.16.	Твердое покрытие - дорожное покрытие в составе дорожных одежд;

1.1.17.	Уборка территорий - виды деятельности, связанные со сбором, вывозом в специально отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно - эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды;

1.1.18.	Улица - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в пределах населенных пунктов, в том числе магистральная дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная и парковая дорога, дорога в научно - производственных, промышленных и коммунально - складских зонах (районах);

1.1.19.	Элементы благоустройства территории – элементы озеленения, покрытия, ограждения (заборы), водные устройства, уличное коммунально – бытовое и техническое оборудование, игровое и спортивное оборудование, элементы освещения, средства размещения информации и рекламные конструкции, малые архитектурные формы и городская мебель, некапитальные нестационарные сооружения, элементы объектов капитального строительства;

1.1.20.	Прилегающая территория – территория, непосредственно примыкающая к границам здания, сооружения,  ограждения, к строительной площадке, объектам торговли, рекламы и иным объектам, находящимся в собственности, владении, аренде, на балансе у юридических или физических лиц.

# 2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ

2.1.	Настоящие правила благоустройства имеют цель - создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию  городского поселения Октябрьское.

2.2.	Деятельность по благоустройству включает в себя разработку проектной документации по благоустройству территорий, выполнение мероприятий по благоустройству и содержание объектов благоустройства.

2.3.	Под проектной документацией по благоустройству территорий понимается пакет документации, основанной на стратегии развития муниципального образования и концепции, отражающей потребности жителей муниципального образования, который содержит материалы в текстовой и графической форме и определяет проектные решения по благоустройству территории. Состав данной документации может быть различным в зависимости от того, к какому объекту благоустройства он относится. Предлагаемые решения по благоустройству рекомендуется готовить по результатам социологических, маркетинговых, архитектурных, градостроительных и иных исследований, социально – экономической оценки эффективности проектных решений.

2.4.	Развитие городской среды осуществляется путем улучшения, обновления, трансформации, использования лучших практик и технологий, в том числе путем развития инфраструктуры, системы управления, технологий, коммуникаций между жителями и сообществами. При этом осуществлять реализацию комплексных проектов по благоустройству, предусматривающих одновременное использование различных элементов благоустройства, обеспечивающих повышение удобства использования и визуальной привлекательности благоустраиваемой территории.

2.5.	Содержание объектов благоустройства осуществляется путем поддержания в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов в соответствии с эксплуатационными требованиями. При разработке и выборе проектов по благоустройству территорий важным критерием является стоимость их эксплуатации и содержания.

2.6.	Участниками деятельности по благоустройству могут выступать:

а)	жители городского поселения Октябрьское, которые формируют запрос на благоустройство и принимают участие в оценке предлагаемых решений. В отдельных случаях жители участвуют в выполнении работ. Жители могут быть представлены общественными организациями и объединениями;

б) 	представители органов местного самоуправления, которые формируют техническое задание, выбирают исполнителей и обеспечивают финансирование в пределах своих полномочий;

в)	хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории городского поселения Октябрьское, которые могут соучаствовать в формировании запроса на благоустройство, а также в финансировании мероприятий по благоустройству;

г)	представители профессионального сообщества, в том числе архитекторы и дизайнеры, специалисты по благоустройству и озеленению, которые разрабатывают концепции объектов благоустройства и создают рабочую документацию;

д)	исполнители работ, в том числе строители, производители малых архитектурных форм и иные.

2.7.		Необходимо участие жителей в подготовке и реализации проектов по благоустройству в целях повышения эффективности расходов на благоустройство и качества реализованных проектов, а также обеспечения сохранности созданных объектов благоустройства.

2.8.	Участие жителей городского поселения Октябрьское может быть прямым или опосредованным через общественные организации, в том числе организации объединяющие профессиональных проектировщиков – архитекторов, дизайнеров, а также ассоциации и объединения предпринимателей. Оно осуществляется путем инициирования проектов благоустройства, участия в обсуждении проектных решений и, в некоторых случаях, реализации принятия решений. Форма участия определяется органом местного самоуправления с учетом настоящих Правил в зависимости от особенностей проекта по благоустройству.

2.9.	Концепцию благоустройства для каждой территории необходимо создавать с учётом потребностей и запросов жителей и других участников деятельности по благоустройству и при их непосредственном участии на всех этапах создания концепции, а также с учётом стратегических задач комплексного устойчивого развития городской среды, в том числе формирования возможности для создания новых связей, общения и взаимодействия отдельных граждан и сообществ, их участия в проектировании и реализации проектов по развитию территории, содержанию объектов благоустройства и для других форм взаимодействия жителей населенного пункта.

2.10.	Территории городского поселения Октябрьское удобно расположенные и легко доступные для большого числа жителей, необходимо использовать с максимальной эффективностью, на протяжении как можно более длительного времени и в любой сезон. Целесообразно предусмотреть взаимосвязь пространств муниципальных образований, доступность объектов инфраструктуры, в том числе за счет ликвидации необоснованных барьеров и препятствий.

2.11.	Обеспечение качества городской среды при реализации проектов благоустройства территорий необходимо достигать путем реализации следующих принципов:

2.11.1.	Принцип функционального разнообразия – насыщенность территории микрорайона (жилого комплекса) разнообразными социальными и коммерческими сервисами;

2.11.2.	Принцип комфортной организации пешеходной среды – создания в муниципальном образовании условий для приятных, безопасных, удобных пешеходных прогулок. Привлекательность пешеходных прогулок обеспечивается путем совмещения различных функций (транзитная, коммуникационная, рекреационная, потребительская) на пешеходных маршрутах. Целесообразно обеспечить доступность пешеходных прогулок для различных категорий граждан, в том числе для маломобильных групп, граждан при различных погодных условиях;

2.11.3.	Принцип комфортной мобильности – наличие у жителей сопоставимых по скорости и уровню комфорта возможностей доступа к основным точкам притяжения в населенном пункте и за его пределами  при помощи различных видов транспорта (личный автотранспорт, различные виды общественного транспорта, велосипед);

2.11.4.	Принцип комфортной среды для общения – гармоничное размещение в населенном пункте территории муниципального образования, которые постоянно и без платы за посещение доступны для населения, в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки (далее – общественные пространства) и территорий с ограниченным доступом посторонних людей, предназначенных для уединенного общения и проведения времени (далее - приватное пространство);

2.11.5.	Принцип насыщенности общественных и приватных пространств разнообразными элементами природной среды (зелёные насаждения, водные объекты и др.) различной площади, плотности территориального размещения и пространственной организации в зависимости от функционального назначения части территории. Находящиеся в населенном пункте элементы природной среды должны иметь четкое функциональное назначение в структуре общественных либо приватных пространств.

2.12.	Реализация принципов комфортной среды для общения и комфортной пешеходной среды, необходимо создание условий для защиты общественных и приватных пространств от вредных факторов среды (шум, пыль, загазованность) эффективными архитектурно - планировочными приемами.

2.13.	Общественные пространства должны обеспечивать принцип пространственной и планировочной взаимосвязи жилой и общественной среды, центров социального тяготения, транспортных узлов на всех уровнях.

2.14.	Реализацию комплексных проектов благоустройства необходимо осуществлять  с привлечением собственников земельных участков, находящихся в непосредственной близости от территории комплексных проектов благоустройства и иных заинтересованных сторон (застройщиков, управляющих организаций, объединений граждан и предпринимателей, собственников и арендаторов коммерческих помещений в прилегающих зданиях), в том числе с использованием механизмов государственно – частного партнерства.

2.15.	Определение конкретных зон, территорий, объектов для проведения работ по благоустройству, очередность реализации проектов, объемы и источники финансирования необходимо устанавливать в соответствующей муниципальной программе по благоустройству территории.

2.16.	В рамках разработки муниципальных программ необходимо провести инвентаризацию объектов благоустройства и разработать паспорта объектов благоустройства.

2.17.	В паспорте целесообразно отобразить следующую информацию:

-	о собственниках и границах земельных участков, формирующих территорию объекта благоустройства;

-	ситуационный план;

-	элементы благоустройства;

-	сведения о текущем состоянии;

-	сведения о планируемых мероприятиях по благоустройству территорий.

2.18.	Обоснование предложений по определению конкретных зон, территорий, объектов для проведения работ по благоустройству, установления их границ, определения очередности реализации проектов, объемов и источников финансирования для последующего учета в составе документов стратегического, территориального планирования, планировки территории необходимо осуществлять на основе комплексного исследования современного состояния и потенциала развития территории муниципального образования (элемента планировочной структуры).

2.19.	В качестве приоритетных объектов благоустройства необходимо выбирать активно посещаемые или имеющие очевидный потенциал  для роста пешеходных потоков территории населенного пункта, с учетом объективной потребности в развитии тех или иных общественных пространств, экономической эффективности реализации и планов развития муниципального образования.

2.20.	Настоящие Правила благоустройства подлежат регулярному пересмотру и актуализации по мере реализации проектов по благоустройству, но не реже, чем 1 раз в пять лет.

3. ПОРЯДОК И МЕХАНИЗМЫ

ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В ПРОЦЕССЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

3.1.	Вовлеченность в принятие решений и реализацию проектов, реальный учет мнения всех субъектов городского поселения создает новые возможности для общения, сотворчества, повышает их удовлетворенность городской средой, формирует положительный эмоциональный фон, ведет к повышению субъективного восприятия качества жизни. Общественное участие на этапе планирования и проектирования снижает количество и глубину несогласованностей, противоречий и конфликтов, снижает возможные затраты по их разрешению, повышает согласованность и доверие между администрацией  городского поселения Октябрьское и населением, формирует лояльность со стороны населения и создаёт кредит доверия на будущее, а в перспективе превращает граждан  и других субъектов в партнёров органов власти.

3.2.	Новый запрос на соучастие со стороны органов власти, приглашение к участию в развитии территории талантливых местных профессионалов, активных горожан, представителей сообществ и различных организаций ведёт к учёту различных мнений, объективному повышению качества решений, открывает скрытые ресурсы всех субъектов развития, содействует развитию местных кадров, предоставляет новые возможности для повышения социальной связанности, развивает социальный капитал городского поселения и способствует формированию новых субъектов развития, кто готов думать о своем населенном пункте, участвовать в его развитии, в том числе использовать личное время и компетенцию, связи, финансы и иные ресурсы – и таким образом повышать качество жизни в целом.

3.3.	Принципы организации общественного соучастия.

3.3.1.	Все формы общественного соучастия направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, их отражение в проектировании любых изменений, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов, на мобилизацию и объединение всех субъектов жизни вокруг проектов реализующих стратегию развития территории.

3.3.2.	Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий рекомендуется организовывать на этапе формулирования задач проекта и по итогам каждого из этапов проектирования. Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий необходимо приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих территорий и всех субъектов..

3.3.3.	Для повышения уровня доступности, вся информация о задачах и проектах в сфере благоустройства и комплексного развития городского поселения размещается на официальном сайте городского поселения Октябрьское.

3.4.	Формы общественного соучастия:

-	совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация проблем и потенциалов среды;

-	определение основных видов активностей, функциональных зон и их взаимного расположения на выбранной территории;

-	обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов;

-	консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования территории;

-	консультации по предполагаемым типам озеленения;

-	консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования;

-	участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами;

-	согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей), предпринимателей, собственников соседних территорий и других заинтересованных сторон;

-	осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта).

3.5.		При реализации проектов возможно информирование общественности о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе через:

-	сайт администрации  городского поселения Октябрьское, который будет решать задачи по сбору информации, обеспечению участия и регулярном информированию о ходе проекта, с публикацией фото, видео и текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсуждений;

-	местные СМИ, охватывающие широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;

-	вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту, а также на специальных стендах на самом объекте; в местах притяжения и скопления людей (общественные и торгово - развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территории или на ней (поликлиники, ДК, библиотеки и т.д.);

-	информирование местных жителей через школы и детские сады. В том числе школьные проекты: организация конкурса рисунков. Сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для родителей учащихся;

-	индивидуальные приглашения участников встречи лично, по электронной почте или по телефону.

3.6.		Обсуждение проектов должно происходить в различных форматах с использованием широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов работы - анкетирование, опросы, интервьюирование, картирование, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, проведение общественных обсуждений, проведение дизайн игр с участием взрослых и детей, организация проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки эксплуатации территории.

3.7.		На каждом этапе проектирования рекомендуется выбирать максимально подходящие для конкретной ситуации механизмы, они должны быть простыми и понятными для всех заинтересованных в проекте сторон.

3.8.		Для проведения общественных обсуждений рекомендуется выбирать хорошо известные людям общественные и культурные центры (ДК, школы, молодежные и культурные центры), находящиеся в зоне хорошей транспортной доступности, расположенные по соседству с объектом проектирования.

3.9.		По итогам встреч, проектных семинаров,  дизайн  игр и любых других форматов общественных обсуждений должен быть сформирован отчет о встрече, а также видеозапись самой встречи и выложены в публичный доступ  на официальном сайте администрации для того, чтобы граждане могли отслеживать процесс развития проекта, а также комментировать и включаться в этот процесс на любом этапе.

3.10.	Для обеспечения квалифицированного участия необходимо публиковать достоверную и актуальную информацию о проекте, результатах предпроектного исследования, а также сам проект не позднее чем за 14 дней до проведения самого общественного обсуждения.

3.11.	Общественный контроль является одним из механизмов общественного участия. Общественный контроль в области благоустройства вправе осуществлять любые заинтересованные физические и юридические лица, в том числе с использованием технических средств для фото -, видеофиксации. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом положений законов и иных нормативных правовых актов об обеспечении открытости информации и общественном контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

4.1. Территории общего пользования

4.1.1	Объектами благоустройства на территориях общего пользования являются: общественные пространства населенного пункта, участки и зоны общественной застройки, которые в различных сочетаниях формируют все разновидности общественных территорий муниципального образования: центры общегородского и локального значения, многофункциональные и специализированные общественные зоны, пешеходные зоны, участки активно посещаемой общественной застройки, участки озеленения, расположенные в составе населенных пунктов.

4.1.2.	На территориях общественного назначения при разработке проектных мероприятий по благоустройству рекомендуется обеспечивать: открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия (отсутствие глухих оград), условия беспрепятственного передвижения населения (включая маломобильные группы), приемы поддержки исторически сложившейся планировочной структуры и масштаба застройки, достижение стилевого единства элементов благоустройства с окружающей средой населенного пункта.

4.1.3.	Проекты благоустройства территории общественных пространств могут быть получены в результате проведения творческих конкурсов и на основании предварительных предпроектных изысканий.  Качество проекта определяется уровнем комфорта пребывания, который обеспечивают предлагаемые решения и эстетическим качеством среды, также экологической обоснованностью, их удобством как мест коммуникации и общения, способностью привлекать посетителей, наличием возможностей для развития предпринимательства, связанного с оказанием услуг общепита и уличного общепита.

4.1.4.	Участки общественной застройки с активным режимом посещения - это учреждения торговли, культуры, искусства, образования и т.п. объекты городского значения; они могут быть организованы с выделением приобъектной территории, либо без нее, в этом случае границы участка рекомендуется устанавливать совпадающими с внешним контуром подошвы застройки зданий и сооружений. Обязательный перечень конструктивных элементов благоустройства территории на участках общественной застройки (при наличии приобъектных территорий) и территориях специализированных зон общественной застройки включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, урны или контейнеры для мусора, осветительное оборудование, носители информационного оформления учреждений.

4.1.5.	Участки озеленения на территории общественных пространств муниципального образования рекомендуется проектировать в виде цветников, газонов, одиночных, групповых, рядовых посадок, вертикальных, многоярусных, мобильных форм озеленения.

4.1.6.	Рекомендуется на территории общественных пространств размещение произведений декоративно - прикладного искусства, декоративных водных устройств.

4.1.7.	Участки специализированной общественной застройки - это участки общественных учреждений с ограниченным или закрытым режимом посещения: органы власти и управления, больницы и т.п. объекты. Они могут быть организованы с выделением приобъектной территории, либо без нее - в этом случае границы участка следует устанавливать совпадающими с внешним контуром подошвы застройки зданий и сооружений. Специализированные зоны общественной застройки (больничные городки, и т.п.), как правило, формируются в виде группы участков.

4.1.8.	Благоустройство участков и специализированных зон общественной застройки следует проектировать в соответствии с заданием на проектирование и отраслевой специализацией. Обязательный перечень конструктивных элементов благоустройства территории на участках общественной застройки (при наличии приобъектных территорий) и территориях специализированных зон общественной застройки включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, урны или контейнеры для мусора, осветительное оборудование, носители информационного оформления учреждений. Для учреждений, назначение которых связано с приемом посетителей, рекомендуется предусматривать обязательное размещение скамей.

# 4.2. Территории рекреационного назначения

4.2.1.	Объектами нормирования благоустройства на территориях рекреационного назначения обычно являются объекты рекреации - части территорий зон особо охраняемых природных территорий: зоны отдыха, парки, сады, бульвары, скверы. Проектирование благоустройства объектов рекреации должно производиться в соответствии с установленными режимами хозяйственной деятельности для территорий зон особо охраняемых природных территорий.

4.2.2	Благоустройство памятников садово-паркового искусства, истории и архитектуры, как правило, включает реконструкцию или реставрацию их исторического облика, планировки, озеленения, включая воссоздание ассортимента растений. Оборудование и оснащение территории парка элементами благоустройства рекомендуется проектировать в соответствии с историко - культурным регламентом территории, на которой он расположен (при его наличии).

4.2.3.	Планировочная структура объектов рекреации, как правило, должна соответствовать градостроительным, функциональным и природным особенностям территории. При проектировании благоустройства рекомендуется обеспечивать приоритет природоохранных факторов: для крупных объектов рекреации – не нарушение природного, естественного характера ландшафта; для малых объектов рекреации (скверы, бульвары, сады) – активный уход за насаждениями; для всех объектов рекреации – защита от высоких техногенных и рекреационных нагрузок населенного пункта.

4.2.4.	При реконструкции объектов рекреации рекомендуется предусматривать:

-	для лесопарков: создание экосистем, способных к устойчивому функционированию, проведение функционального зонирования территории в зависимости от ценности ландшафтов и насаждений с установлением предельной рекреационной нагрузки, режимов использования и мероприятий благоустройства для различных зон лесопарка;

-	для парков и садов: реконструкция планировочной структуры (например, изменение плотности дорожно-тропиночной сети), разреживание участков с повышенной плотностью насаждений, удаление больных, старых, недекоративных потерявших декоративность деревьев и растений малоценных видов, их замена на декоративно -лиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников, организация площадок отдыха, детских площадок;

-	для бульваров и скверов: формирование групп и куртин со сложной вертикальной структурой, удаление больных, старых и недекоративных потерявших декоративность деревьев, создание и увеличение расстояний между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев, посадка за пределами зоны риска преимущественно крупномерного посадочного материала с использованием специальных технологий посадки и содержания.

4.2.5.	Проектирование инженерных коммуникаций на территориях рекреационного назначения необходимо вести с учетом экологических особенностей территории, преимущественно в проходных коллекторах или в обход объекта рекреации.

4.3. Территории зон отдыха

4.3.1.	Зоны отдыха – территории, предназначенные и обустроенные для организации активного массового отдыха, купания и рекреации. При проектировании зон отдыха в прибрежной части водоемов площадь пляжа и протяженность береговой линии пляжей обычно принимаются по расчету количества посетителей.

4.3.2.	На территории зоны отдыха рекомендуется размещать: пункт медицинского обслуживания с проездом, спасательную станцию, пешеходные дорожки, инженерное оборудование (питьевое водоснабжение и водоотведение, защита от попадания загрязненного поверхностного стока в водоем). Медицинский пункт обычно располагают рядом со спасательной станцией и оснащают надписью «Медпункт» или изображением красного креста на белом фоне, а также – местом парковки санитарного транспорта с возможностью беспрепятственного подъезда машины скорой помощи. Помещение медпункта рекомендуется устанавливать площадью не менее 12 кв. метров, имеющее естественное и искусственное освещение, водопровод и туалет.

4.3.3.	Обязательный перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха, включает: твердые виды покрытия проезда, комбинированные - дорожек (плитка, утопленная в газон), озеленение, урны, малые контейнеры для мусора, оборудование пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабинки для переодевания), туалетные кабины. При проектировании озеленения территории объектов рекомендуется обеспечивать:

-	произвести оценку существующей растительности, состояния древесных растений и травянистого покрова;

-	произвести выявление сухих поврежденных вредителями древесных растений, разработать мероприятия по их удалению с объектов;

-	сохранение травяного покрова, древесно - кустарниковой и прибрежной растительности не менее, чем на 80 % общей площади зоны отдыха;

-	озеленение и формирование берегов водоема (берегоукрепительный пояс на оползневых и эродируемых склонах, склоновые водозадерживающие пояса - головной дренаж и пр.);

-	недопущение использования территории зоны отдыха для иных целей (выгуливания собак, устройства игровых городков, аттракционов и т.п.). Возможно размещение ограждения, уличного технического оборудования (торговые тележки «вода», «мороженое»). Возможно размещение некапитальных нестационарных сооружений мелкорозничной торговли и питания.

4.4. Территории производственного назначения

4.4.1.	Требования к проектированию благоустройства на территориях производственного назначения определяются ведомственными нормативами. Объектами нормирования благоустройства на территориях производственного назначения, как правило, являются общественные пространства в зонах производственной застройки и озелененные территории санитарно - защитных зон.

4.4.2.	Площадь озеленения санитарно - защитных зон (СЗЗ) территорий производственного назначения должна определяться проектным решением в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства озелененных территорий СЗЗ включает: элементы сопряжения озелененного участка с прилегающими территориями (бортовой камень, подпорные стенки, др.), элементы защиты насаждений и участков озеленения. Озеленение рекомендуется формировать в виде живописных композиций, исключающих однообразие и монотонность.

4.5. Территории транспортной и инженерной инфраструктуры

4.5.1.	Объектами благоустройства на территориях транспортных коммуникаций населенного пункта обычно является улично - дорожная сеть (УДС) населенного пункта в границах красных линий, пешеходные переходы различных типов. Проектирование благоустройства возможно производить на сеть улиц определенной категории, отдельную улицу или площадь, часть улицы или площади, транспортное сооружение.

4.5.2.	Объектами благоустройства на территориях инженерных коммуникаций обычно являются охранно - эксплуатационные зоны магистральных сетей, инженерных коммуникаций.

4.5.3.	Проектирование комплексного благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуникаций следует вести с учетом СниП 35-01, СниП 2.05.02, ГОСТ Р 52289, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 51256, обеспечивая условия безопасности населения и защиту прилегающих территорий от воздействия транспорта и инженерных коммуникаций. Размещение подземных инженерных сетей в границах УДС рекомендуется вести преимущественно в проходных коллекторах.

4.5.4.	Обязательный перечень элементов благоустройства на территории улиц и дорог включает: твердые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров, элементы сопряжения поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения опасных мест, осветительное оборудование, носители информации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофорные устройства).

4.5.5.	Виды и конструкции дорожного покрытия проектируются с учетом категории улицы и обеспечением безопасности движения.

4.5.6.	Ограждения на территории транспортных коммуникаций обычно предназначены для организации безопасности передвижения транспортных средств и пешеходов. Ограждения улично-дорожной сети и искусственных сооружений (эстакады, путепроводы, мосты, др.) следует проектировать в соответствии с ГОСТ Р 52289, ГОСТ 26804.

4.5.7.	Для освещения магистральных улиц на участках между пересечениями, на эстакадах, мостах и путепроводах опоры светильников рекомендуется располагать с двухсторонней расстановкой (симметрично или в шахматном порядке), по оси разделительной полосы, то же - с подвеской светильников между высокими опорами на тросах. Расстояние между опорами рекомендуется устанавливать в зависимости от типа светильников, источников света и высоты их установки, но не более 50 метров. Возможно размещение оборудования декоративно - художественного (праздничного) освещения.

5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К СОСТОЯНИЮ И ОБЛИКУ ЗДАНИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ФОРМОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПРИЛЕГАЮЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

5.1.	Эксплуатацию зданий и сооружений, их ремонт необходимо производить в соответствии с установленными правилами и нормами технической эксплуатации. Текущий и капитальный ремонт, окраску фасадов зданий и сооружений производить в зависимости от их технического состояния собственниками зданий и сооружений либо по соглашению с собственником иными лицами.

5.2.	К зданиям и сооружениям, фасады которых определяют архитектурный облик населенных пунктов  городского поселения Октябрьское, относятся все расположенные на территории городского поселения (эксплуатируемые, строящиеся, реконструируемые или капитально ремонтируемые):

-	здания административного, общественно - культурного, образовательного назначения;

-	жилые здания;

-	здания и сооружения производственного и иного назначения;

-	постройки облегченного типа (торговые павильоны, киоски, гаражи и прочие аналогичные объекты);

-	ограды и другие стационарные архитектурные формы, размещенные на прилегающих к зданиям земельных участках.

5.3.	На всех жилых (нежилых), административных, производственных и общественных зданиях, в соответствии с установленным порядком адресации в поселении должен быть вывешен указатель с наименованием улицы и номера здания. Он должен быть на видном месте, содержаться в чистоте и в исправном состоянии, а на угловых домах - указатели с наименованием  пересекающихся улиц. Ответственность за выполнение данных требований возлагается на владельцев зданий, сооружений и других объектов.

5.4.	При содержании фасадов зданий и сооружений не допускается:

-	повреждение (загрязнение) поверхности стен фасадов зданий и сооружений: подтеки, шелушение окраски, наличие трещин, отслоившейся штукатурки, облицовки, повреждение кирпичной кладки, отслоение защитного слоя железобетонных конструкций и т.п.;

-	повреждение (отсутствие) архитектурных и художественно - скульптурных деталей зданий и сооружений;

-	нарушение герметизации межпанельных стыков;

-	повреждение (отслоение, загрязнение) штукатурки, облицовки, окрасочного слоя цокольной части фасадов, зданий или сооружений, в том числе неисправность конструкции оконных, входных приямков;

-	повреждение (загрязнение) выступающих элементов фасадов зданий и сооружений: балконов, лоджий, эркеров, тамбуров, карнизов, козырьков и т.п.;

-	разрушение (отсутствие, загрязнение) ограждений балконов, лоджий, парапетов и т.п.

5.5.	Для устранения угрозы возможного обрушения выступающих конструкций фасадов должны немедленно выполняться охранно - предупредительные мероприятия (установка ограждений, сеток, демонтаж разрушающейся части элемента и т.д.). Ремонт аварийного состояния фасадов должен выполняться незамедлительно по выявлении этого состояния.

5.6.	Фасады, ограждения, входные двери, экраны балконов и лоджий, водосточные трубы зданий должны быть отремонтированы и покрашены, а стекла витрин, окон торговых, административных, производственных зданий, подъездов в жилых домах должны быть вымыты, а разбитые и треснутые - заменены.

5.7.	На территории поселения запрещается:

5.7.1.	Ломать и повреждать элементы обустройства зданий и сооружений, памятники, мемориальные доски, деревья, кустарники, малые архитектурные формы и другие элементы внешнего благоустройства на территориях общего пользования, а также производить их самовольную переделку, перестройку и перестановку;

5.7.2.	Наносить надписи, рисунки, расклеивать и развешивать какие - либо объявления, афиши, агитационный материал и другие информационные сообщения на здания, строения, сооружения, остановочные пункты, стены, столбы, заборы (ограждения) и иные, не предусмотренные для этих целей, объекты.

5.7.3.	Изменять фасады зданий - ликвидировать или изменять отдельные детали, а также устраивать новые и реконструировать существующие оконные и дверные проемы, выходящие на главный фасад, без согласования с администрацией  городского поселения Октябрьское;

5.7.4.	Производить какие - либо изменения балконов, лоджий без получения соответствующего разрешения администрации  городского поселения Октябрьское, а также загромождать их разными предметами домашнего обихода;

5.7.5.	Сбрасывать жидкие бытовые отходы, складировать мусор (отходы) во дворы, на придомовые территории, прилегающие к зданиям, строениям, сооружениям территории, проезжую часть дорог, лесополосу, а также закапывание и размещение его на указанных территориях;

5.7.6.	Самовольно возводить хозяйственные и вспомогательные постройки (дровяных сараев, будок, гаражей,  теплиц и т.п.) без получения соответствующего разрешения администрации  городского поселения  Октябрьское;

5.7.7.	Самовольно ограждать придомовые территории общего пользования в частном секторе, примыкающие к жилым домам (частям жилых домов) различными материалами, в том числе колючей проволокой;

5.7.8.	Переносить заборы (ограждения) в частном секторе за «красную линию»;

5.7.9.	Собственникам (арендаторам, пользователям) жилых домов (частей жилых домов) запрещается складировать на прилегающей территории вне землеотвода строительные, сыпучие материалы, грунт, топливо, удобрения, тару, различные авто - мото механизмы, сырье, оборудование, прицепы, телеги и иные движимые вещи, разукомплектованные транспортные средства.

5.8.	Собственники (арендаторы, пользователи) жилых домов (частей жилых домов) в частном секторе обязаны:

-	обеспечить надлежащее состояние фасадов зданий, заборов и ограждений, а также прочих сооружений в пределах землеотвода. Своевременно производить поддерживающий их ремонт и окраску;

-	содержать и обеспечивать надлежащее санитарное состояние земельного участка в пределах землеотвода;

-	своевременно производить выкос сорной и карантинной растительности, благоустройство придомового земельного участка;

-	содержать в порядке зеленые насаждения на закрепленной территории в пределах землеотвода, проводить санитарную обрезку кустарников и деревьев, не допускать посадок деревьев в охранной зоне газопроводов, кабельных и воздушных линий электропередачи и других инженерных сетей;

-	оборудовать в соответствии с санитарными нормами в пределах землеотвода при отсутствии централизованной канализации и водоотведения местную канализацию, помойную яму, туалет, содержать их в чистоте и порядке, регулярно производить их очистку и дезинфекцию.

5.9.	Юридические и физические лица производят систематическую уборку, в соответствии с санитарными нормами и правилами (ручную, механическую) жилых, социальных, административных, промышленных, торговых и прочих зданий и строений, дворовых территорий со своевременным вывозом мусора из территорий поселения в специально отведенные места, в зимнее время расчистку от снега дорог и пешеходных дорожек.

5.10.	Определение границ уборки территорий, закрепленных за юридическими и физическими лицами, осуществляется правовыми актами администрации городского поселения Октябрьское.

5.11.	Хранение личного автотранспорта на придомовых и внутриквартальных территориях допускается в один ряд и должно обеспечить беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники. Хранение и отстой грузового автотранспорта, в том числе частного, допускается только в гаражах, на автостоянках или автобазах.

5.12.	Собственники помещений в многоквартирных домах или лица, осуществляющие по договору управление эксплуатацию многоквартирными домами, обеспечивают в темное время суток наружное освещение фасадов, подъездов, строений и адресных таблиц (указатель наименования улицы, номер дома, подъезда, квартир) на домах.

6. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

6.1. Содержание и эксплуатация дорог

6.1.1.	Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров и иных транспортных инженерных сооружений в границах муниципального образования (за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения) осуществляется специализированными организациями на основании муниципальных контрактов, заключенных с администрацией городское поселение Октябрьское.

6.1.2.	Эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт дорожных знаков, разметки и иных объектов обеспечения безопасности уличного движения осуществляется специализированными организациями на основании муниципальных контрактов, заключенных с администрацией городское поселение Октябрьское.

6.1.3.	Организациям, в ведении которых находятся подземные сети, следует регулярно следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда находились на уровне дорожного покрытия, содержались постоянно в исправном состоянии и закрытыми. Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуаров, в случае их повреждения или разрушения следует немедленно огородить и в течение 6 часов восстановить организациям, в ведении которых находятся коммуникации.

6.1.4.	С целью сохранения дорожных покрытий на территории  городского поселения  Октябрьское запрещается:

-	подвоз груза волоком;

-	сбрасывание при погрузочно - разгрузочных работах на улицах рельсов, бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и складирование их в местах общего пользования;

-	перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, машин на гусеничном ходу;

-	движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных проездах,  пешеходных дорожках, тротуара.

6.2. Содержание и эксплуатация пешеходных коммуникаций

6.2.1.	Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и передвижения на территории населенных пунктов  городского поселения Октябрьское. К пешеходным коммуникациям относят: тротуары, аллеи, дорожки, тропинки.

6.2.2.	При проектировании пешеходных коммуникаций на территории населенных пунктов рекомендуется обеспечивать: минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения, высокий уровень благоустройства и озеленения. В системе пешеходных коммуникаций рекомендуется выделять основные и второстепенные пешеходные связи.

6.2.3.	Покрытие пешеходных дорожек должны быть удобным при ходьбе и устойчивым к износу. Качество применяемых материалов, планировка и дренаж пешеходных дорожек должны обеспечить предупреждение образования гололеда и слякоти зимой, луж и грязи в теплый период.

6.2.4.	При планировании пешеходных маршрутов, общественных пространств (включая входные группы в здания) необходимо обеспечить отсутствие барьеров для передвижения маломобильных групп граждан за счет устройства пандусов, правильно спроектированных съездов с тротуаров, тактильной плитки и др. В составе общественных и полуприватных пространств необходимо резервировать парковочные места для маломобильных групп граждан.

6.2.5.	При планировании пешеходных маршрутов должно быть предусмотрено достаточное количество мест кратковременного отдыха (скамейки, урны, малые архитектурные формы и пр.) для маломобильных граждан, с учетом интенсивности пешеходного движения.

6.2.6.	Пешеходные маршруты должны быть озеленены и хорошо освещены.

6.2.7.	Во всех случаях пересечения основных пешеходных коммуникаций с транспортными проездами рекомендуется устройство бордюрных пандусов. При устройстве на пешеходных коммуникациях лестниц, пандусов, мостиков рекомендуется обеспечивать создание равновеликой пропускной способности этих элементов. Не допускается использование существующих пешеходных коммуникаций и прилегающих к ним газонов для остановки и стоянки автотранспортных средств.

6.2.8.	Возможно размещение некапитальных нестационарных сооружений.

6.3. Содержание и  эксплуатация детских площадок

6.3.1.	Детские площадки обычно предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7 - 12 лет). Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков (12 - 16 лет) рекомендуется организация спортивно - игровых комплексов (микро - скалодромы, велодромы и т.п.) и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.

6.3.2.	Площадки детей преддошкольного возраста могут иметь незначительные размеры (50 - 75 кв. метров), размещаться отдельно или совмещаться с площадками для отдыха взрослых - в этом случае общую площадь площадки рекомендуется устанавливать не менее 80 кв. метров. Оптимальный размер игровых площадок рекомендуется устанавливать для детей дошкольного возраста - 70 - 150 кв. метров, школьного возраста - 100 - 300 кв. метров, комплексных игровых площадок - 900 - 1600 кв. метров. При этом возможно объединение площадок дошкольного возраста с площадками отдыха взрослых (размер площадки - не менее 150 кв. метров). Соседствующие детские и взрослые площадки рекомендуется разделять густыми зелеными посадками и (или) декоративными стенками.

6.3.3.	Детские площадки необходимо изолировать от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств. Подходы к детским площадкам не следует организовывать с проездов и улиц. При условии изоляции детских площадок зелеными насаждениями (деревья, кустарники) минимальное расстояние от границ детских площадок до гостевых стоянок и участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств рекомендуется принимать согласно СанПиН, площадок мусоросборников - 15 метров, отстойно - разворотных площадок на конечных остановках маршрутов городского пассажирского транспорта - не менее 50 метров.

6.3.4.	При эксплуатации детских площадок, во избежание травматизма, необходимо предотвращать наличие на территории площадки выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, незаглубленных в землю металлических перемычек (как правило, у турников и качелей). При реконструкции прилегающих территорий детские площадки следует изолировать от мест ведения работ и складирования строительных материалов.

6.3.5.	Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской площадке обычно включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.

6.3.6.	Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) следует предусматривать на детской площадке в местах расположения игрового оборудования и других, связанных с возможностью падения детей. Места установки скамеек рекомендуется оборудовать твердыми видами покрытия или фундаментом. При травяном покрытии площадок необходимо предусматривать пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, мягким или комбинированным видами покрытия.

6.3.7.	Детские площадки необходимо озеленять посадками деревьев и кустарников, с учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня. Деревья с восточной и северной стороны площадки должны высаживаться не ближе 3-х метров, а с южной и западной - не ближе 1 метра от края площадки до оси дерева. На площадках дошкольного возраста не допускать применение видов растений с колючками. На всех видах детских площадок не допускать применение растений с ядовитыми плодами.

6.3.8.	Размещение игрового оборудования следует проектировать с учетом нормативных параметров безопасности. Площадки спортивно - игровых комплексов необходимо оборудовать стендом с правилами поведения на площадке и пользования спортивно - игровым оборудованием.

6.3.9.	Осветительное оборудование обычно должно функционировать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка. Не допускать размещение осветительного оборудования на высоте менее 2,5 метров.

6.4. Содержание и  эксплуатация спортивных площадок

6.4.1.	Спортивные площадки, предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, их рекомендуется проектировать в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ. Проектирование спортивных площадок рекомендуется вести в зависимости от вида специализации площадки. Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых автомобилей следует принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

6.4.2.	Размещение и проектирование благоустройства спортивных площадок на территории участков общеобразовательных школ рекомендуется вести с учетом обслуживания населения прилегающей жилой застройки. Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов рекомендуется принимать от 20 до 40 метров в зависимости от шумовых характеристик площадки. Комплексные физкультурно - спортивные площадки для детей дошкольного возраста (на 75 детей) рекомендуется устанавливать площадью не менее 150 кв. метров, школьного возраста (100 детей) - не менее 250 кв. метров.

6.4.3.	Обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке включает: мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование. Рекомендуется озеленение и ограждение площадки.

6.4.4.	Озеленение можно размещать по периметру площадки, высаживая быстрорастущие деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 метров. Не рекомендуется применять деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву. Для ограждения площадки возможно применять вертикальное озеленение.

6.4.5.	Площадки необходимо оборудовать сетчатым ограждением высотой 2,5 - 3 метра, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 метра.

6.5. Содержание и  эксплуатация контейнерных площадок

6.5.1.	Площадки для установки мусоросборных контейнеров - специально оборудованные места, предназначенные для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Должны не допускать разлета мусора по территории, эстетически выполнены, и иметь сведения о сроках удаления отходов, наименование организации, выполняющей данную работу, и контакты лица, ответственного за качественную и своевременную работу по содержанию площадки и своевременное удаление отходов. Наличие таких площадок рекомендуется предусматривать в составе территорий и участков любого функционального назначения, где могут накапливаться ТКО, и должно соответствовать требованиям государственных санитарно - эпидемиологических правил и гигиенических нормативов и удобства для образователей отходов.

6.5.2.	Площадки необходимо размещать удаленными от окон жилых зданий, границ участков детских учреждений, мест отдыха на расстояние не менее, чем 20 метров, на участках жилой застройки - не далее 100 метров от входов, считая по пешеходным дорожкам от дальнего подъезда, при этом территория площадки должна примыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта. При обособленном размещении площадки (вдали от проездов) необходимо предусматривать возможность удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров и наличия разворотных площадок (12 м x 12 м). Рекомендуется проектировать размещение площадок вне зоны видимости с транзитных транспортных и пешеходных коммуникаций, в стороне от уличных фасадов зданий. Территорию площадки необходимо располагать в зоне затенения (прилегающей застройкой, навесами или посадками зеленых насаждений.

6.5.3.	Размещение контейнерных площадок и площадок для бункеров-накопителей производится по заявкам соответствующих жилищно – эксплуатационных организаций, согласованным с органами санитарно - эпидемиологического надзора и органами местного самоуправления.

6.5.4.	Количество площадок, контейнеров и бункеров - накопителей на них должно соответствовать нормам накопления ТКО.

6.5.5.	Сбор крупногабаритного мусора должен производиться в бункеры - накопители, а при их отсутствии на территории контейнерной площадки должны быть предусмотрены места для складирования КГМ. Такое место и его границы в пределах контейнерной площадки должны быть обозначены соответствующими надписями и обозначениями.

6.5.6.	Допускается изготовление контейнерных площадок закрытого типа по индивидуальным проектам (эскизам).

6.5.7	Необходимое осветительное оборудование должно быть встроено в ограждение площадки и выполнено в антивандальном исполнении, с автоматическим включением по наступлении темного времени суток.

6.5.8.	Запрещается устанавливать контейнеры и бункера - накопители на проезжей части, тротуарах, газонах и в проездах дворов.

6.5.9.	Покрытие площадки следует устанавливать аналогичным покрытию транспортных проездов. Уклон покрытия площадки рекомендуется устанавливать составляющим 5 - 10% в сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания контейнера. Контейнеры, оборудованные колесами для перемещения, должны также быть обеспечены соответствующими тормозными устройствами.

6.5.10.	Территория вокруг контейнерной площадки и бункера - накопителя в радиусе 10 метров должна содержаться в чистоте.

6.5.11.	Контейнеры, бункеры - накопители и контейнерные площадки должны промываться и обрабатываться дезинфицирующими средствами не реже 1 раза в 10 дней. Места обработки и дезинфекции, порядок и метод работ по промывке и обработке контейнеров и бункеров - накопителей должны быть согласованы с органом, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения. О выполнении работ по промывке и обработке составляется акт. Организации, осуществляющие деятельность по дезинфекции и обработке контейнерных площадок, контейнеров, бункеров - накопителей, должны быть допущены к данному виду деятельности в установленном порядке.

6.5.12.	Вывоз мусора из контейнеров и бункеров накопителей осуществляется по мере их наполнения, но не реже одного раза в два дня. Переполнение контейнеров и бункеров-накопителей мусором не допускается. Уборку мусора, просыпавшегося при выгрузке из контейнеров в мусоровоз, загрузке бункера и при его транспортировке производят работники организации, осуществляющей вывоз ТКО.

6.5.13.	Допускается сбор отходов производства и потребления от индивидуальных жилых домов в специальный автотранспорт, работающий по установленному маршруту и графику. Вывоз мусора от частных домовладений осуществляется по заявке, договору со специализированной организацией, но не реже - зимой 1 раз в 2 недели, летом- 1 раз в неделю. График и маршрут движения автотранспорта должны быть доведены до всех пользователей.

6.5.14.	На объектах торговли и общественного питания вывоз мусора осуществляется при заполнении контейнеров более двух третей их объёма. Срок вывоза мусора должен составлять в зимний период не реже 1 раза в 3 дня, в летний период – ежедневно.

6.6. Содержание и эксплуатация площадок

для выгула и дрессировки животных

6.6.1.	Площадки для выгула собак рекомендуется размещать на территориях общего пользования микрорайона и жилого района, свободных от зеленых насаждений, в технических зонах, под линиями электропередач с напряжением не более 110 кВт, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов. Площадки для дрессировки собак рекомендуется размещать на удалении от застройки жилого и общественного назначения не менее, чем на 50 метров.  Размещение площадок на территориях природного комплекса необходимо согласовывать с органами природопользования и охраны окружающей среды.

6.6.2.	Размеры площадок для выгула собак, размещаемые на территориях жилого назначения рекомендуется принимать 400 - 600 кв. метров, на прочих территориях - до 800 кв. метров, в условиях сложившейся застройки может принимать уменьшенный размер площадок, исходя из имеющихся территориальных возможностей. Доступность площадок рекомендуется обеспечивать не более 400 метров. На территории и микрорайонов с плотной жилой застройкой - не более 600 метров. Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий рекомендуется принимать не менее 25 метров, а до участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха - не менее 40 метров.

Размер площадки для дрессировки животных рекомендуется принимать порядка 2000 кв. метров.

6.6.3.	Перечень элементов благоустройства на территории площадки для выгула собак включает: различные виды покрытия, ограждение, скамья, урна, осветительное и информационное оборудование. Рекомендуется предусматривать периметральное озеленение.

6.6.4.	Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула собак, рекомендуется предусматривать выровненную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобство для регулярной уборки и обновления. Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев собак, рекомендуется проектировать с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон и др.). Подход к площадке рекомендуется оборудовать твердым видом покрытия.

6.6.5.	Ограждение, как правило, должно быть представлено забором (металлическая сетка) высотой не менее 2,0 метров. Рекомендуется предусматривать расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей, не позволяющим животному покидать площадку или причинять себе травму.

6.6.6.	На территории площадки рекомендуется предусматривать информационный стенд с правилами пользования площадкой. Озеленение рекомендуется проектировать из периметральных плотных посадок высокого кустарника в виде живой изгороди или вертикального озеленения.

6.6.7.	Площадки для дрессировки собак рекомендуется оборудовать учебными, тренировочными, спортивными снарядами и сооружениями, навесом от дождя, утепленным бытовым помещением для хранения инвентаря, оборудования и отдыха инструкторов.

6.7. Содержание и  эксплуатация площадок автостоянок,

размещение и хранение транспортных средств на территории

городского поселения Октябрьское

6.7.1.	На территории  городского поселения Октябрьское рекомендуется предусматривать следующие виды автостоянок: кратковременного и длительного хранения автомобилей, уличных (в виде парковок на проезжей части, обозначенных разметкой), внеуличных (в виде "карманов" и отступов от проезжей части), гостевых (на участке жилой застройки), для хранения автомобилей населения (микрорайонные), приобъектных (у объекта или группы объектов).

6.7.2.	Следует учитывать, что расстояние от границ автостоянок до окон жилых и общественных заданий принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. На площадках приобъектных автостоянок долю мест для автомобилей инвалидов рекомендуется проектировать согласно СНиП 35-01, блокировать по два или более мест без объемных разделителей, а лишь с обозначением границы прохода при помощи ярко-желтой разметки. Следует учитывать, что не допускается проектировать размещение площадок автостоянок в зоне остановок пассажирского транспорта, организацию заездов на автостоянки следует предусматривать не ближе 15 метров от конца или начала посадочной площадки.

6.7.3.	Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадках автостоянок включает: твердые виды покрытия, разделительные элементы, осветительное и информационное оборудование, урны. Площадки для длительного хранения автомобилей могут быть оборудованы навесами, легкими осаждениями боксов, смотровыми эстакадами. Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены в виде разметки (белых полос), озелененных полос (газонов), контейнерного озеленения.

6.7.4.	При планировке общественных пространств и дворовых территорий необходимо предусматривать физические барьеры, делающие невозможной парковку транспортных средств на газонах.

6.8. Содержание и  эксплуатация элементов освещения

6.8.1.	В различных градостроительных условиях рекомендуется предусматривать функциональное, архитектурное и информационное освещение с целью решения, светопланировочных и светокомпозиционных задач.

6.8.2.	При проектировании каждой из трех основных групп осветительных установок (функционального, архитектурного освещения, световой информации) рекомендуется обеспечивать:

-	количественные и качественные показатели, предусмотренные действующими нормами искусственного освещения селитебных территорий и наружного архитектурного освещения (СНиП 23-05);

-	надежность работы установок согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), безопасность населения, обслуживающего персонала и, в необходимых случаях, защищенность от вандализма;

-	экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное распределение и использование электроэнергии;

-	эстетика элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время;

-	удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок.

6.8.3.	Функциональное освещение (ФО) осуществляется стационарными установками освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. Установки ФО, как правило, подразделяют на обычные, высокомачтовые, парапетные, газонные и встроенные.

В обычных установках светильники рекомендуется располагать на опорах (венчающие, консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны) на высоте от 3 до 15 метров. Их рекомендуется применять в транспортных и пешеходных зонах как наиболее традиционные.

В высокомачтовых установках осветительные приборы (прожекторы или светильники) рекомендуется располагать на опорах на высоте 20 и более метров. Эти установки рекомендуется использовать для освещения обширных пространств, транспортных развязок и магистралей, открытых паркингов.

В парапетных установках светильники рекомендуется встраивать линией или пунктиром в парапет высотой до 1,2 метров, ограждающий проезжую часть путепроводов, мостов, эстакад, пандусов, развязок, а также тротуары и площадки. Их применение рекомендуется обосновать технико - экономическими и (или) художественными аргументами.

Газонные светильники обычно служат для освещения газонов, цветников, пешеходных дорожек и площадок. Они могут предусматриваться на территориях общественных пространств и объектов рекреации в зонах минимального вандализма.

Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи зданий и сооружений, малые архитектурные формы (далее – МАФ), рекомендуется использовать для освещения.

6.8.4.	Архитектурное освещение (АО) рекомендуется применять для формирования художественно выразительной визуальной среды в вечернее и ночное время, выявления из темноты памятников архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального искусства, МАФ, доминантных и достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей. Оно обычно осуществляется стационарными или временными установками освещения объектов, главным образом, наружного освещения их фасадных поверхностей.

К временным установкам АО относится праздничная иллюминация: световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические элементы, панно и объемные композиции из ламп накаливания, разрядных, светодиодов, световодов, световые проекции, лазерные рисунки и т.п.

В целях архитектурного освещения могут использоваться также установки ФО - для монтажа прожекторов, нацеливаемых на фасады зданий, сооружений, зеленых насаждений, для иллюминации, световой информации и рекламы, элементы которых могут крепиться на опорах уличных светильников.

6.8.5.	Световая информация (СИ), в том числе, световая реклама, как правило, должна помогать ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в городском пространстве и участвовать в решении светокомпозиционных задач. Рекомендуется учитывать размещение, габариты, формы и светоцветовые параметры элементов такой информации, обеспечивающие четкость восприятия с расчетных расстояний и гармоничность светового ансамбля, не противоречащую действующим правилам дорожного движения, не нарушающую комфортность проживания населения.

6.8.6.	В стационарных установках ФО и АО необходимо применять энергоэффективные источники света, эффективные осветительные приборы и системы, качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и материалы: опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие требованиям действующих национальных стандартов.

В установках АО и СИ рекомендуются к использованию источники белого или цветного света с учетом формируемых условия световой и цветовой адаптации и суммарный зрительный эффект, создаваемый совместным действием осветительных установок всех групп, особенно с хроматическим светом, функционирующих в конкретном пространстве населенного пункта или световом ансамбле.

6.8.7.	В установках ФО транспортных и пешеходных зон рекомендуется применять осветительные приборы направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или отраженного света. Применение светильников с неограниченным светораспределением (типа шаров из прозрачного или светорассеивающего материала) допускается в установках: газонных, на фасадах (типа бра и плафонов) и на опорах с венчающими и консольными приборами. Установка последних рекомендуется на озелененных территориях или на фоне освещенных фасадов зданий, сооружений, склонов рельефа.

6.8.8.	Выбор типа, расположения и способа установки светильников ФО транспортных и пешеходных зон рекомендуется осуществлять с учетом формируемого масштаба светопространств. Над проезжей частью улиц, дорог и площадей светильники на опорах рекомендуется устанавливать на высоте не менее 8 м. В пешеходных зонах высота установки светильников на опорах может приниматься, не менее 3,5 метра и не более 5,5 метра. Светильники (бра, плафоны) для освещения проездов, тротуаров и площадок, расположенных у зданий, рекомендуется устанавливать на высоте не менее 3 метров.

6.8.9.	При проектировании всех трех групп осветительных установок (ФО, АО, СИ) в целях рационального использования электроэнергии и обеспечения визуального разнообразия среды населенного пункта в темное время суток рекомендуется предусматривать следующие режимы их работы:

-	вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные установки ФО, АО и СИ, за исключением систем праздничного освещения;

-	ночной дежурный режим, когда в установках ФО, АО и СИ может отключаться часть осветительных приборов, допускаемая нормами освещенности и распоряжениями местной администрации;

-	праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные осветительные установки трех групп в часы суток и дни недели, определяемые администрацией  городского поселения Октябрьское;

-	сезонный режим, предусматриваемый главным образом в рекреационных зонах для стационарных и временных установок ФО и АО в определенные сроки (зимой, осенью).

6.8.12.	Включение всех групп осветительных установок независимо от их ведомственной принадлежности может производиться вечером при снижении уровня естественной освещенности до 20 лк. Отключение рекомендуется производить:

-	установок ФО - утром при повышении освещенности до 10 лк; время возможного отключения части уличных светильников при переходе с вечернего на ночной режим устанавливается администрацией городского поселения Октябрьское.

-	установок АО - в соответствии с решением администрации городского поселения Октябрьское, которая для большинства освещаемых объектов назначает вечерний режим в зимнее и летнее полугодие до полуночи и до часу ночи соответственно, а на ряде объектов (вокзалы, градостроительные доминанты, въезды в город и т.п.) установки АО могут функционировать от заката до рассвета;

-	установок СИ - по решению соответствующих ведомств или владельцев.

6.9. Содержание и эксплуатация ограждений (заборов)

6.9.1.	В целях благоустройства на территории  городского поселения Октябрьское  рекомендуется предусматривать применение различных видов ограждений, которые различаются: по назначению (декоративные, защитные, их сочетание), высоте (низкие - 0,3 - 1,0 метра, средние - 1,1 - 1,7 метра, высокие - 1,8 - 3,0 метра), виду материала (металлические, железобетонные и др.), степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие), степени стационарности (постоянные, временные, передвижные). Проектирование ограждений рекомендуется производить в зависимости от их местоположения и назначения.

6.9.2.	На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения запрещается проектирование глухих ограждений в случаях, если будет нарушена просматриваемость дороги для водителей автотранспортных средств. Рекомендуется применение декоративных ажурных металлических либо деревянных ограждений.

6.9.3.	Сплошное ограждение многоквартирных домов запрещено.

6.9.4.	Глухие заборы рекомендуется заменять просматриваемыми. Если нет возможности убрать забор или заменить на просматриваемый, он может быть изменен визуально (например, с помощью стрит - карта с контрастным рисунком) или закрыт визуально с использованием зеленых насаждений.

6.9.5.	При проектировании ограждений рекомендуется учитывать следующие требования:

-	разграничить зеленую зону (газоны, клумбы, парки) с маршрутами пешеходов и транспорта;

-	выполнять проектирование дорожек и тротуаров с учетом потоков людей и маршрутов;

-	выполнять разграничение зеленых зон и транзитных путей с помощью деликатных приемов (например, разной высотой уровня или созданием зеленых кустовых ограждений);

-	проектировать изменение высоты и геометрии бордюрного камня с учетом сезонных снежных отвалов;

-	выполнять замену зеленых зон мощением в случаях, когда ограждение не имеет смысла ввиду небольшого объема зоны или архитектурных особенностей места;

-	использовать (в особенности на границах зеленых зон) многолетних всесезонных кустистых растений;

-	по возможности использовать светоотражающие фасадные конструкции для затененных участков газонов;

-	цвето - графическое оформление ограждений должно быть максимально нейтрально к окружению. Допустимы натуральные цвета материалов (камень, металл, дерево и подобные), либо нейтральные цвета (черный, белый, серый, темные оттенки других цветов). Вокруг зеленой зоны рекомендуется черные ограждения или натуральных цветов материала. Внутри парков допустимы белые ограждения (в большинстве случаев деревянные). Серые оттенки окраски используются для объектов вне зеленой зоны.

6.9.6.	Ограждения должны быть:

-	достаточно прочными для защиты пешеходов от наезда автомобилей;

-	модульными, с возможностью создания конструкции любой формы;

-	со светоотражающими элементами там, где возможен случайный наезд автомобиля;

-	нейтрального цвета (черный для ограждения зеленых насаждений, серый или серебряный для ограждений транспортных потоков, белый и черный для ограждений в парковых зонах) или натурального цвета материала. Недопустимо располагать ограды далее 10 см от края газона.

6.10. Содержание и эксплуатация малых архитектурных форм

6.10.1.Для каждого элемента планировочной структуры существуют характерные требования, которые основываются на частоте и продолжительности ее использования, потенциальной аудитории, наличии свободного пространства, интенсивности пешеходного и автомобильного движения, близости транспортных узлов. Выбор МАФ во многом зависит от количества людей, ежедневно посещающих территорию. Стоит подбирать материалы и дизайн объектов с учетом всех условий, тогда объекты прослужат дольше, будут более удобны и эффективны в использовании и гармонично впишутся в окружающую среду.

Установка малых архитектурных форм и элементов внешнего благоустройства (оград, заборов, газонных ограждений, ограждений тротуаров, детских спортивных площадок, рекламных тумб, стендов, щитов для газет, афиш и объявлений, подсветки зданий, памятников, реклам, фонарей уличного освещения, опорных столбов и пр.) и капитальный ремонт тротуаров допускается с разрешения администрации городского поселения Октябрьское.

6.10.2.При проектировании, выборе МАФ рекомендуется использовать  и стоит учитывать:

а)	материалы, подходящие для климата и соответствующие конструкции и назначению МАФ. Предпочтительнее использование натуральных материалов;

б)	антивандальную защищенность - от разрушения, оклейки, нанесения надписей и изображений;

в)	возможность ремонта или замены деталей МАФ;

г)	защиту от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды;

д)	удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории рядом с МАФ и под конструкцией;

е)	эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки, высоту урн и прочее);

ж)	расцветку, не вносящую визуальный шум;

з)	безопасность для потенциальных пользователей;

и)	стилистическое сочетание с другими МАФ и окружающей  архитектурой;

к)	соответствие характеристикам зоны расположения: сдержанный дизайн для тротуаров дорог, более изящный - для рекреационных зон и дворов.

6.10.3. Общие требования к установке МАФ:

а)	расположение, не создающее препятствий для пешеходов;

б)	плотная установка на минимальной площади в местах большого скопления людей;

в)	устойчивость конструкции;

г)	надежная фиксация или обеспечение возможности перемещения в зависимости от условий расположения;

д)	достаточное количество МАФ определенных типов в каждой конкретной зоне.

6.10.4.	Частные требования к скамейкам:

-		наличие спинок для скамеек рекреационных зон;

-		наличие спинок и поручней для скамеек дворовых зон;

-		отсутствие спинок и поручней для скамеек транзитных зон.

6.10.5.	Частные требования к урнам:

-	наличие пепельниц, предохраняющих мусор от возгорания;

-	достаточная высота (минимальная около 100 см) и объем;

-	наличие рельефного текстурирования или перфорирования для защиты от графического вандализма;

-	защита от дождя и снега;

-	использование и аккуратное расположение вставных ведер и мусорных мешков.

6.10.6.	Частные требования к цветочницам (вазонам), в том числе к навесным:

-	кашпо следует выставлять только на существующих объектах цветочницы (вазоны) должны иметь достаточную высоту - для предотвращения случайного наезда автомобилей и попадания мусора;

-	дизайн (цвет, форма) цветочниц (вазонов) не должен отвлекать внимание от растений;

-	цветочницы и кашпо зимой необходимо хранить в помещении или заменять в них цветы хвойными растениями или иными растительными декорациями.

6.10.7.	Для защиты от графического вандализма конструкцию опор освещения и прочих объектов рекомендуется выбирать или проектировать рельефной, в том числе с использованием краски, содержащей рельефные частицы.

6.10.8.	Владельцы малых архитектурных форм обязаны содержать их и прилегающую территорию в надлежащем санитарно - эстетическом состоянии. Своевременно (или по требованию органов местного самоуправления) производить ремонт, отделку и окраску, в соответствии с выданным разрешением.

# 6.11. Содержание и эксплуатация

# некапитальных нестационарных сооружений

6.11.1.	Некапитальными нестационарными обычно являются сооружения, выполненные из легких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений - это объекты мелкорозничной торговли, попутного бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, другие объекты некапитального характера. Следует иметь в виду, что отделочные материалы сооружений должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопасности, архитектурно-художественным требованиям городского дизайна и освещения, характеру сложившейся среды населенного пункта и условиям долговременной эксплуатации. При остеклении витрин рекомендуется применять безосколочные, ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные покрытия, поликарбонатные стекла. При проектировании мини - маркетов, мини-рынков, торговых рядов рекомендуется применение быстровозводимых модульных комплексов, выполняемых из легких конструкций.

6.11.2.	Размещение некапитальных нестационарных сооружений на территории  городского поселения Октябрьское не должно мешать пешеходному движению, нарушать противопожарные требования, условия инсоляции территории и помещений, рядом с которыми они расположены, ухудшать визуальное восприятие среды населенного пункта и благоустройство территории и застройки.

6.11.3.	Не допускается размещение некапитальных нестационарных сооружений под козырьками вестибюлей, на газонах, площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянок), посадочных площадках пассажирского транспорта, в охранной зоне водопроводных и канализационных сетей, трубопроводов, а также ближе 10 м от остановочных павильонов, 25 метров - от вентиляционных шахт, 20 метров - от окон жилых помещений, перед витринами торговых предприятий, 3 метра - от ствола дерева.

6.11.4.	Сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания рекомендуется размещать на территориях пешеходных зон, в парках населенных пунктов. Сооружения необходимо устанавливать на твердые виды покрытия, оборудовать осветительным оборудованием, урнами и малыми контейнерами для мусора, сооружения питания - туалетными кабинами (при отсутствии общественных туалетов на прилегающей территории в зоне доступности 200 метров).

6.11.5.	Размещение остановочных павильонов рекомендуется предусматривать в местах остановок пассажирского транспорта. Для установки павильона рекомендуется предусматривать площадку с твердыми видами покрытия размером 2,0 x 5,0 м и более. Расстояние от края проезжей части до ближайшей конструкции павильона устанавливать не менее 3,0 метров, расстояние от боковых конструкций павильона до ствола деревьев - не менее 2,0 метров для деревьев с компактной кроной. При проектировании остановочных пунктов и размещении ограждений остановочных площадок рекомендуется руководствоваться соответствующими ГОСТ и СНиП.

6.11.6.	Размещение туалетных кабин рекомендуется предусматривать на активно посещаемых территориях населенного пункта при отсутствии или недостаточной пропускной способности общественных туалетов: в местах проведения массовых мероприятий, при крупных объектах торговли и услуг, на территории объектов рекреации (парках), в местах установки АЗС, на автостоянках, а также - при некапитальных нестационарных сооружениях питания. Следует учитывать, что не допускается размещение туалетных кабин на придомовой территории, при этом расстояние до жилых и общественных зданий должно быть не менее 20 метров. Туалетную кабину необходимо устанавливать на твердые виды покрытия.

6.11.7.	Владельцы некапитальных нестационарных сооружений обязаны содержать их в надлежащем санитарно - эстетическом состоянии.

6.12. Содержание и эксплуатация зеленых насаждений

6.12.1.	Работы по озеленению следует планировать в комплексе и в контексте общего зеленого “каркаса”  муниципального образования, обеспечивающего  для всех жителей доступ  к неурбанизированным ландшафтам, возможность для занятий спортом и общения, физический комфорт и улучшения визуальных и экологических характеристик  городской среды.

6.12.2.	Основными типами насаждений и озеленения могут являться: рядовые посадки, аллеи, живые изгороди, группы, шпалеры, газоны, цветники (клумбы), вертикальное озеленение фасадов с использованием лиан, различные виды посадок (аллейные, рядовые, букетные и др.). В зависимости от выбора типов насаждений определяется объемно - пространственная структура насаждений и обеспечивается визуально - композиционные и функциональные связи участков озелененных территорий между собой и с застройкой населенных пунктов. На территории муниципального образования могут использоваться два вида озеленения: стационарное - посадка растений в грунт и мобильное - посадка растений в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.). Работы проводятся исключительно по проекту.

6.12.3.	При проектировании озеленения учитываются минимальные расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений. Для сокращения минимально допустимых расстояний рекомендуется использовать обоснованные инженерные решения по защите корневых систем древесных растений. При определении размеров ям и траншей для посадки растений рекомендуется ориентироваться на  посадочные материалы, соответствующие ГОСТ. Рекомендуется соблюдать максимальное количество зеленых насаждений на различных территориях населенного пункта, ориентировочный процент озеленяемых территорий на участках различного функционального назначения, параметры и требования для сортировки посадочного материала.

6.12.4.	Для обеспечения жизнеспособности зелёных насаждений и озеленяемых территорий в целом населенного пункта необходимо учитывать:

-	степень техногенных нагрузок от прилегающих территорий;

-	осуществлять для посадок подбор адаптированных видов древесных растений (пород) с учетом характеристик их устойчивости к воздействию антропогенных факторов;

-	фактор прогревания почвы в обе стороны от оси теплотрассы при посадке деревьев в зонах действия теплотрасс.

6.12.5.	Все зеленые насаждения, расположенные на территории поселения, за исключением земель лесного фонда составляют неприкосновенный зеленый фонд поселения и являются его муниципальной собственностью, если иное не установлено Федеральным законодательством. Зеленые насаждения, высаженные самостоятельно собственником земельного участка после получения права собственности на данный земельный участок, являются собственностью соответствующего юридического или физического лица – собственника участка.

6.12.6.	Все физические и юридические лица обязаны содержать в порядке зеленые насаждения на закрепленной территории в пределах землеотвода, проводить санитарную обрезку кустарников и деревьев, не допускать посадок деревьев в охранной зоне газопроводов, кабельных и воздушных линий электропередачи и других инженерных сетей.

6.12.7.	Посев газонов, посадка цветочной рассады, обрезка кустарников и побелка деревьев, обработка зеленых насаждений против вредителей, болезней на закрепленных территориях производится силами юридических и физических лиц, либо специализированными организациями на договорной основе. Применение пестицидов производится в соответствии с Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации.

6.12.8.На улицах, скверах, парках, в населенных пунктах и лесополосах категорически запрещается самовольная вырубка зеленых насаждений.

Снос зеленых насаждений разрешается только в случае невозможности их сохранения. Юридические и физические лица производят снос зеленых насаждений только после получения разрешения.

Разрешение на вырубку зеленых насаждений выдается при условии компенсационного платежа  в установленном порядке стоимости подлежащих сносу зеленых насаждений.

Разрешение на снос зеленых насаждений выдается администрацией городского поселения Октябрьское, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

6.12.9.В секторе индивидуальной и многоэтажной жилой застройки посадка зеленых насаждений от кювета или жилого дома разрешается:

-	для среднерослых деревьев – не ближе 2 метров;

-	для высокорослых деревьев – не ближе 4 метров;

-	для кустарников – не ближе 1 метра.

6.12.10.В скверах, парках, лесополосах категорически запрещается: производить проезд и парковку автотранспортных средств; устраивать свалки мусора и промышленных отходов; разводить костры, использовать открытые источники огня; производить самовольную вырубку зеленых насаждений, выжигание сухой растительности, выпас скота и домашней птицы, а также другие мероприятия, негативно сказывающиеся на состоянии зеленых насаждений и противоречащие целевому назначению указанных зеленых зон.

6.12.11.Ответственность за сохранность зеленых насаждений и уход за ними возлагается:

-	вдоль улиц – на организации, эксплуатирующие указанные объекты, либо закрепленные за ними;

-	на территориях предприятий, учреждений, школ, больниц и т.д. на администрации предприятий и организаций.

6.12.12.Уход за деревьями и кустарниками осуществляется в течение всего года и включает в себя: уход за почвой (полив, рыхление приствольных площадок, удобрение, борьба с сорной растительностью) и уход за кроной и стволом (обрезка, смыв и дождевание, борьба с вредителями и болезнями, утепление приствольных кругов на зиму и др.).

6.12.13.Засохшие деревья и кустарники должны быть своевременно убраны и заменены новыми. Деревья убираются с одновременной корчевкой пней. Упавшие деревья должны быть удалены балансодержателем территории немедленно с проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов жилых и производственных зданий, а с других территорий – в течение 6 часов с момента обнаружения.

6.12.14.При производстве рубочных или уходных работ производитель работ обязан очистить территорию от остатков обрезков стволов и веток в течение суток.

6.12.15.Уход за газонами включает в себя следующие основные мероприятия: очистка от снега и льда, удобрение и подкормка, полив, кошение, обрезка бровок, борьба с сорной растительностью и вредителями. Стрижка газонов производится на высоту до 3-5 см периодически при достижении травяным покровом высоты 10-15 см. Скошенная трава должна быть убрана в течение 3-х суток.

6.12.16.На площадях зеленых насаждений запрещается:

-	ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках;

-	ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и собирать плоды;

-	разбивать палатки и разводить костры;

-	засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;

-	портить урны, скамейки, ограды;

-	добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, сушить белье на ветвях;

-	ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах;

-	мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в водоемах, расположенных на территории зеленых насаждений;

-	пасти скот;

-	устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, санях, организовывать игры, танцы, за исключением мест, отведенных для этих целей;

-	производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений щитами, гарантирующими защиту их от повреждений;

-	обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 метра от ствола и засыпать шейки деревьев землей или строительным мусором;

-	складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также устраивать на прилегающих территориях склады материалов, способствующие распространению вредителей зеленых насаждений;

-	устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;

-	добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки;

-	выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, скверах и иных территориях зеленых насаждений.

6.13. Содержание и эксплуатация

уличного коммунально - бытового и технического оборудования

6.13.1.Улично - коммунальное оборудование представлено различными видами мусоросборников - контейнеров и урн. Основными требованиями при выборе того или иного вида коммунально - бытового оборудования является: обеспечение безопасности среды обитания для здоровья человека, экологическая безопасность, экономическая целесообразность, технологическая безопасность, удобство пользования, эргономичность, эстетическая привлекательность, сочетание с механизмами, обеспечивающими удаление накопленного мусора.

К уличному техническому оборудованию относятся: укрытия таксофонов, почтовые ящики, торговые палатки, элементы инженерного оборудования (подъемные площадки для инвалидных колясок, смотровые (тепловые, канализационные) люки, решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций  и т.п.).

6.13.2.Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреации рекомендуется применять контейнеры и (или) урны, устанавливая их у входов: в объекты торговли и общественного питания, другие учреждения общественного назначения, жилые дома и сооружения транспорта (вокзалы). Урны должны быть заметными, их размер и количество определяется потоком людей на территории.  Интервал при расстановке малых контейнеров и урн (без учета обязательной расстановки у вышеперечисленных объектов) может составлять: на основных пешеходных коммуникациях - не более 60 метров, других территорий муниципального образования - не более 100 метров. На территории объектов рекреации расстановку малых контейнеров и урн следует предусматривать у скамей, некапитальных нестационарных сооружений и уличного технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания. Кроме того, урны следует устанавливать на остановках общественного транспорта. Во всех случаях следует предусматривать расстановку, не мешающую передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.

6.13.3. Сбор бытового мусора может осуществляться в контейнеры различного вида и объема, определяемые исходя из наличия машин и механизмов, обеспечивающих удаление отходов. Предпочтительно использовать контейнеры закрытого способа хранения. Контейнеры должны соответствовать параметрам их санитарной очистки и обеззараживания, а также уровню шума. Контейнеры могут храниться на территории владельца или на специально оборудованной площадке.

6.13.4.Установка уличного технического оборудования должна обеспечивать удобный подход к оборудованию и соответствовать разделу 3 СНиП 35-01. Уровень приемного отверстия почтового ящика рекомендуется располагать от уровня покрытия на высоте 1,3 метра.

6.13.5.Необходимо выполнять оформление элементов инженерного оборудования, не нарушающей уровень благоустройства формируемой среды, ухудшающей условия передвижения, противоречащей техническим условиям, в том числе:

-	крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных коммуникаций, следует проектировать в одном уровне с покрытием прилегающей поверхности, в ином случае перепад отметок, не превышающий 20 мм, а зазоры между краем люка и покрытием тротуара - не более 15 мм;

-	вентиляционные шахты оборудовать решетками.

6.13.6. Владельцы подземных инженерных коммуникаций:

-	содержат и ремонтируют подземные коммуникации, а также своевременно производят очистку колодцев и коллекторов;

-	осуществляют контроль за наличием и исправным состоянием люков 
на колодцах и своевременно производят их замену и восстанавливают в случае утраты;

-	обеспечивают безопасность движения транспортных средств и пешеходов в период ремонта и ликвидации аварий подземных коммуникаций, колодцев, в том числе осуществляют установку ограждений и соответствующих дорожных знаков, обеспечивают освещение мест аварий в темное время суток, оповещают население;

-	обеспечивают предотвращение аварийных и плановых сливов воды и иных жидкостей в ливневую канализацию, на проезжую часть дорог и улиц;

-	уведомляют собственников помещений в многоквартирных домах или лиц, осуществляющих по договору управление/эксплуатацию многоквартирных домов, о плановых работах.

6.13.7.	Размещение инженерных сетей под проезжей частью улиц и дорог осуществляется в тоннелях и проходных каналах.

6.13.8.	Профилактическое обследование смотровых и дождеприемных колодцев ливневой канализации поселения и их очистка производятся специализированными организациями, обслуживающими эти сооружения, по утвержденным графикам.

6.13.9.	Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно находиться в рабочем состоянии. Не допускается засорение, заиливание решеток и колодцев, ограничивающее их пропускную способность.

6.13.10.Запрещается сброс  в систему ливневой канализации поселения:

-	сточных вод, содержащих вещества, ухудшающие техническое состояние ливневой канализации, вызывающие разрушающее действие на материал труб и элементы сооружений, представляющие угрозу для обслуживающего сооружения персонала;

-	кислот, горючих примесей, токсичных и растворимых газообразных веществ, способных образовывать в сетях и сооружениях токсичные газы (сероводород, сероуглерод, цианистый водород и прочие);

-	веществ, способных засорять трубы, колодцы, решетки, производственных и хозяйственных отходов (окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, волокна, шлам, зола, грунт, строительный и бытовой мусор, нерастворимые масла, смолы, мазут и прочее).

6.13.11.Не допускается подтопление улиц, зданий, сооружений, образования наледей от утечки воды и жидких бытовых отходов (ЖБО) из-за неисправности водопроводных, канализационных устройств, систем, сетей и сооружений, а также сброс откачки или слив воды на газоны, тротуары, улицы и дворовые территории.

6.13.12.Присоединение к системе канализации только в установленном порядке, с получением соответствующих разрешений в рамках действующего законодательства от администрации поселения и балансодержателей канализации.

6.14. Содержание и эксплуатация водных устройств

6.14.1.	К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики,  родники, декоративные водоемы. Водные устройства выполняют декоративно - эстетическую и природоохранную функции, улучшают микроклимат, воздушную и акустическую среду.

6.14.2.	Фонтаны рекомендуется проектировать на основании индивидуальных проектных разработок.

6.14.3.	Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и выполненными по специально разработанному проекту, их следует размещать в зонах отдыха и рекомендуется - на спортивных площадках. Место размещения питьевого фонтанчика и подход к нему рекомендуется оборудовать твердым видом покрытия, высота должна составлять не более 90 см для взрослых и не более 70 см для детей.

6.14.4.	Декоративные водоемы рекомендуется сооружать с использованием рельефа или на ровной поверхности в сочетании с газоном, плиточным покрытием, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками. Дно водоема рекомендуется делать гладким, удобным для очистки. Рекомендуется использование приемов цветового и светового оформления.

6.14.5.	Родники на территории муниципального образования должны соответствовать качеству воды согласно требованиям СанПиНов и иметь положительное заключение органов санитарно-эпидемиологического надзора, Родники рекомендуется оборудовать подходом и площадкой с твердым видом покрытия, приспособлением для подачи родниковой воды (желоб, труба, иной вид водотока), чашей водосбора, системой водоотведения.

6.15. Содержание и эксплуатация покрытий

6.15.1.	Покрытия поверхности обеспечивают на территории  городского поселения Октябрьское условия безопасного и комфортного передвижения, а также формируют архитектурно  - художественный облик среды. Для целей благоустройства территории рекомендуется определять следующие виды покрытий:

-	твердые (капитальные) - монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и т.п. материалов;

-	мягкие (некапитальные) - выполняемые из природных или искусственных сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка и др.), находящихся в естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных или укрепленных вяжущими;

-	газонные, выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки травяного покрова;

-	комбинированные, представляющие сочетания покрытий, указанных выше (например, плитка, утопленная в газон и т.п.).

6.15.2.	На территории муниципального образования не рекомендуется допускать наличия участков почвы без перечисленных видов покрытий, за исключением  участков территории в процессе реконструкции и строительства.

6.15.3.	Применяемый в проекте вид покрытия рекомендуется устанавливать прочным, ремонтопригодным, экологичным, не допускающим скольжения. Выбор видов покрытия осуществляется в соответствии с их целевым назначением: твердых - с учетом возможных предельных нагрузок, характера и состава движения, противопожарных требований, действующих на момент проектирования; мягких - с учетом их специфических свойств при благоустройстве отдельных видов территорий (детских, спортивных площадок, площадок для выгула собак, прогулочных дорожек и т.п. объектов); газонных и комбинированных, как наиболее экологичных.

6.15.4.	Не допускается применение в качестве покрытия кафельной плитки, гладких или отполированных плит из искусственного и естественного камня на территории пешеходных коммуникаций, на ступенях лестниц, площадках крылец входных групп зданий.

6.15.5.	Необходимо предусматривать уклон поверхности твердых видов покрытия, обеспечивающий отвод поверхностных вод, на водоразделах при наличии системы дождевой канализации не менее 4 промилле, при отсутствии системы дождевой канализации - не менее 5 промилле. Максимальные уклоны назначаются в зависимости от условий движения транспорта и пешеходов.

6.15.6.	Для деревьев, расположенных в мощении рекомендуется применять различные виды защиты (приствольные решетки, бордюры, периметральные скамейки и пр.), а при их отсутствии рекомендуется предусматривать выполнение защитных видов покрытий в радиусе не менее 1,5 метра от ствола дерева: щебеночное, галечное, "соты" с засевом газона. Защитное покрытие может быть выполнено в одном уровне или выше покрытия пешеходных коммуникаций.

6.15.7.	На стыке тротуара и проезжей части необходимо устанавливать дорожные бортовые камни. Для предотвращения наезда автотранспорта на газон в местах сопряжения покрытия проезжей части с газоном рекомендуется применение повышенного бортового камня, а также площадках автостоянок при крупных объектах обслуживания.

6.15.8.	К элементам сопряжения поверхностей обычно относят различные виды бортовых камней, пандусы, ступени, лестницы. При сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном можно устанавливать садовый борт, что защищает газон и предотвращает попадание грязи и растительного мусора на покрытие, увеличивая срок его службы. На территории пешеходных зон возможно использование естественных материалов (кирпич, дерево, валуны, керамический борт и т.п.) для оформления примыкания различных типов покрытия.

6.15.9.	При проектировании открытых лестниц на перепадах рельефа высоту ступеней рекомендуется назначать не более 120 мм, ширину - не менее 400 мм и уклон 10 - 20 промилле в сторону вышележащей ступени. После каждых 10 - 12 ступеней рекомендуется устраивать площадки длиной не менее 1,5 метра. Край первых ступеней лестниц при спуске и подъеме рекомендуется выделять полосами яркой контрастной окраски. Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша устанавливаются одинаковыми по ширине и высоте подъема ступеней. При проектировании лестниц в условиях реконструкции сложившихся территорий населенного пункта высота ступеней может быть увеличена до 150 мм, а ширина ступеней и длина площадки - уменьшена до 300 мм и 1,0 метра соответственно.

6.16. Содержание и эксплуатация средств размещения информации и рекламных конструкций

6.16.1.	Установка информационных и рекламных  конструкций (далее вывесок), а также размещение иных графических элементов осуществляется в соответствии с  Федеральным законом от 13.03.2006 № 38 «О рекламе» и иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

6.16.2.	Организациям, эксплуатирующим световые рекламы и вывески, необходимо обеспечивать своевременную замену перегоревших газосветовых трубок и электроламп. В случае неисправности отдельных знаков рекламы или вывески рекомендуется выключать полностью.

6.16.3.	Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам разрешена только на специально установленных стендах. Для малоформатных листовых афиш зрелищных мероприятий возможно дополнительное размещение на временных строительных ограждениях. Очистка от объявлений опор линий электропередач, уличного освещения, цоколя зданий, заборов и других сооружений осуществлять организациям, эксплуатирующим данные объекты.

6.16.4.	Размещение малоформатной листовой рекламы в простенках здания может допускаться для культурных и спортивных учреждений при соблюдении единого оформления.

6.16.5.	Городская навигация должна размещаться в удобных для своей функции местах не вызывая визуальный шум и не перекрывая архитектурные элементы зданий.

6.16.6.	Уборка агитационных материалов осуществляется в течение 10 дней после окончания агитационной компании лицами, проводившими данное мероприятие.

7. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

К ДОСТУПНОСТИ СРЕДЫ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП

7.1. 	При проектировании благоустройства жилой среды, улиц и дорог, культурно - бытового обслуживания необходимо обеспечивать доступность для маломобильных групп населения, имея виду оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению престарелых и инвалидов (специально оборудованные пешеходные пути, пандусы, места на остановках общественного транспорта и автостоянках, поручни, ограждения, приспособления и т.д.). В случае отсутствия, в условиях сложившейся застройки, необходимых условий для передвижения (посещения различных организаций, учреждений) маломобильных групп населения необходимо устанавливать пандусы.

7.2.	Проектная документация на благоустройство территории должна соответствовать федеральным нормативным требованиям для проектирования окружающей среды, объектов жилищно - гражданского и производственного назначения, с учетом потребностей маломобильных групп населения.

7.3.	Пандус обычно выполняется из нескользкого материала с шероховатой текстурой поверхности без горизонтальных канавок, предусматривается ограждающий бортик высотой не менее 75 мм и поручни. Зависимость уклона пандуса от высоты подъема рекомендуется, как правило, принимать 1:12.

7.4.	При повороте пандуса или его протяженности более 9 метров не реже чем через каждые 9 метров рекомендуется предусматривать горизонтальные площадки размером 1,5 x 1,5 метра. На горизонтальных площадках по окончании спуска рекомендуется проектировать дренажные устройства. Горизонтальные участки пути в начале и конце пандуса рекомендуется выполнять отличающимся от окружающих поверхностей текстурой и цветом.

7.5.	По обеим сторонам лестницы или пандуса рекомендуется предусматривать поручни на высоте 800 - 920 мм круглого или прямоугольного сечения, удобного для охвата рукой и отстоящего от стены на 40 мм. При ширине лестниц 2,5 метра и более рекомендуется предусматривать разделительные поручни. Длину поручней рекомендуется устанавливать больше длины пандуса или лестницы с каждой стороны не менее чем на 0,3 метра, с округленными и гладкими концами поручней. При проектировании рекомендуется предусматривать конструкции поручней, исключающие соприкосновение руки с металлом.

7.6.	При уклонах пешеходных коммуникаций более 60 промилле рекомендуется предусматривать устройство лестниц. На основных пешеходных коммуникациях в местах размещения учреждений здравоохранения и других объектов массового посещения, ступени и лестницы рекомендуется предусматривать при уклонах более 50 промилле, обязательно сопровождая их пандусом. При пересечении основных пешеходных коммуникаций с проездами или в иных случаях, оговоренных в задании на проектирование, рекомендуется предусматривать бордюрный пандус для обеспечения спуска с покрытия тротуара на уровень дорожного покрытия.

7.7.	За соблюдение требований при проектировании и строительстве доступной среды для маломобильных групп, в виду оснащения этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению людей преклонного возраста и инвалидов, несут ответственность собственники этих объектов.

8. ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

8.1.	Праздничное оформление территории  городского поселения Октябрьское необходимо выполнять по решению администрации поселения на период проведения государственных и иных праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями.

8.2.	Оформление зданий, сооружений рекомендуется осуществлять их владельцами в рамках концепции праздничного оформления.

Работы, связанные с проведением торжественных и праздничных мероприятий, рекомендуется осуществлять организациями самостоятельно за счет собственных средств.

8.3.	В праздничное оформление рекомендуется включать: вывеску национальных флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.

8.4.	При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного движения.

9. ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕМОНТЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ

9.1.	Строительные площадки следует ограждать по всему периметру плотным, сплошным забором. В ограждениях рекомендуется предусмотреть минимальное количество проездов. Проезды, как правило, должны выходить на второстепенные улицы и оборудоваться шлагбаумами или воротами.

9.2.	Строительные площадки необходимо обеспечить благоустроенной проезжей частью, не менее 20 метров у каждого выезда, с оборудованием для очистки колес. Запрещается вынос грунта и грязи колесами автотранспорта на дороги общего пользования.

9.3.	Строительные и другие организации при производстве строительных, ремонтных и восстановительных работ обязаны ежедневно в конце дня, а также в двухдневный срок после полного их окончания, убирать прилегающие к строительным площадкам территории от остатков стройматериалов, грунта и мусора, а также проводить планировку территории после проведенных работ.

9.4.	Для складирования мусора и отходов строительного производства на строительной площадке должны быть оборудованы и огорожены специально отведенные места или установлен  бункер - накопитель. Запрещается складирование мусора, грунта и отходов строительного производства вне специально отведенных мест.

9.5.	При проведении указанных работ запрещается складирование строительных материалов, строительного мусора на территории, прилегающей к объекту строительства.

9.6.	Ответственность за уборку и содержание территорий в пределах двадцатиметровой зоны от границ объекта строительства, реконструкции и ремонта возлагается на заказчика и генеральную подрядную организацию. Ответственность за содержание законсервированного объекта строительства (долгостроя) возлагается на балансодержателя (заказчика - застройщика, собственника (арендатора) земельного участка).

9.7.	При производстве строительных работ юридические и физические лица обязаны сохранить зеленые насаждения на участках застройки. Заказчики обязаны передавать сохраняемые зеленые насаждения строительной организации (подрядчику) под сохранную расписку. Подрядчики обязаны в целях недопущения повреждения зеленых насаждений ограждать их, при необходимости брать в короба.

9.8.	Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы), следует производить только при наличии письменного разрешения (ордера на проведение земляных работ), выданного администрацией  городского поселения Октябрьское.

9.9.	Аварийные работы рекомендуется начинать владельцам сетей по телефонограмме или по уведомлению администрации муниципального образования с последующим оформлением разрешения в 3-дневный срок, при предъявлении схемы проведения работ.

При производстве работ, связанных с необходимостью восстановления покрытия дорог, тротуаров или газонов, разрешение на производство земляных работ выдается только по согласованию со специализированной организацией, обслуживающей дорожное покрытие, тротуары, газоны, либо собственников указанных объектов.

9.10.	Прокладку подземных коммуникаций под проезжей частью улиц, проездами, а также под тротуарами допускается соответствующим организациям только при условии восстановления проезжей части автодороги (тротуара) на полную ширину, независимо от ширины траншеи. Не допускается применение кирпича в конструкциях, подземных коммуникациях, расположенных под проезжей частью.

В целях исключения возможного разрытия вновь построенных (реконструированных) улиц, проездов рекомендуется организациям, которые в предстоящем году должны осуществлять работы по строительству и реконструкции подземных сетей, в срок до 1 ноября предшествующего строительству года сообщить в администрацию муниципального образования о намеченных работах по прокладке коммуникаций с указанием предполагаемых сроков производства работ.

Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов благоустройства, произведенные по вине строительных и ремонтных организаций при производстве работ по прокладке подземных коммуникаций или других видов строительных работ, необходимо ликвидировать в полном объеме организациям, получившим разрешение на производство работ, в сроки, согласованные с администрацией  городского поселения Октябрьское.

9.11.	До начала производства работ по разрытию необходимо:

-	установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой;

-	оградить место производства работ, на ограждениях вывесить табличку с наименованием организации, производящей работы, фамилией ответственного за производство работ лица, номером телефона организации.

Ограждение следует содержать в опрятном виде, при производстве работ вблизи проезжей части необходимо обеспечить видимость для водителей и пешеходов, в темное время суток - обозначено красными сигнальными фонарями, выполнять сплошным и надежным, предотвращающим попадание посторонних на место проведения земляных работ.

9.12.	Оформлять при необходимости в установленном порядке и осуществлять снос или пересадку зеленых насаждений. В случае, когда при ремонте или реконструкции подземных коммуникаций возникает необходимость в сносе зеленых насаждений, высаженных после прокладки коммуникаций на расстоянии до них меньше допустимого, компенсационная стоимость этих насаждений не возмещается.

9.13.	Разрешение на производство работ следует хранить на месте работ и предъявлять по первому требованию лиц, осуществляющих контроль за выполнением Правил эксплуатации.

9.14. 	При производстве работ на проезжей части улиц асфальт и щебень в пределах траншеи необходимо разбирать и вывозить производителем работ в специально отведенное место.

Бордюр разбирается, складируется на месте производства работ для дальнейшей установки. При производстве работ на улицах, застроенных территориях грунт рекомендуется немедленно вывозить. При необходимости строительная организация может обеспечивать планировку грунта на отвале.

9.15.	При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи для последующей засыпки.

9.16.	Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, ликвидируются организациями - владельцами коммуникаций либо на основании договора со специализированными организациями за счет владельцев коммуникаций.

9.17.	Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций по просроченным ордерам признается самовольным проведением земляных работ.

10. УБОРКА ТЕРРИТОРИИ

10.1. 	Организация уборки муниципальной территории осуществляется администрацией  городского поселения Октябрьское.

10.2.	Организациям, осуществляющим промышленную деятельность необходимо создавать защитные зеленые полосы, ограждать жилые кварталы от производственных сооружений, благоустраивать и содержать в исправности и чистоте выезды из организации и строек на магистрали и улицы.

10.3.	На территории муниципального образования запрещается накапливать и размещать отходы производства и потребления в несанкционированных местах. Лица, разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных местах, обязаны за свой счет производить уборку и очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию земельного участка.

В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы производства и потребления на несанкционированных свалках, удаление отходов производства и потребления и рекультивацию территорий свалок производить за счет лиц, обязанных обеспечивать уборку данной территорий в соответствии с правилами благоустройства.

10.4.	Вывоз бытовых отходов производства и потребления из жилых домов, организаций торговли и общественного питания, культуры, детских и лечебных заведений осуществляется организациями и домовладельцами, а также иными производителями отходов производства и потребления в соответствии с требованиями действующего законодательства.

10.5.	Вывоз отходов, образовавшихся во время ремонта, осуществляется в специально отведенные для этого места лицами, производившими этот ремонт, самостоятельно.

10.6.	В случае если производитель отходов, осуществляющий свою бытовую и хозяйственную деятельность на земельном участке, в жилом или нежилом помещении на основании договора аренды или иного соглашения с собственником, не организовал сбор, вывоз и утилизацию отходов самостоятельно, обязанности по сбору, вывозу и утилизации отходов данного производителя отходов возлагаются на собственника вышеперечисленных объектов недвижимости, ответственного за уборку территорий.

10.7.	Для предотвращения засорения улиц, площадей и других общественных мест отходами производства и потребления необходимо устанавливать специально предназначенные для временного хранения отходов емкости малого размера (урны, баки). Установку емкостей для временного хранения отходов производства и потребления и их очистку следует осуществлять лицам, ответственным за уборку соответствующих территорий. Урны (баки) следует содержать в исправном и опрятном состоянии, очищать по мере накопления мусора и не реже одного раза в месяц промывать и дезинфицировать.

10.8.	Уборка и очистка автобусных остановок  производится организациями, в обязанность которых входит уборка территорий улиц, на которых расположены  остановки.

10.9.	Уборка и очистка остановок, на которых расположены объекты торговли, осуществляется владельцами объектов торговли в границах прилегающих территорий.

10.10.	Эксплуатацию и содержание в надлежащем санитарно - техническом состоянии водоразборных колонок, в том числе их очистку от мусора, льда и снега, а также обеспечение безопасных подходов к ним возлагается на организации, в чьей собственности находятся колонки.

10.11.	Организацию работы по очистке и уборке территории рынков и прилегающих к ним территорий, возлагается на администрацию рынков в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами торговли на рынках.

10.12. 	Уборка мостов, путепроводов, пешеходных переходов, виадуков, прилегающих к ним территорий, а также содержание коллекторов, труб ливневой канализации и дождеприемных колодцев производится организациями, обслуживающим данные объекты.

10.13.	В жилых зданиях, не имеющих канализации, предусматривать утепленные выгребные ямы для совместного сбора туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном, стенками и крышками с решетками, препятствующими попаданию крупных предметов в яму. Жидкие бытовые отходы следует вывозить по договорам или разовым заявкам организациями, имеющим специальный транспорт.

10.14.	Очистку и уборку водосточных канав, лотков, труб, дренажей, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод из дворов, производить лицам, ответственным за уборку соответствующих территорий.

10.15.	Вывоз пищевых отходов следует осуществлять с территории ежедневно. Остальной мусор вывозить систематически, по мере накопления, но не реже одного раза в три дня, а в периоды года с температурой выше 14 градусов – ежедневно.

10.16.	При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, мусор, нечистоты складировать в специальную тару с немедленной вывозкой силами организаций, занимающихся очистными работами. Складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары и газоны запрещено.

10.17.	Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи дорожному движению, возлагается на организации, обслуживающие данные объекты.

10.18.	Администрация городского поселения Октябрьское имеет право на добровольной основе привлечь граждан для выполнения работ по уборке, благоустройству и озеленению территории муниципального образования. Привлечение граждан к выполнению работ по уборке, благоустройству и озеленению территории муниципального образования осуществляется на основании постановления администрации  городского поселения Октябрьское.

10.19.	На территории  городского поселения Октябрьское запрещается:

-	сжигание отходов производства и потребления;

-	уборка территорий в ночное время, во избежание шума;

-	установка устройств наливных помоек, разлив помоев и нечистот за территорией домов и улиц, вынос отходов производства и потребления на уличные проезды;

-	слив воды (нечистот) на тротуары, газоны, проезжую часть дороги, в кювет. При производстве аварийных работ слив воды разрешается только по специальным отводам или шлангам в близлежащие колодцы фекальной или ливневой канализации по согласованию с владельцами коммуникаций и с возмещением затрат на работы по водоотведению сброшенных стоков;

-	разведение костров на озелененных территориях, территориях общего пользования (в том числе на дорогах, проездах, тротуарах и пешеходных дорожках);

-	мойка транспортных средств, замена, слив масел, технических жидкостей на территориях общего пользования, в границах водоохранных зон, загрязнение территорий, связанное с ремонтом транспортных средств;

-	длительное (свыше 7 дней) хранение топлива, удобрений, строительных и иных материалов на уличной стороне домовладения;

-	выдвигать или перемещать на проезжую часть дорог, улиц и проездов, а также на тротуары, газоны, цветники, кустарники и другие зелёные насаждения снег, а также осколки льда, счищаемые с внутриквартальных и дворовых территорий, территорий предприятий, организаций, строительных площадок, торговых объектов;

-	сорить на улицах, площадях и в других общественных местах, выставлять тару с мусором и пищевыми отходами на улицы;

-	предприятиям, организациям и населению сбрасывать в водоемы бытовые, производственные отходы и загрязнять воду и прилегающую к водоему территорию;

-	производить посадку на газонах улиц овощей всех видов;

-	самовольно изменять геометрические размеры и отметки устройства водопропускных сооружений и водосборных каналов, а так же загромождать данные сооружения всеми видами отходов, землей и строительными материалами;

-	движение по населенным пунктам и прочим дорогам общего пользования  загрязненного автотранспорта, перевозка мусора, сыпучих и жидких материалов без применения мер предосторожности (полог, герметизация, мойка ходовой части и пр.), предотвращающих загрязнение окружающей территории.

10.1. Особенности уборки территории в весенне-летний период

10.1.1.	Период летней уборки устанавливается с 15 апреля по 15 октября. В случае резкого изменения погодных условий сроки проведения летней уборки корректируются администрацией поселения.

10.1.2.	Подметание дорожных покрытий улиц и внутриквартальных проездов осуществляется организациями, в ведении которых находятся дороги. Проезжая часть дорог должна быть очищена от загрязнений. Тротуары и расположенные на них остановки должны быть полностью очищены от грунтово - песчаных наносов, различного мусора. Обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного и другого мусора.

10.1.3.	В период травостоя, листопада предприятия, организации, учреждения, индивидуальные предприниматели и граждане, ответственные за уборку, обязаны регулярно производить покос травы, вырубку молодой поросли, сгребание опавшей листвы и организовывать их вывоз либо самостоятельно, либо по договору со специализированной организацией. На больших газонах парков, в массивах и группах, удаленных от дорог, листья сгребать и вывозить не рекомендуется.

10.1.4. Юридические лица, предприниматели и частные домовладельцы, на своих земельных участках производят систематическую борьбу с сорной и карантинной растительностью, в том числе растениями, вызывающими аллергическую реакцию у населения. Покос травы должен производиться не менее 1 раза в месяц, при достижении травяным покровом высоты 15 см.

10.1.5.	Подметание дорожных покрытий улиц и проездов рекомендуется осуществлять с предварительным увлажнением дорожных покрытий в ночное и утреннее время (с 23 час. до 07 час.).

10.1.6.	Подметание дворовых территорий, внутри дворовых проездов и тротуаров от снега, пыли и мелкого бытового, крупногабаритного и другого мусора осуществляется Управляющими или  обслуживающими компаниями.

10.1.7.	Не допускается засорение в процессе уборки различным мусором газонной части, засорение дождеприемников, ливневой канализации.

10.2. Особенности уборки территории в осенне-зимний период

10.2.1.	Период зимней уборки устанавливается с 15 октября по 15 апреля. В случае резкого изменения погодных условий (снег, мороз) сроки зимней уборки корректируются администрацией поселения.

10.2.2.	Все предприятия, учреждения, организации независимо от их правового статуса и хозяйственной деятельности, предприниматели, в ведении которых находятся здания, сооружения, места с массовым пребыванием людей, а также граждане - владельцы, распорядители или пользователи земельных участков, зданий и сооружений обязаны проводить очистку от снега и льда занимаемых территорий. Твердое покрытие пешеходных зон (асфальт, плитка, бетон и другое) очищается под скребок и при необходимости обрабатывается противогололедными материалами.

10.2.3.	Обработка проезжей части дорог противогололедными материалами должна начинаться сразу с начала снегопада.

10.2.4.	С начала снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными материалами наиболее опасные для движения транспорта участки улиц - крутые спуски, подъемы, повороты, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановки общественного транспорта и так далее. По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта мест необходимо приступить к сплошной обработке проезжей части противогололедными материалами.

10.2.5.	Внутри дворовые тротуары, пешеходные дорожки, проезды и отмостки должны быть очищены от снега и наледи до состояния, обеспечивающего свободный и безопасный проход граждан. При возникновении наледи (гололеда) производится обработка противогололедными реагентами. Тротуары необходимо посыпать сухим песком без хлоридов.

10.2.6.	Снег, счищаемый с дворовых территорий и проездов, разрешается складировать на территориях дворов в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов. Не допускается повреждение зеленых насаждений при складировании снега.

Складирование снега на внутри дворовых территориях должно предусматривать отвод талых вод.

10.2.7.	Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная зачистка) начинаются сразу по окончании снегопада. При длительных интенсивных снегопадах циклы снегоуборки и обработки противогололедными материалами должны повторяться после каждых 5 см свежевыпавшего снега.

10.2.8.	Очистку от снега крыш и удаление сосулек следует производить с обеспечением следующих мер безопасности: назначение дежурных, ограждение тротуаров, оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте.

Снег, сброшенный с крыш, следует немедленно вывозить.

10.2.9.	С наступлением весны все юридические и физические лица, ответственные за закрепленные территории обязаны организовать:

-	расчистку канав для обеспечения отвода воды в местах, где это требуется для нормального отвода талых вод;

-	систематический сгон талой воды к люкам и приемным колодцам ливневой сети;

-	общую очистку дворовых территорий после окончания таяния снега, собирание и удаление мусора, оставшегося снега и льда.

11. СОДЕРЖАНИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

11.1.	Содержание и обращение с домашними животными на территории городского поселения Октябрьское осуществляется в соответствии с законодательством Ханты – Мансийского автономного округа - Югры.

11.2.	Организация выпаса сельскохозяйственных животных на территории городского поселения Октябрьское осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации городского поселения Октябрьское.

12. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА

12.1.	Координацию деятельности по уборке и благоустройству территорий осуществляет  глава городского поселения Октябрьское.

12.2.	Организация  работ по уборке и благоустройству отведенной и прилегающей территорий возлагается на администрацию поселения в пределах ее компетенции, собственников, арендаторов земельных участков, зданий и сооружений, собственников помещений в многоквартирных домах и лиц, осуществляющих по договору  управление эксплуатацию многоквартирных домов, собственников жилых домов индивидуальной застройки.

12.3.	Контроль исполнения требований настоящих Правил осуществляют уполномоченные органы и организации в соответствии с их компетенцией и предоставленными полномочиями.

12.4.	За нарушение Правил граждане, должностные и юридические лица, индивидуальные предприниматели несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Протоколы об административных правонарушениях за нарушение настоящих Правил составляют должностные лица органов внутренних дел, органов местного самоуправления, в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

13.1.	К деятельности по благоустройству территорий относится разработка проектной документации по благоустройству территорий, выполнение мероприятий по благоустройству территорий и содержание объектов благоустройства. Состав данной документации может быть различным в зависимости от того, к какому объекту благоустройства он относится. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов культурно-бытового обслуживания должна предусматриваться доступность среды населенных пунктов для маломобильных групп населения, в том числе оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению маломобильных групп населения.

13.2.	Мероприятия при проектировании озеленения территории объектов:

-	оценка существующей растительности, состояния древесных растений и травянистого покрова;

-	выявление сухих поврежденных вредителями древесных растений, разработка мероприятий по их удалению с объектов;

-	обеспечение сохранения травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной растительности не менее, чем на 80% общей площади зоны отдыха;

-	обеспечение озеленения и формирования берегов водоема (берегоукрепительный пояс на оползневых и эродируемых склонах, склоновые водозадерживающие пояса - головной дренаж и пр.);

-	обеспечение недопущения использования территории зоны отдыха для иных целей (выгуливания собак, устройства игровых городков, аттракционов и т.п.).

Разработка проектной документации на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов озеленения производится на основании геоподосновы с инвентаризационным планом зеленых насаждений на весь участок благоустройства. На основании полученных геоподосновы и инвентаризационного плана проектной организацией разрабатывается проект благоустройства территории, где определяются основные планировочные решения и объемы капиталовложений, в т.ч. на компенсационное озеленение. При этом определяются объемы вырубок и пересадок в целом по участку благоустройства, производится расчет компенсационной стоимости. На данной стадии определяется количество деревьев и кустарников, попадающих в зону строительства без конкретизации на инвентаризационном плане (без разработки дендроплана).

13.3.	Мероприятия при проектировании основных групп осветительных установок.

При проектировании каждой из трех (функционального, архитектурного освещения, световой информации) обеспечивается:

-	экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное распределение и использование электроэнергии;

-	эстетика элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время;

-	удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок.

13.4.	Мероприятия при проектировании, выборе малых архитектурных форм (МАФ).

При проектировании, выборе МАФ обеспечивается:

а)	соответствие материалов и конструкции МАФ климату и назначению МАФ;

б)	антивандальная защищенность - от разрушения, оклейки, нанесения надписей и изображений;

в)	возможность ремонта или замены деталей МАФ;

г)	защита от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды;

д)	удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории рядом с МАФ и под конструкцией;

е)	эргономичность конструкций (высота и наклон спинки, высота урн и прочее);

ж)	расцветка, не диссонирующая с окружением;

з)	безопасность для потенциальных пользователей;

и)	стилистическое сочетание с другими МАФ и окружающей архитектурой;

к)	соответствие характеристикам зоны расположения: утилитарный, минималистический дизайн для тротуаров дорог, более сложный, с элементами декора - для рекреационных зон и дворов.

13.5.	Мероприятия при проектировании территории общественного назначения.

На территориях общественного назначения при разработке проектных мероприятий по благоустройству обеспечивается: открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия (отсутствие глухих оград), условия беспрепятственного передвижения населения (включая маломобильные группы), приемы поддержки исторически сложившейся планировочной структуры и масштаба застройки, достижение стилевого единства элементов благоустройства с окружающей средой населенного пункта.

Проекты благоустройства территорий общественных пространств разрабатываются на основании предварительных предпроектных исследований, определяющих потребности жителей и возможные виды деятельности на данной территории. Перед проектированием пешеходных тротуаров составляется карта фактических пешеходных маршрутов со схемами движения пешеходных маршрутов, соединяющих основные точки притяжения людей.

13.6.	Мероприятия при проектировании благоустройства участков жилой застройки.

Проектирование благоустройства участков жилой застройки производится с учетом коллективного или индивидуального характера пользования придомовой территорией, с учетом особенности благоустройства участков жилой застройки при их размещении в составе исторической застройки, на территориях высокой плотности застройки, вдоль магистралей, на реконструируемых территориях.

Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, способствующих передвижению маломобильных групп населения, осуществляется при новом строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией.

После утверждения проектно-сметной документации на застройку, капитальный ремонт и реконструкцию благоустройства, в том числе объектов озеленения, разрабатывается рабочий проект с уточнением планировочных решений, инженерных коммуникаций и организации строительства. На этой стадии разрабатывается дендроплан, на котором выделяются зоны работ, наносятся условными обозначениями все древесные и кустарниковые растения, подлежащие сохранению, вырубке и пересадке.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ИСПОЛНЕНИЕМ

14.1.	В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, поддержания чистоты и порядка на территории городского поселения Октябрьское запрещается:

1) выброс, сброс, складирование, размещение отходов, вне специально отведенных для этого мест;

2) слив (разлив) жидких отходов, технических жидкостей (нефтепродуктов, химических веществ и т.п.) на рельеф местности, в сети ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, водные объекты;

3) содержание используемой территории в ненадлежащем состоянии, нарушающем эстетическое восприятие поселковой среды (наличие на территории мусора, остатков сырья и материалов, тары и упаковки, сухостойных деревьев и кустарников, некошеных газонов);

4) осуществление хозяйственной и иной деятельности, в процессе которой образуются отходы, без заключенных договоров с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, с операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, со специализированными организациями на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение всех видов образующихся отходов, а также без документов, подтверждающих факт сдачи отходов региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами, оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами, специализированным организациям в целях дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения отходов;

5) установка контейнеров и (или) бункеров-накопителей для сбора отходов на территории земельных участков без оборудованных контейнерных площадок с твердым водонепроницаемым покрытием (бетонным, асфальтобетонным);

6) сжигание листвы, деревьев, кустарников, ветвей, травы и отходов, в том числе в контейнерах и (или) бункерах-накопителях для сбора отходов и иных емкостях;

7) несвоевременное удаление отходов из контейнеров и (или) бункеров-накопителей для сбора отходов и урн, приводящее к их переполнению и захламлению контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий;

8) перевозка отходов, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы и других летучих и распыляющих веществ и (или) материалов без покрытия их брезентом или иным материалом, исключающим захламление дорог;

9) эксплуатация площадных объектов, требующих их очистки от снега в зимний период без договоров, заключенных с организациями, эксплуатирующими площадки складирования снега; отсутствие документов, подтверждающих факт приема снега на санкционированные площадки складирования снега;

10) складирование снега и скола льда на ледовом покрове рек и озер, на их берегах в пределах прибрежной защитной полосы, сброс снега и скола льда в открытые водоемы, под деревья и кустарники, в поселковые леса, уборка снега с газонов (за исключением газонов в границах улично-дорожной сети);

11) сброс снега и скола льда в ливневую канализацию, смотровые и дождеприемные колодцы, теплофикационные камеры, размещение снега и скола льда на проезжей части дорог, тротуарах, детских и спортивных площадках, трассах тепловых сетей, приваливание снега и скола льда к стенам многоквартирных жилых домов;

12) сброс и размещение снега на ограждения дорог, тротуаров, малые архитектурные формы и иные элементы благоустройства, если эти действия привели к их повреждению.

13) разбрасывание, выталкивание и иные действия по перемещению снега и скола льда владельцами, пользователями, арендаторами земельных участков, за границы принадлежащих им земельных участков;

14) оставление на территориях земельных участков, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах, накопленного и не вывезенного снега, скола льда, более 10 суток после окончания работ по очистке территории;

15) оставление на территориях земельных участков (за исключением территорий земельных участков, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах) накопленного и не вывезенного снега, скола льда, более 30 суток после окончания работ по очистке территории;

16) применение технической соли и жидкого хлористого кальция в чистом виде в качестве противогололедного препарата на тротуарах, остановках общественного пассажирского транспорта, в парках, скверах, дворах и прочих пешеходных и озелененных зонах;

17) размещение в общедоступных местах, общественных пространствах, участках жилой застройки, частных домовладений, территориях образовательных учреждений, объектах коммунальной инфраструктуры и прочих территориях расклейка объявлений, нанесение надписей, в том числе пропагандирующих вещества и организации, запрещённые на территории Российской Федерации, либо содержащие ссылки на интернет-ресурсы и мессенджеры или иную информацию, направленную на склонение граждан к противоправному поведению.

Очистку от объявлений и надписей в общедоступных местах, общественных пространствах, участках жилой застройки, частных домовладений, территориях образовательных учреждений, объектах коммунальной инфраструктуры и прочих территориях осуществлять организациям, эксплуатирующим данные объекты.

О выявленных противоправных фактах размещения информации организациям рекомендуется информировать правоохранительные органы;

18) размещение на фасадах зданий, сооружений нанесение надписей, в том числе пропагандирующих вещества и организации, запрещённые на территории Российской Федерации, либо содержащие ссылки на интернет-ресурсы и мессенджеры или иную информацию, направленную на склонение граждан к противоправному поведению.

О выявленных противоправных фактах размещения информации организациям рекомендуется информировать правоохранительные органы;

19) самовольная установка рекламных конструкций в нарушение законодательства о рекламе;

20) повреждение произведений монументально-декоративного искусства, устройств для оформления мобильного и вертикального озеленения, водных устройств, мебели сельского поселения, коммунально-бытового и технического оборудования;

21) складирование на землях общего пользования строительных материалов (плит перекрытий, песка, щебня, поддонов, кирпичей и др.);

22) самовольная установка ограждений строительных площадок с выносом их за «красную» линию улицы, с занятием под эти цели тротуаров, газонов, дорог;

23) превышение установленных сроков производства работ, связанных с временным нарушением благоустройства территории общего пользования, с ограничением движения транспорта и пешеходов;

24) размещение автотранспортных средств на детских, спортивных площадках, на расстоянии менее 3 метров от фасада многоквартирного дома, в арках зданий, на тротуарах (пешеходных дорожках), расположенных вдоль многоквартирных домов и улично-дорожной сети;

25) размещение автотранспортных средств на хозяйственных площадках возле подъездов жилых домов, а также на расстоянии менее 2 метров от хозяйственных площадок, затрудняющих работу коммунальных и специальных служб;

26) мойка механических транспортных средств, а также их ремонт, сопровождающийся загрязнением территории городского поселения горюче-смазочными и иными материалами, вне установленных для этих целей мест;

27) размещение разукомплектованных транспортных средств вне установленных для этих целей мест;

28) самовольная установка ограждающих конструкций для стоянки транспортных средств на дворовых территориях и в иных местах общего пользования;

29) самовольное свешивание, протягивание по воздуху с фасадов, кровель и чердаков зданий и сооружений электрических кабелей и линий связи;

30) выезд на асфальтированные дороги со строительных площадок и других неблагоустроенных территорий на транспорте, не очищенном от грязи;

31) торговля вне установленных для этих целей мест, в том числе: на улицах, площадях, на обочинах автомобильных дорог общего пользования, газонах, тротуарах, остановках общественного пассажирского транспорта (за исключением остановочных павильонов с торговой площадью);

32) повреждение и уничтожение элементов благоустройства зданий, строений, сооружений, малых архитектурных форм;

33) проведение работ по сносу или пересадке зеленых насаждений без оформленного в установленном порядке разрешения;

34) повреждение деревьев и кустарников, в том числе: нанесение надрезов и надписей, обматывание веревкой и проволокой, забивание гвоздей, скоб, вкручивание шурупов;

35) размещение автотранспортных средств на газонах, проезд автотранспортных средств по газонам;

36) проведение строительных и ремонтных работ без ограждений деревьев и кустарников щитами для защиты их от повреждений;

37) самовольное размещение на озелененных территориях строительных и иных материалов, техники и оборудования;

38) добыча растительной земли с озелененных территорий, копание червей;

39) несвоевременная очистка крыш, приводящая к образованию наледи на свесах крыш многоквартирных жилых домов;

40) разведение костров на дворовых территориях многоквартирных домов, в парках, скверах;

41) откачка воды из колодцев, траншей, котлованов, с территорий объектов непосредственно на тротуары и проезжую часть улиц (за исключением аварийно-восстановительных работ);

42) разрушение дорожного покрытия, тротуаров, газонов, иных объектов и элементов благоустройства без разрешения на производство земляных работ;

43) изменение существующего положения подземных сооружений, не предусмотренных утвержденным проектом;

44) засыпание кюветов и водостоков, а также устройство переездов через водосточные канавы и кюветы без устройства оборудования, обеспечивающего пропуск воды;

45) повреждение существующих подземных сооружений;

46) занятие излишних площадей под складирование материалов, грунта и ограждение мест производства работ за пределами границ, указанных в разрешении на производство земляных работ;

47) несвоевременное восстановление дорожного покрытия, газонов и иных элементов благоустройства после завершения земляных работ;

48) выпас скота и домашней птицы вне установленных для этих целей мест;

49) передвижение домашних животных, скота, верховых лошадей (пони), иных вьючных или верховых животных без сопровождения владельца или пастуха;

50) оказание услуг по катанию на лошадях (пони), иных вьючных или верховых животных в нарушение установленного порядка и за пределами территорий, установленных администрацией  городского поселения для этих целей;

51) загрязнение тротуаров, дворов, улиц, парков, площадей и иных территорий городского поселения экскрементами лошадей (пони), иных вьючных или верховых животных при их передвижении по территории поселения;

52) нарушение условий оснащения, содержания и эксплуатации остановочных павильонов с торговой площадью;

53) содержать грузовой автотранспорт и (или) тракторные транспортные средства на общественной территории.

14.2. В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления Российской Федерации» муниципальный контроль за соблюдением отдельных требований и норм настоящих Правил благоустройства, не являющихся предметом государственного контроля, осуществляет администрация городского поселения Октябрьское, в лице должностных лиц структурных подразделений администрации городского поселения.

15. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ

15.1.	Порядок определения границ прилегающей территории.

15.1.1.	Границы прилегающей территории определяются в отношении территории общего пользования, которая имеет общую границу со зданием, строением, сооружением, земельным участком в случае, если такой земельный участок образован, и устанавливаются дифференцированно в зависимости от расположения зданий, строений, сооружений, земельных участков в существующей застройке, вида их разрешенного использования и (или) фактического назначения, их площади, протяженности общей границы, минимальной и максимальной площади прилегающей территории.

Границы прилегающей территории не определяются в отношении многоквартирного дома, земельный участок под которым не образован или образован по границам такого дома.

15.1.2.	Правилами благоустройства устанавливается минимальная и максимальная площадь прилегающей территории в муниципальном образовании.

Минимальная и максимальная площадь прилегающей территории устанавливается дифференцированно для различных видов объектов благоустройства прилегающих территорий, а также в зависимости от расположения зданий, строений, сооружений, земельных участков в существующей застройке, вида их разрешенного использования и (или) фактического назначения, их площади, протяженности общей границы.

15.1.3.	При определении минимальной площади прилегающей территории ее граница не может располагаться ближе двух метров от здания, строения, сооружения, земельного участка. При этом:

-	если земельный участок, на котором расположено здание, строение, сооружение, образован, граница минимальной площади прилегающей территории определяется по периметру границы этого земельного участка;

-	если земельный участок, на котором расположено здание, строение, сооружение, не образован либо образован по границам зданий, строений, сооружений, граница минимальной площади прилегающей территории определяется по периметру стен зданий, строений, сооружений.

15.1.4.	Максимальная площадь прилегающей территории не может превышать минимальную площадь прилегающей территории более чем на тридцать процентов.

15.1.5.	В границах прилегающих территорий могут располагаться следующие территории общего пользования или их части:

1)	пешеходные коммуникации, в том числе тротуары, аллеи, дорожки, тропинки;

2)	палисадники, клумбы, газоны, цветники, иные территории, занятые зелеными насаждениями, травянистыми растениями;

3)	детские, спортивные площадки, иные площадки для отдыха и досуга, выгула собак;

4)	контейнерные площадки для складирования твердых коммунальных отходов, хозяйственные площадки;

5)	иные территории общего пользования, установленные правилами благоустройства, за исключением дорог, проездов и других транспортных коммуникаций, парков, скверов, бульваров, береговых полос, а также иных территорий, содержание которых является обязанностью правообладателя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.1.6.	Границы прилегающей территории определяются с учетом следующих ограничений:

1)	в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного участка могут быть установлены границы только одной прилегающей территории, в том числе границы, имеющие один замкнутый контур или два непересекающихся замкнутых контура;

2)	не допускается установление общей прилегающей территории для двух и более зданий, строений, сооружений, земельных участков, за исключением случаев, когда здание, строение, сооружение, в том числе объект коммунальной инфраструктуры, обеспечивают исключительно функционирование другого здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которых определяются границы прилегающей территории;

3)	не допускается пересечение границ прилегающих территорий, за исключением случая установления общих (смежных) границ прилегающих территорий;

4)	внутренняя часть границ прилегающей территории устанавливается по границе здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которых определяются границы прилегающей территории;

5)	внешняя часть границ прилегающей территории не может выходить за пределы территорий общего пользования и устанавливается по границам земельных участков, образованных на таких территориях общего пользования, или по границам, закрепленным с использованием природных объектов (в том числе зеленых насаждений) или объектов искусственного происхождения (дорожный и (или) тротуарный бордюр, иное подобное ограждение территории общего пользования), а также может иметь общие (смежные) границы с другими прилегающими территориями (для исключения вклинивания, вкрапления, изломанности границ, чересполосицы при определении границ прилегающих территорий и соответствующих территорий общего пользования, которые будут находиться за границами таких территорий).

15.2.	Порядок подготовки и утверждения схемы границ прилегающей территории, внесения в нее изменений

15.2.1.	Границы прилегающей территории отображаются на схеме границ прилегающей территории (далее – схема границ прилегающей территории).

15.2.2.	В схеме границ прилегающей территории указываются кадастровый номер (при наличии) и адрес (при наличии) здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которых установлены границы прилегающей территории, площадь прилегающей территории и ее условный номер.

15.2.3.	Подготовку проекта схемы границ прилегающей территории осуществляет уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования.

15.2.4.	Подготовка проекта схемы границ прилегающей территории осуществляется в форме электронного документа, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или с использованием иных технологических и программных средств.

15.2.5.	Схемы границ нескольких прилегающих территорий или всех прилегающих территорий в муниципальном образовании могут быть подготовлены в форме одного электронного документа.

15.2.6.	Схемы границ прилегающих территорий утверждаются муниципальным нормативным правовым актом.

15.2.7.	Утвержденные схемы границ прилегающих территорий публикуются в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

16. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

И ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРУШЕННОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА

16.1. Общие положения

16.1.1.	Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  регламентирует процедуру осуществления земляных работ, а также организации и контроля работ по восстановлению благоустройства территории городского поселения Октябрьское, нарушенного при осуществлении земляных работ.

16.1.2.	Настоящий Порядок применяется в отношении лиц, осуществляющих земляные работы, в том числе:

а)	осуществляющих строительство (прокладку) инженерных коммуникаций или являющихся собственниками (владельцами) инженерных коммуникаций, которые планируют производить работы по реконструкции, переносу, переустройству, капитальному и (или) текущему ремонту инженерных коммуникаций, в том числе, в целях ликвидации аварий, инцидентов на инженерных коммуникациях и работ по технологическому присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения на территории городского поселения Октябрьское;

б)	являющихся владельцами рекламных конструкций, получивших в установленном порядке разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  и  осуществляющих земляные работы, связанные с установкой и (или) эксплуатацией рекламной конструкции.

16.1.3.	Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

а)	заинтересованное лицо –  лицо, осуществляющее строительство (прокладку) инженерных коммуникаций или являющееся собственником (владельцем) инженерных коммуникаций, которое планирует производить работы по реконструкции, переносу, переустройству, капитальному и (или) текущему ремонту инженерных коммуникаций, в том числе, в целях ликвидации аварий, инцидентов на инженерных коммуникациях и работ по технологическому присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения, а также владелец рекламной конструкции, получивший в установленном порядке разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;

б)	аварийные земляные работы – земляные работы, осуществляемые лицами, указанными в подпункте «а» пункта 16.1.2 настоящего Порядка, с целью ликвидации аварий, инцидентов на инженерных коммуникациях (далее - аварийная ситуация);

в)	плановые земляные работы – земляные работы, не связанные с устранением аварии, инцидента на инженерных коммуникациях;

г)	несанкционированные земляные работы – земляные работы, осуществляемые с нарушением условий осуществления земляных работ, указанных в главе 16.2 настоящего Порядка, а также работы, осуществляемые с нарушением сроков, указанных в пунктах 16.6.1, 16.7.2 настоящего Порядка;

д)	уполномоченный орган – администрация городского поселения Октябрьское;

е)	зимний период – период времени с 15 октября по 15 апреля, который в зависимости от погодных условий может быть изменен муниципальным правовым актом администрации городского поселения Октябрьское;

ж)	зимний вариант восстановления нарушенного благоустройства – временный вариант восстановления нарушенного благоустройства, который применяется по окончанию земляных работ в зимний период и осуществляется с последующим восстановлением благоустройства в летнем варианте восстановления нарушенного благоустройства;

з)	летний вариант восстановления нарушенного благоустройства – окончательный вариант восстановления благоустройства, который применяется по окончанию земляных работ в летний период либо для восстановления нарушенного благоустройства, произведенного в зимнем варианте;

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Тюменской области и муниципальных правовых актах администрации городского поселения Октябрьское.

16.1.4.	Перечень земляных работ, при осуществлении которых не требуется получение разрешения:

а)	земляные работы, связанные со строительством (прокладкой), реконструкцией инженерных коммуникаций в рамках технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения;

б)	земляные работы, связанные со строительством (прокладкой), реконструкцией, переносом, переустройством, капитальным и (или) текущим ремонтом инженерных коммуникаций, в том числе аварийные земляные работы;

в)	земляные работы, связанные с установкой и (или) эксплуатацией, демонтажем рекламной конструкции;

г)	земляные работы, осуществляемые при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте или ремонте автомобильной дороги;

д)	земляные работы, осуществляемые при производстве работ по благоустройству территории городского поселения Октябрьское за счет средств бюджета городского поселения Октябрьское.

Работы, указанные в подпунктах «а», «б», «в» настоящего пункта осуществляются на основании уведомления об осуществлении земляных работ (далее – уведомление).

16.1.5.	Земляные работы, не указанные в пункте 16.1.4 настоящего Порядка, осуществляются на основании разрешения на осуществление земляных работ (далее – разрешение), полученного в порядке по предоставлению разрешений на осуществление земляных работ, утвержденных решением Совета депутатов городского поселения Октябрьское.

16.2. Условия осуществления земляных работ

16.2.1.	Основанием для начала осуществления земляных работ на территории городского поселения Октябрьское является соблюдение следующих условий:

а)	в случае осуществления земляных работ, указанных в пункте 16.1.5 настоящего Порядка, земляные работы осуществляются после получения разрешения;

б)	в случае осуществления земляных работ, указанных в подпунктах «а», «б», «в» пункта 16.1.4 настоящего Порядка, земляные работы осуществляются после направления уведомления в соответствии с настоящим Порядком (за исключением аварийных земляных работ);

в)	в случае осуществления земляных работ в границах полосы отвода автомобильной дороги, указанные работы осуществляются при наличии соответствующего договора на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах полосы отвода автомобильной дороги, заключенного в порядке, предусмотренном муниципальным правовым актом городского поселения Октябрьское.

Если право собственности на инженерные коммуникации не зарегистрировано в установленном законом порядке, то договор на эксплуатацию инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги при аварийных земляных работах, работах по ремонту инженерных коммуникаций в полосе отвода автомобильной дороги не требуется;

г)	в случае если при осуществлении земляных работ требуется снос зеленых насаждений (при проставлении заинтересованным лицом и либо его представителем соответствующей отметки в форме уведомления о планируемом сносе (вырубке), обрезке, пересадке зеленых насаждений), то земляные работы осуществляются при наличии акта о соответствии уведомления о планируемом сносе (вырубке), обрезке, пересадке зеленых насаждений, выданного в порядке, установленном муниципальным правовым актом администрации городского поселения Октябрьское.

16.2.2.	При возникновении аварийной ситуации на инженерных коммуникациях выполнение аварийных земляных работ начинается незамедлительно с целью восстановления нормальной жизнедеятельности пострадавшего населения и работы предприятий, организаций, учреждений.

16.3. Порядок подачи уведомления об осуществлении земляных работ

16.3.1.	Заинтересованное лицо, планирующее осуществить земляные работы, указанные в подпунктах «а», «б», «в» пункта 16.1.4 настоящего Порядка, обязано направить в уполномоченный орган уведомление.

16.3.2.	Уведомление должно соответствовать следующим требованиям:

а)	уведомление должно быть составлено по форме, установленной приложением №1 к настоящему Порядку;

б)	уведомление должно содержать все обязательные для указания сведения (в форме уведомления должны быть заполнены все обязательные для заполнения поля и отметки), сведения, указанные в уведомлении, должны быть достоверными;

в)	к уведомлению должны быть приложены документы, указанные в пункте 16.3.3 настоящего Порядка;

г)	приложенные к уведомлению документы должны соответствовать требованиям, указанным в пункте 16.3.4 настоящего Порядка;

д)	уведомление должно быть подано и подписано лицом, указанным в пункте 16.3.1 настоящего Порядка, либо его представителем;

е)	уведомление должно быть подано одним из способов, указанных в главе 16.4 настоящего Порядка, в том числе с соблюдением дополнительных требований, обязательных к соблюдению при подаче уведомления соответствующим способом;

ж)	уведомление должно быть подано с соблюдением сроков и в уполномоченный орган, указанный в пункте 16.3.5 настоящего Порядка.

16.3.3.	К уведомлению прилагаются следующие документы:

а)	схема места осуществления земляных работ;

б) 	материалы фотосъемки земельного участка до осуществления земляных работ;

в)	документ, подтверждающий полномочия представителя заинтересованного лица.

16.3.4.	Требования к документам, которые прилагаются к уведомлению:

а) схема места осуществления земляных работ должна содержать следующие сведения:

-	границы места осуществления земляных работ с указанием ориентировочной площади места осуществления земляных работ (место осуществления земляных работ определяется с учетом непосредственного места раскопки, а также с учетом необходимого места для работы и размещения строительной техники) с указанием прохождения трассы сетей инженерно - технического обеспечения.

-	схема места осуществления земляных работ выполняется в графической форме с привязкой к ближайшему объекту адресации (зданию, строению, сооружению) с указанием адреса и утверждается подписью и печатью (при наличии) заинтересованного лица либо его представителя;

б)	материалы фотосъемки земельного участка до осуществления земляных работ оформляются в виде фото-таблицы, которая  утверждается подписью и печатью (при наличии) заинтересованного лица либо его представителя.

При фотосъемке земельного участка, на котором планируется осуществить земляные работы, фиксируется территория земельного участка, объекты (элементы) благоустройства и малые архитектурные формы, а также зеленые насаждения, расположенные в месте осуществления земляных работ.

Документ, указанный в подпункте «в» пункта 16.3.3. настоящего Порядка, прилагается в случае, если уведомление подано и (или) подписано представителем заинтересованного лица.

Документ, указанный в подпункте «в» пункта 16.3.3. настоящего Порядка, предоставляется в оригинале либо в заверенной копии.

Копии документа, указанного в подпункте «в» пункта 16.3.3. настоящего Порядка, заверяются заинтересованным лицом либо его представителем путем проставления подписи на каждой странице документа с отметкой «копия верна» и проставлением печати (при наличии) на каждой странице документа.

Документы, указанные в подпунктах «а», «б» пункта 16.3.3. настоящего Порядка заверяются подписью и печатью (при наличии) заинтересованного лица либо его представителя и предоставляются в оригиналах.

16.3.5.	Уведомление подается в уполномоченный орган по месту осуществления земляных работ заинтересованным лицом либо его представителем не позднее 1 (одного) рабочего дня до дня начала осуществления земляных работ.

В случае осуществления аварийных земляных работ с целью ликвидации аварийной ситуации на инженерных коммуникациях уведомление подается  не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения аварийной ситуации.

16.3.6.	Уведомление считается не поданным в случае, если не соблюдены одно либо несколько требований, указанных в пункте 16.3.2 настоящего Порядка.

Уполномоченный орган осуществляет проверку соблюдения требований,  указанных в пункте 16.3.2 настоящего Порядка, путем рассмотрения и сопоставления поступившего уведомления, с приложенными документами, с требованиями, указанными в пункте 16.3.2 настоящего Порядка.

16.3.7.	Уполномоченный орган осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в уведомлении, путем их анализа и сопоставления.

16.4. Способы подачи уведомления

16.4.1.	Уведомление подается (направляется) в соответствующий уполномоченный орган следующими способами:

а) в виде бумажного документа по месту нахождения уполномоченного органа (в ходе личного приема документов (нарочно) либо посредством почтового отправления);

б) в виде электронного документа, который направляется на адрес электронной почты уполномоченного органа.

В случае подачи уведомления в виде бумажного документа, указанное уведомление должно соответствовать требованиям, установленным пунктом 16.3.2 настоящего Порядка.

В случае подачи уведомления в виде электронного документа, уведомление должно соответствовать требованиям, установленным пунктом 16.3.2 настоящего Порядка, а также дополнительным требованиям, установленным пунктом 16.4.2 настоящего Порядка.

16.4.2.	Уведомление, поданное в уполномоченный орган в виде электронного документа, и приложения к нему должны соответствовать следующим дополнительным требованиям:

а)	уведомление с приложениями необходимых документов, которые составлены на бумажном носителе, должны быть переведены в электронный вид с помощью средств сканирования в один файл в цветном либо черно-белом (сером) цвете, обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи заинтересованного лица либо его представителя, печати, углового штампа бланка (если имеются);

б)	сформированный файл должен быть подписан заинтересованным лицом либо его представителем квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи».

16.4.3.	Уведомление, поступившее в уполномоченный орган, подлежит обязательной регистрации ответственным должностным лицом уполномоченного органа в системе электронного документооборота и делопроизводства администрации городского поселения Октябрьское в день его поступления. При подаче уведомления в виде электронного документа в нерабочий день или за пределами рабочего времени рабочего дня, уведомление подлежит регистрации в течение одного рабочего дня с даты его поступления. Датой подачи уведомления в уполномоченный орган считается дата регистрации уведомления в уполномоченном органе.

При поступлении уведомления в ходе личного приема документов, ответственное должностное лицо уполномоченного органа после регистрации уведомления выдает заинтересованному лицу либо его представителю под подпись расписку о приеме уведомления.

При поступлении уведомления в электронном виде ответственное должностное лицо уполномоченного органа в день регистрации уведомления направляет заинтересованному лицу либо его представителю  скан-образ расписки о приеме уведомления на адрес электронной почты, с которого поступило уведомление.

При поступлении уведомления посредством почтового отправления, ответственное должностное лицо уполномоченного органа в день регистрации направляет заинтересованному лицу либо его представителю посредством почтового отправления расписку о приеме уведомления.

Расписка о приеме уведомления составляется по форме согласно приложению №5 к настоящему Порядку.

16.5. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении

16.5.1.	В течение четырех рабочих дней, следующих за днем регистрации уведомления, должностное лицо уполномоченного органа осуществляет проверку соответствия уведомления и приложенных к нему документов требованиям, установленным пунктом 16.3.2 настоящего Порядка.

В случае несоответствия уведомления требованиям, установленным пунктом 16.3.2 настоящего Порядка, должностное лицо уполномоченного органа в последний день проверки уведомления направляет в адрес заинтересованного лица либо его представителя информацию по форме согласно приложению №5 к настоящему Порядку о несоответствии уведомления требованиям, установленным пунктом 16.3.2 настоящего Порядка.

При соответствии уведомления требованиям, установленным пунктом 16.3.2 настоящего Порядка, должностное лицо уполномоченного органа в последний день проверки уведомления направляет в адрес заинтересованного лица либо его представителя информацию по форме согласно приложению №5 к настоящему Порядку о соответствии уведомления требованиям, установленным пунктом 16.3.2 настоящего Порядка.

16.6. Сроки осуществления земляных работ

16.6.1.	Сроки осуществления земляных работ определяются заинтересованными лицами самостоятельно, исходя из объема, вида, способа производства работ, в том числе исходя из технологических особенностей производства работ.

В случае осуществления земляных работ на основании уведомления сроки осуществления земляных работ указываются заинтересованным лицом в уведомлении.

16.6.2.	Срок осуществления земляных работ определяется датой начала и окончания периода осуществления земляных работ.

В период срока осуществления земляных работ включаются:

-	работы, связанные с перемещением, укладкой, выемкой (разработкой) грунта, вскрытием дорожного покрытия;

-	работы на инженерных коммуникациях (работы по установке либо связанные с эксплуатацией, демонтажу рекламной конструкции).

16.6.3.	В случае осуществления земляных работ на основании уведомления, заинтересованное лицо, направившее соответствующее уведомление, вправе однократно скорректировать срок осуществления земляных работ путем направления уведомления с отметкой о корректировке срока не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания срока осуществления земляных работ.

При направлении уведомления с отметкой о корректировке срока осуществления земляных работ заполняются только пункты 16.1.5, 16.1.8 уведомления по форме, установленной приложением №1 к настоящему Порядку, при этом приложение документов, указанных в пункте 16.3.3. настоящего Порядка, не требуется.

16.6.4.	Заинтересованные лица обязаны осуществлять земляные работы в соответствии с требованиями, установленными Правилами благоустройства территории городского поселения Октябрьское, утвержденными решением Совета депутатов городского поселения Октябрьское от 27.04.2018 № 284.

16.7. Восстановление нарушенного благоустройства

при осуществлении земляных работ

16.7.1.	Заинтересованное лицо, осуществившее земляные работы на основании уведомления, а также лицо, осуществившее несанкционированные земляные работы (далее – лица, осуществившие земляные работы), обязано восстановить нарушенное благоустройство в месте осуществления земляных работ в соответствии с требованиями, установленными Правилами благоустройства территории городского поселения Октябрьское, утвержденными решением Совета депутатов городского поселения Октябрьское от 27.04.2018 № 284.

16.7.2.	Работы по восстановлению нарушенного благоустройства осуществляются в срок, не превышающий 7 (семи) календарных дней с даты окончания срока осуществления земляных работ.

В случае осуществления несанкционированных земляных работ  работы по восстановлению нарушенного благоустройства осуществляются в срок, не превышающий 7 (семи) календарных дней с даты получения лицом, осуществившим несанкционированные земляные работы,  требования о восстановлении нарушенного благоустройства по форме согласно приложению №6 к настоящему Порядку.

16.7.3.	Восстановление нарушенного благоустройства при осуществлении земляных работ осуществляется в зимнем и (или) в летнем варианте восстановления нарушенного благоустройства согласно соответствующему конструктивному типу восстановления, указанному в приложении №2 к настоящему Порядку.

При восстановлении нарушенного благоустройства в первую очередь восстанавливается конструкция дорожной одежды согласно соответствующему конструктивному типу восстановления указанному в приложении №2 к настоящему Порядку.

Восстановление нарушенного благоустройства при осуществлении земляных работ в зимнем варианте осуществляется в случае, если работы по восстановлению нарушенного благоустройства  производятся в зимний период.

Заинтересованное лицо, осуществившее земляные работы и восстановившее нарушенное благоустройство в зимнем варианте, обязано восстановить  нарушенное благоустройство в летнем варианте в срок до 01 июня.

Восстановление нарушенного благоустройства при осуществлении земляных работ в летнем варианте осуществляется в случае, если работы по восстановлению нарушенного благоустройства производятся в летний период, а также в случае, предусмотренном абзацем третьим настоящего пункта.

16.7.4.	В случае просадки грунта в месте выполнения работ по восстановлению нарушенного благоустройства при осуществлении земляных работ, образовавшейся в течение двух лет со дня составления акта об исполнении обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства (акта закрытия разрешения) по форме согласно приложению №8 к настоящему Порядку, лицо, в отношении которого был составлен акт об исполнении обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства (акт закрытия разрешения), обязано повторно обеспечить восстановление нарушенного благоустройства за свой счет в течение 7 рабочих дней со дня получения требования о восстановлении нарушенного благоустройства.

16.7.5.	Контроль осуществления (в том числе контроль качества) работ по восстановлению нарушенного благоустройства при осуществлении земляных работ осуществляет уполномоченное учреждение при приемке и освидетельствовании работ (этапов работ) по восстановлению нарушенного благоустройства.

Факт завершения работ по восстановлению нарушенного благоустройства при осуществлении земляных работ фиксируется в акте о завершении работ по восстановлению нарушенного благоустройства по форме согласно приложению №6 к настоящему Порядку.

Исполнение обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства в полном объеме, в том числе после проверки качества восстановления объектов (элементов) благоустройства при осуществлении земляных работ, подтверждается актом об исполнении обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства (актом о закрытии разрешения) по форме согласно приложению №7 к настоящему Порядку.

16.7.6.	Ответственность за несоблюдение требований при восстановлении нарушенного благоустройства, указанных в пункте 16.7.1. настоящего Порядка, а также сроков восстановления нарушенного благоустройства при осуществлении земляных работ несет заинтересованное лицо, осуществившее земляные работы на основании уведомления либо разрешения, а также лицо, осуществившее несанкционированные работы, которому выдано требование о восстановлении нарушенного благоустройства по форме согласно приложению №6 к настоящему Порядку.

16.8. Контроль качества восстановления нарушенного благоустройства при осуществлении земляных работ

16.8.1.	При осуществлении земляных работ в границах полосы отвода автомобильной дороги оценка и контроль качества выполненных работ по восстановлению нарушенного благоустройства осуществляется поэтапно в соответствии с конструктивными типами дорожной одежды, а также с требованиями к осуществлению земляных работ, указанными в приложении №2 к настоящему Порядку.

Под этапом выполнения работ по восстановлению нарушенного благоустройства понимается выполнение работ по устройству каждого конструктивного слоя дорожной одежды (песка, щебня, асфальтобетонного покрытия) согласно соответствующему конструктивному типу дорожной одежды, указанному в приложении №2 к настоящему Порядку.

Контроль за качеством выполнения работ по восстановлению нарушенного благоустройства осуществляется должностными лицами уполномоченного органа  путем освидетельствования каждого конструктивного слоя дорожной одежды визуально-инструментальными способами.

Освидетельствование этапа выполненных работ по восстановлению нарушенного благоустройства производится должностным лицом администрации городского поселения Октябрьское и заинтересованным лицом, осуществившим земляные работы, либо лицом, осуществившим несанкционированные  земляные работы, которому выдано требование о восстановлении нарушенного благоустройства по форме согласно приложению №6 к настоящему Порядку (далее – лица, осуществившие земляные работы).

С целью освидетельствования конструктивного слоя (этапа работ), лица, осуществившие земляные работы, обязаны направлять сообщения о необходимости освидетельствования этапа работ не позднее дня, предшествующего дню освидетельствования, на адрес электронной почты соответствующего уполномоченного органа, указанный в приложении  №3 к настоящему Порядку, либо иным способом, обеспечивающим получение сообщения в сроки, указанные в настоящем абзаце.

Лицо, осуществившее земляные работы, приступает к укладке последующих конструктивных слоев дорожной одежды только после подписания должностным лицом уполномоченного органа акта на скрытые работы по результатам освидетельствования предыдущего конструктивного слоя дорожной одежды.

Неявка    лица,    ответственного   за   приемку (освидетельствование)   работ   со   стороны уполномоченного органа, надлежаще уведомленного, в порядке, предусмотренном абзацем четвертым настоящего пункта, не является  препятствием  к укладке последующих конструктивных слоев дорожной одежды.

По результатам проведения освидетельствования конструктивных слоев дорожной одежды, состоящих из песка, щебня, должностным лицом уполномоченного органа и лицом, осуществившим земляные работы, в пределах срока, предусмотренного абзацем четвертым настоящего пункта, составляется и подписывается акт на скрытые работы по форме согласно приложению №10 к настоящему Порядку.

В случае если этап работ по восстановлению нарушенного благоустройства выполнен без освидетельствования и подписания акта на скрытые работы со стороны должностного лица уполномоченного органа (за исключением случая, указанного в абзаце седьмом настоящего пункта), то лицо, осуществившее земляные работы, согласно письменному указанию должностного лица уполномоченного органа в форме требования, составленного в соответствии с приложением №11 к настоящему Порядку, в течение 1 рабочего дня со дня истечения срока восстановления нарушенного благоустройства, за свой счет обязано в сроки, указанные в требовании, предоставить для освидетельствования конструктивный слой дорожной одежды, состоящий из песка, щебня, в границах места осуществления земляных работ, не прошедший освидетельствование, с последующим восстановлением нарушенного конструктивного слоя дорожной одежды.

После выполнения последнего этапа работ по восстановлению нарушенного благоустройства (выполнение верхнего конструктивного слоя дорожной одежды из твердого покрытия типа асфальтобетон в зимний период или асфальтобетонного покрытия в летний период) должностным лицом уполномоченного органа осуществляется освидетельствование путем приемки места осуществления работ по восстановлению нарушенного благоустройства и подписания акта о завершении работ по восстановлению нарушенного благоустройства по форме согласно приложению №7 к настоящему Порядку.

Акт  о завершении работ по восстановлению нарушенного благоустройства в день его составления и подписания направляется должностным лицом уполномоченного органа.

16.8.2.	После окончания осуществления работ по восстановлению нарушенного благоустройства при осуществлении земляных работ в границах полосы отвода автомобильной дороги и подписания акта о завершении работ по восстановлению нарушенного благоустройства.

С момента составления акта об исполнении обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства (акта о закрытии разрешения) лицо, осуществившее земляные работы считается исполнившим обязанность по восстановлению нарушенного благоустройства.

16.8.3.	На территории имущественных комплексов (за исключением территории, указанной в пункте 16.8.1. настоящего Порядка) работы по восстановлению нарушенного благоустройства при осуществлении земляных работ осуществляются в соответствии с конструктивными типами, а также с требованиями к осуществлению земляных работ, указанными в приложении №2 к настоящему Порядку.

Акт  о завершении работ по восстановлению нарушенного благоустройства в день его составления и подписания направляется должностным лицом в уполномоченный орган.

Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней с момента получения акта о завершении работ по восстановлению нарушенного благоустройства составляет и подписывает акт об исполнении обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства (акт о закрытии разрешения) по форме согласно приложению №7 к настоящему Порядку и направляет указанный акт в адрес лица, осуществившего земляные работы.

С момента составления акта об исполнении обязанности по восстановлению  нарушенного благоустройства лицо, осуществившее земляные работы, считается исполнившим обязанность по восстановлению нарушенного благоустройства.

В случае отказа от устранения нарушений, указанных в акте о неисполнении обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства, либо неустранения нарушения в срок, установленный в  акте о неисполнении обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты выявления такого нарушения обеспечивает подготовку претензии и направление ее лицу, осуществившему земляные работы, путем почтового отправления с уведомлением о вручении.

В случае невыполнения работ по восстановлению нарушенного благоустройства лицом, осуществившим земляные работы, в течение 30 календарных дней с момента получения претензии, уполномоченный орган:

-	выполняет работы по восстановлению нарушенного благоустройства;

-	обращается в суд за компенсацией затрат на выполнение этих работ за счет лица, осуществившего земляные работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.9. Несанкционированные земляные работы

16.9.1.	Факты осуществления несанкционированных земляных работ устанавливаются должностными лицами уполномоченного органа по месту осуществления несанкционированных земляных работ.

16.9.2.	При установлении факта осуществления несанкционированных земляных работ должностными лицами уполномоченного органа по месту осуществления несанкционированных земляных работ осуществляют:

а)	действия, направленные на установление лица, осуществившего несанкционированные земляные работы;

б) 	составление акта об обнаружении несанкционированных земляных работ по форме согласно приложению №12 к настоящему Порядку;

в) 	фотофиксация места осуществления несанкционированных земляных работ с обязательной привязкой к ближайшему объекту адресации (материалы фотофиксации прилагаются к акту об обнаружении несанкционированных земляных работ).

16.9.3.	В случае неустановления лица, осуществившего несанкционированные земляные работы, должностными лицами уполномоченного органа по месту осуществления несанкционированных земляных работ осуществляется направление собранных материалов в органы внутренних дел с заявлением по факту повреждения объектов благоустройства, с целью установления лица, осуществившего несанкционированные земляные работы, а также с целью обеспечения восстановления нарушенного благоустройства лицом, осуществившим несанкционированные земляные работы.

16.9.4.	В случае установления лица, осуществившего несанкционированные земляные работы, уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня с момента установления лица, осуществившего несанкционированные земляные работы, выдает (направляет), указанному лицу  требование о восстановлении нарушенного благоустройства по форме согласно приложению №6 к настоящему Порядку.

16.9.5.	В случае наличия при осуществлении несанкционированных земляных работ договора на прокладку, перенос, переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатации в границах полосы отвода автомобильной дороги местного значения уполномоченный орган для осуществления контроля за восстановлением нарушенного благоустройства в порядке, предусмотренном главой 16.8 настоящего Порядка, в соответствии с условиями действующих договоров на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах полосы отвода автомобильной дороги местного значения.

В случае отсутствия договора на прокладку, перенос, переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах полосы отвода автомобильной дороги местного значения уполномоченный орган осуществляет следующие действия:

-	составляет акт о выявлении нарушений;

-	направляет лицам, осуществляющим прокладку, перенос, переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию, письменное требование о прекращении осуществления прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации, осуществлении сноса незаконно возведенных сооружений, иных объектов и приведении автомобильной дороги в первоначальное состояние;

-	в течение 1 (одного) рабочего дня с даты вручения требования, указанного в абзаце пятом настоящего пункта, направляет его копию в уполномоченный орган для дальнейшего осуществления контроля в части восстановления нарушенного благоустройства в порядке, предусмотренном главой 16.8 настоящего Порядка.

16.10. План осуществления земляных работ

16.10.1.	План осуществления земляных работ формируется соответствующим уполномоченным органом на основании информации по форме согласно приложению №13 к настоящему Порядку, поступившей до 1 марта текущего года от лиц, планирующих осуществлять земляные работы по строительству, реконструкции и ремонту инженерных коммуникаций городского поселения Октябрьское, предусматривающих осуществление земляных работ.

В случае внесения изменений в планы осуществления работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства, автомобильных дорог, объектов связи городского поселения Октябрьское, предусматривающие осуществление земляных работ, а также поступления от заявителей информации о необходимости осуществления земляных работ в план осуществления земляных работ вносятся изменения.

Включение аварийных земляных работ, а также работ по технологическому присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения в план осуществления земляных работ не требуется.

Главе городского поселения Октябрьское

В.В. Сенченкову

________________________________________

________________________________________

адрес: __________________________________

________________________________________

телефон:________________________________

| Лист 1 |
| --- |
| Уведомление об осуществлении земляных работ №_______ (далее – уведомление) |
| Раздел 1. Сведения о лице, планирующем осуществить земляные работы (далее - заинтересованное лицо) |
| Уведомление: | нужное необходимо отметить символом – V |
| Первичное |  |
| Уведомление, связанное с корректировкой сроков осуществления земляных работ | при отметке заполняются только разделы 1,5.1.8 уведомления |
| 1.1. Полное наименование юридического лица ________________________* |
| 1.2. Ф.И.О. ___________________________________________________** Реквизиты документа удостоверяющего личность ______________________** ________________________________________________________________ |
| 1.3. ИНН ____________________ 1.4. ОГРН ___________________ * 1.5. ОГРНИП_________________*** |
| 1.6. Юридический адрес: _______________________* 1.7. Адрес регистрации по месту жительства: ___________________** |
| 1.8. Сведения, о представителе заинтересованного лица****: Ф.И.О. ___________________________________________________ Реквизиты документа удостоверяющего личность ______________________ ________________________________________________________________, действующий на основании__________________________________________________________________ |
| 1.9. Сведения для направления юридически значимых сообщений: Адрес:____________________________ Адрес электронной почты:___________________________ Факс:___________________________ Телефон___________________ |

* - заполняется юридическим лицом.

** - заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем.

*** - заполняется индивидуальным предпринимателем.

**** - заполняется в случае, если уведомление подписано представителем заинтересованного лица.

| Лист 2 уведомления № ________ |
| --- |
| Раздел 2. Информация об условиях и целях осуществления земляных работ |
| 2.1. Информация о целях осуществления земляных работ |
|  | нужное необходимо отметить символом – V |
| 2.1.1. Земляные работы осуществляются с целью реконструкции, переноса, переустройства, капитального и (или) текущего ремонта инженерных коммуникаций |  |
| 2.1.2. Земляные работы осуществляются с целью ликвидации аварии, инцидента на инженерных коммуникациях Адрес, место и время возникновения аварийной ситуации на инженерных коммуникациях: _________________________ _______________________________________ | * - при отметке указывается информация о возникновении аварийной ситуации в п. 2.1.2. |
| 2.1.3. Земляные работы осуществляются с целью технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения |  |
| 2.1.4. Земляные работы осуществляются с целью установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции |  |
| 2.2. Информация об условиях осуществления земляных работ |
|  | нужное необходимо отметить символом – V |
| 2.2.1. Земляные работы осуществляются в границах полосы отвода автомобильной дороги | * - при отметке заполнятся пункт 3.1. раздела 3 уведомления |
| 2.2.2. При осуществлении земляных работ необходим снос зеленых насаждений | * - при отметке заполнятся пункт 3.2. раздела 3 уведомления |
| 2.2.3. Прокладка сетей инженерно-технического обеспечения осуществляется на основании разрешения на строительство | * - при отметке заполнятся пункт 3.3. раздела 3 уведомления (не заполняется в случае осуществления аварийных земляных работ) |
| 2.2.4. Земляные работы осуществляются в границах земельного (-ых) участка (-ов), находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности (в том числе на земельных участках, собственность на которые не разграничена). | * - при отметке заполнятся пункт 3.4. раздела 3 уведомления (не заполняется в случае осуществления аварийных земляных работ) |
| Раздел 3. Сведения о реквизитах документов. |
| 3.1. Реквизиты договора на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах полосы отвода автомобильной дороги | № ______ дата заключения ______________ |
| 3.2. Реквизиты акта о соответствии уведомления о планируемом сносе (вырубке), обрезке, пересадке зеленых насаждений | № _________ Дата выдачи____________ Кем выдан ________________ |
| 3.3. Реквизиты разрешения на строительство | № _________ Дата выдачи____________ |
| 3.4. Реквизиты документа, подтверждающего право использования земельного (-ых) участка (-ков) находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности (в том числе на земельных участках, собственность на которые не разграничена). | 1. Наименование документа ________________ № _________ Дата выдачи____________ Кем выдан ________________ Кадастровый номер з/у_____________________ (если з/у поставлен на кадастровый учет). 2. |
| Лист 3 уведомления № ________ |
| Раздел 4. Сведения о месте осуществления земляных работ, а также об объектах (элементах) благоустройства, которые будут нарушены при осуществлении земляных работ |
| 4.1. Адрес места осуществления земляных работ (необходимо указать ближайший объект адресации): ________________________________________________________________ |
| 4.2. Объекты (элементы) благоустройства, которые будут нарушены при осуществлении земляных работ. | нужное необходимо отметить символом – V | Ориентировочная площадь (кв.м/м.п.) |
| 4.2.1. Дорожная одежда проезжей части автомобильной дороги (при существующем асфальтобетонном покрытии) |  | ________ кв.м. |
| 4.2.2. Дорожная одежда проезжей части автомобильной дороги (при существующем переходном покрытии (щебень)) |  | ________ кв.м. |
| 4.2.3. Дорожная одежда проезжей части автомобильной дороги (при существующем грунтовом покрытии) |  | ________ кв.м. |
| 4.2.4. Дорожная одежда межквартальных проездов |  | ________ кв.м. |
| 4.2.5. Дорожная одежда тротуара, технического тротуара, велодорожки |  | ________ кв.м. |
| 4.2.6. Дорожная одежда проездов, стоянок (парковок), расположенных на территории имущественного комплекса |  | ________ кв.м. |
| 4.2.7. Дорожная одежда площадей, тротуаров и иных общественных мест (при существующем покрытии из брусчатки) |  | ________ кв.м. |
| 4.2.8. Отмостка здания (сооружения) |  | ________ м.п. |
| 4.2.9. Бортовой камень |  | ________ м.п. |
| 4.2.10. Озелененная территория (газон) |  | ________ кв.м. |
| 4.3. Общая площадь места осуществления земляных работ | ________ кв.м. |

Раздел 5. Сведения о сроках осуществления земляных работ и сроках восстановления нарушенного благоустройства

5.1. Срок осуществления земляных работ: с _________ по __________ включительно.

5.2. Восстановление нарушенного благоустройства осуществляются в срок, не превышающий 7 (семи) календарных дней с даты окончания срока осуществления земляных работ, а именно: с _________ по __________ включительно в _____________ (зимнем/летнем) варианте восстановления нарушенного благоустройства. Заинтересованное лицо, восстановившее нарушенное благоустройство в зимнем варианте, обязано восстановить нарушенное благоустройство в летнем варианте в срок до 01 июня.

Раздел 5.1. Сведения о корректировке срока осуществления земляных работ

5.1.1. № ________ дата ________________ уведомления, в котором корректируется срок, адрес места осуществления земляных работ согласно ранее поданному уведомлению, в котором корректируется срок: __________________________________________________

5.1.2 Срок осуществления земляных работ: с _________ по __________ включительно.

5.1.3 Восстановление нарушенного благоустройства осуществляются в срок, не превышающий 7 (семи) календарных дней с даты окончания срока осуществления земляных работ, а именно: с _________ по __________ включительно в _____________ (зимнем/летнем) варианте восстановления нарушенного благоустройства. Заинтересованное лицо, восстановившее нарушенное благоустройство в зимнем варианте, обязано восстановить нарушенное благоустройство в летнем варианте в срок до 01 июня.

Лист 4 уведомления № ________

Раздел 6. Дополнительная информация

6.1. Информация о лице, ответственном за осуществление земляных работ: Ф.И.О.:____________________________ Должность (при наличии)____________________________ Адрес:____________________________ Адрес электронной почты:___________________________ Факс:___________________________ Телефон___________________

Раздел 7. Перечень документов, прилагаемых к настоящему уведомлению

7.1. Схема места осуществления земляных работ на ___ л.

7.2. Материалы фотосъемки земельного участка до осуществления земляных работ на ____ л.

7.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя заинтересованного лица, на ____ л.

Раздел 8. Подпись заинтересованного лица либо его представителя

Настоящее уведомление состоит из 4 листов, достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем уведомлении, подтверждаю ___________________/__________________/ Подпись заинтересованного лица (представителя заинтересованного лица) место печати (при наличии)

Согласен на обработку персональных данных, указанных в настоящем уведомлении ___________________/__________________/ Подпись заинтересованного лица (представителя заинтересованного лица) место печати (при наличии)

С Порядком осуществления земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Октябрьское от 27.04.2019 № 284, ознакомлен. С требованиями к осуществлению земляных работ, а также с конструктивными типами восстановления нарушенного благоустройства, указанными в приложении 2 к Порядку осуществления земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства, утвержденному решением Совета депутатов городского поселения Октябрьское от 27.04.2019 № 284, ознакомлен. ___________________/__________________/ Подпись заинтересованного лица (представителя заинтересованного лица) место печати (при наличии)

ТРЕБОВАНИЯ

К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

1. Место осуществления земляных работ на проезжих частях автомобильных дорог группы А, Б оборудуется стандартными водоналивными барьерами (дорожными блоками), наполненными водой и предназначенными для создания мобильных дорожных ограждений. В зимний период водоналивные барьеры (дорожные блоки) наполняются солевым раствором.

На проезжих частях автомобильных дорог группы В, на территориях имущественных комплексов, а также на иных территориях применяются металлические ограждения, соединенные между собой в целях создания устойчивых конструкций.

На месте осуществления земляных работ устанавливается освещение и размещается информационная табличка (белые буквы на синем фоне форматом не менее А 4), с указанием наименования лица, осуществляющего земляные работы, с указанием почтового адреса и номера телефона,  а также наименование органа администрации городского поселения Октябрьское, уполномоченного на осуществление контроля за осуществлением земляных работ и восстановлением нарушенного благоустройства, с указанием их почтовых адресов и номеров телефонов.

Не допускается размещать технику, используемую в производстве земляных работ, за пределами оборудованного ограждениями места осуществления земляных работ.

2. До начала работ необходимо демонтировать имеющиеся дорожные ограждения любого типа, технические средства регулирования дорожного движения (дорожные знаки, ограждения любого типа). После завершения работ все элементы должны быть установлены на прежнее место.

В случае нарушения, уничтожения элементов осуществить их полное восстановление (замену).

3. Работы по демонтажу дорожной одежды осуществлять с применением камнерезной машины (цепная бара), фрезы дорожной самоходной, фрезы дорожной ручной.

4. Не допускается складирование грунта на месте осуществления земляных работ и за ограждением места осуществления земляных работ. К концу рабочего дня место производства земляных работ должно быть очищено от строительного материала, строительного мусора, грунта, песка.

5. Место осуществления земляных работ, после завершения работ, отсыпается песком до нижнего слоя конструкции дорожной одежды в соответствии с  конструктивными типами восстановления нарушенного благоустройства.

При выполнении работ по восстановлению земляного полотна в зимних условиях не допускается применение мерзлых грунтов.

6. Подстилающие и выравнивающие слои оснований восстанавливаемой дорожной одежды автомобильной дороги выполняются из песка строительного мелкого (толщина слоя определяется по типовой схеме в соответствии с  конструктивными типами восстановления нарушенного благоустройства).

При выполнении работ по восстановлению подстилающих и выравнивающих слоев дорожной одежды в зимних условиях не допускается применение мерзлых материалов.

7. Установка бортовых камней осуществляется с устройством щебеночного основания и омоноличиванием бетоном М200 (конструкция на типовой схеме определяется в соответствии с  конструктивными типами восстановления нарушенного благоустройства).

В случае если при осуществлении земляных работ бортовой камень был поврежден, производится его полная замена.

8. Устройство слоя основания из щебня осуществляется по способу заклинки с применением щебня фракции 40 - 70, 20 - 40 с пределом прочности на сжатие не менее 98,1 Мпа (1000 кгс/см2) (толщина слоя определяется по типовой схеме в соответствии с  конструктивными типами восстановления нарушенного благоустройства).

9. Устройство асфальтобетонного покрытия выполняется послойно (толщина слоев определяется по типовой схеме в соответствии с  конструктивными типами восстановления нарушенного благоустройства):

-	нижний(е) слой(и) из горячей асфальтобетонной смеси пористой, крупнозернистой с плотностью каменных материалов: 2,5 - 2,9 т/м3;

-	верхний слой из горячей асфальтобетонной смеси плотной мелкозернистой типа А, Б с плотностью каменных материалов: 2,5 - 2,9 т/м3, либо в зависимости от группы автомобильной дороги из щебеночно-мастичной смеси (ЩМА) ГОСТ 31015-2002.* При ширине траншей более 2,5 м и площади восстановления покрытия более 60 кв. м применяется асфальтоукладчик.

Ширина восстанавливаемого покрытия определяется в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории городского поселения Октябрьское.

Восстановление асфальтобетонного покрытия на проезжей части дорог групп А, Б в зимний период выполняется в соответствии с конструктивным типом 4.

10. При производстве работ люки колодцев должны находиться в одном уровне с проезжей частью, тротуарами и соответствовать ГОСТ 3634-99. На крышках люках должна быть нанесена маркировка, соответствующая инженерной сети, на которой установлен колодец (по ГОСТ 3634-99):

В - водопровод;

Г, ПГ - пожарный гидрант, пожарный гидрант подземный;

К - бытовая и производственная канализации;

Д - дождевая канализация;

ТС - тепловая сеть;

ГС - газовая сеть;

ГТС, МТС - городская телефонная сеть;

МГ - [магистральный] газопровод;

Т - телефон (телефонная сеть);

ТС - теплосеть (теплопровод).

11. Работы по устройству конструкции дорожной одежды должны соответствовать требованиям СП 78.13330.2012 "Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85". Применяемые асфальтобетонные смеси должны соответствовать требованиям ГОСТ 9128-2013 "Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия".

12. Восстановление (устройство) озелененной территории осуществляется в соответствии с конструктивным типом 17.

Толщина плодородного слоя для озелененной территории 15 - 20 см (смесь торфо-песчаная 70% торфа, 30% песка или растительная земля (чернозем)).

Толщина песчано-гравийной подушки должна составлять 25 - 30 см.

При подготовке участка для восстановления озелененной территории с места осуществления земляных работ необходимо удалить остатки строительного мусора, техногенных загрязнений, камней.

Норма высева семян 35 - 50 гр. на 1 кв. м. озелененной территории. При посеве семена следует заделывать на глубину до 1 см. Для заделки семян следует использовать легкие бороны или катки с шипами и щетками. После заделки семян газон должен быть укатан катком весом 75 - 100 кг, а также обеспечен его полив из расчета 10 л/м2.

Озелененную территорию поливают сразу после восстановления. Полив озелененной территории производят каждый день в течение первых семи дней, далее до ее полного восстановления с периодичностью 1 раз в 2 дня.

В зимний период восстановление озелененной территории производится путем подсыпания песком до норматива уровня озелененной территории, с выравниванием. Песок для восстановления озелененной территории должен обладать структурой, при которой размеры комков составляют 0,5 - 1,0 см. Отметка восстанавливаемой озелененной территории должна быть ниже уровня бортового камня на 2 - 5 см.

Особенности осуществления земляных работ на территории

детских игровых, спортивных, для отдыха взрослых,

хозяйственных площадок, площадок для выгула животных,

технические условия проведения работ по технологическим

операциям

1.	Перед производством земляных работ подрядной организации необходимо составить план размещения существующих малых архитектурных форм (далее - МАФ).

2.	Произвести демонтаж оборудования, не нарушая его целостности и функционального назначения.

3.	К концу рабочего дня место производства земляных работ должно быть очищено, МАФ вывезены на временное хранение.

4. После завершения земляных работ МАФ должны быть установлены в той же последовательности, в которой они были до осуществления земляных работ.

5. Согласно ГОСТ Р 52169-2003 фундаменты должны соответствовать следующим требованиям:

-	элементы фундамента должны располагаться на глубине не менее 400 мм от поверхности покрытия площадки;

-	глубина от поверхности покрытия площадки до верха фундамента конической формы должна быть не менее 200 мм;

-	острые кромки фундамента должны быть закруглены. Радиус закругления - не менее 20 мм;

-	концы элементов, выступающих из фундамента (например, анкерных болтов), должны располагаться на глубине не менее 400 мм от уровня поверхности покрытия площадки.

6. Укрепление МАФ производить бетоном марки М - 400.

Примечание: в местах, не доступных для детей (например, при монтаже центральной оси карусели), элементы фундамента допускается располагать на уровне поверхности площадки или на глубине менее 400 мм.

Пример фундамента.

1 - опора; 2 - поверхность покрытия площадки; 3 - фундамент; 4 - базовая отметка заглубления

7. Покрытие площадок должно быть приведено в первоначальное, надлежащее состояние.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ТИПЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРУШЕННОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА

Тип 1. Конструкция дорожной одежды на проезжей части автомобильной дороги (Группа А)

Тип 2. Конструкция дорожной одежды на проезжей части автомобильных дорог (Группа Б)

Тип 3. Конструкция дорожной одежды на проезжей части автомобильных дорог (группы А, Б) в зимний период

Тип 4. Конструкция дорожной одежды на проезжей части автомобильных дорог (Группа В при существующем а/б покрытии), на межквартальных проездах и стоянках

Тип 5. Конструкция дорожной одежды на проезжей части автомобильных дорог (группа В при существующем а/б покрытии) и межквартальных проездах в зимний период

Тип 6. Конструкция дорожной одежды на проезжей части автомобильных дорог (Группа В при существующем переходном покрытии (щебень))

Тип 7. Конструкция дорожной одежды на проезжей части автомобильных дорог (группа В при существующем грунтовом покрытии) в зимний период - засыпается песком на всю глубину залегания инженерных коммуникаций с послойным уплотнением, при наступлении положительной температуры окружающей среды производится подсыпка песком, выравнивание высотных отметок до верха существующего покрытия. В летний период времени конструкция дорожной одежды остается неизменной, т.е. засыпается песком на всю глубину залегания инженерных коммуникаций с послойным уплотнением с восстановлением верхних высотных отметок существующего грунтового покрытия.

Тип 8. Конструкция дорожной одежды на тротуарах, технических тротуарах и велодорожках

Тип 9. Конструкция дорожной одежды на тротуарах, технических тротуарах, велодорожках в зимний период

Тип 10. Конструкция дорожной одежды на проезжей части и стоянках, расположенных на территории имущественного комплекса

Тип 11. Конструкция дорожной одежды на проезжей части автомобильных дорог и на проезжей части и стоянках, расположенных на территории имущественного комплекса (группа В при существующем переходном покрытии (щебень)) в зимний период

Тип 12. Конструкция при восстановлении отмостки здания, сооружения в летний период

Тип 13. Конструкция при восстановлении отмостки зданий, сооружений, а также конструкция дорожной одежды при восстановлении площадей, тротуаров и других общественных мест с существующим покрытием из брусчатки в зимний период - засыпается песком на всю глубину залегания инженерных коммуникаций с послойным уплотнением.

Тип 14. Конструкция дорожной одежды при восстановлении площадей, тротуаров и других общественных мест с существующим покрытием из брусчатки в летний период

Тип 15. Конструкция дорожной одежды на проезжей части автомобильной дороги (Группа А) в случаях ненормативных залеганий инженерных тепловых сетей при осуществлении аварийных земляных работ

Тип 16. Конструкция дорожной одежды на проезжей части автомобильной дороги (Группы Б, В) и межквартальных проездах в случаях ненормативных залеганий инженерных тепловых сетей при осуществлении аварийных земляных работ

# Тип 17. Восстановление (устройство) бортового камня, сеяного газона.

Расписка

о приёме уведомления об осуществлении земляных работ

Администрация городского поселения Октябрьское в соответствии Порядком осуществления земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства, утвержденного решением Совета депутатов городского поселения Октябрьское от 27.04.2019 № 284 приняла от:____________________________________________________.

| N п/п | Наименование документа | кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Уведомление об осуществлении земляных работ № _________ |  |
| 2. | Схема места осуществления земляных работ |  |
| 3. | Материалы фотосъемки земельного участка до осуществления земляных работ |  |
| 4. | Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя |  |

Всего документов _____ экз., всего листов _____.

Сдал: _______________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Принял: _____________________________

(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заинтересованному лицу (заявителю):                                                                                                              _____________________________

(ФИО, наименования юр. лица,                                                                                                        ________________________________

место жительства гражданина,

нахождения юр. лица)

Информация

Дата ______________                                                                                              № __________

Настоящим информирую Вас, о том, что Ваше уведомление об осуществлении земляных работ  № ___________ (Вх. № ___________ от ____________) соответствует/ не соответствует требованиям, установленным Порядком осуществления земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства, утвержденного решением Совета депутатов городского поселения Октябрьское 27.04.2019 № 284.

Уведомление не соответствует следующим требованиям: ________________________________________________________________________________________________________________________________.Уведомление, несоответствующее указанным требованиям, считается не поданным. Вы вправе повторно направить уведомление с устранением указанных недостатков. Особые отметки (дополнительная информация) ___________________________________________________________________________. *

Восстановление нарушенного благоустройства объектов (элементов), указанных в уведомлении об осуществлении земляных работ  № ___________ (вх. № ___________ от ____________) осуществляется в соответствии со следующими конструктивными типами восстановления согласно Приложению №2 к Порядку осуществления земляных работ и восстановлению нарушенного благоустройства, утвержденного решением Совета депутатов городского поселения Октябрьское 27.04.2019 № 284.

| Адрес места осуществления земляных работ (необходимо указать ближайший объект адресации): ________________________________________________________________ |
| --- |
| Объекты (элементы) благоустройства, которые будут нарушены при осуществлении земляных работ | Конструктивный тип (№) восстановления нарушенного благоустройства | Ориентировочная площадь (кв.м/м.п.) |
| Дорожная одежда проезжей части автомобильной дороги (при существующем асфальтобетонном покрытии) |  | ________ кв.м. |
| Дорожная одежда проезжей части автомобильной дороги (при существующем переходном покрытии (щебень)) |  | ________ кв.м. |
| Дорожная одежда проезжей части автомобильной дороги (при существующем грунтовом покрытии) |  | ________ кв.м. |
| Дорожная одежда межквартальных проездов |  | ________ кв.м. |
| Дорожная одежда тротуара, технического тротуара, велодорожки |  | ________ кв.м. |
| Дорожная одежда проездов, стоянок (парковок), расположенных на территории имущественного комплекса |  | ________ кв.м. |
| Дорожная одежда площадей, тротуаров и иных общественных мест (при существующем покрытии из брусчатки) |  | ________ кв.м. |
| Отмостка здания (сооружения) |  | ________ м.п. |
| Бортовой камень |  | ________ м.п. |
| Озелененная территория (газон) |  | ________ кв.м. |
| Общая площадь места осуществления земляных работ | ________ кв.м. |

* - абзац заполняется в случае несоблюдения требований (условий).

Лицо,  ответственное  за приемку работ со стороны уполномоченного  органа  (указывается  должность, Ф.И.О., контактный телефон): ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________.

Все уведомления и юридически важные сообщения направляются на адреса электронной почты, а также почтовые адреса уполномоченного органа.

ТРЕБОВАНИЕ

о восстановлении нарушенного благоустройства, при осуществлении

несанкционированных земляных работ

№ _______                                                                                          от «___» ________ 20__ г.

Вами по адресу: _________________________, в нарушение Порядка осуществления земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства, утверждённого решением Совета депутатов городского поселения Октябрьское 27.04.2019 № 284, а именно __________________________ (указать нарушение), осуществлены несанкционированные земляные работы.

В соответствии с Правилами благоустройства территории городского поселения Октябрьское, утверждённых решением Совета депутатов городского поселения Октябрьское от 27.04.2019 № 284, после окончания земляных работ благоустройство, нарушенное при их осуществлении, подлежит обязательному восстановлению.

Нарушение  Порядка проведения земляных работ влекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трёх тысяч  до  пяти  тысяч  рублей;  на  должностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч  рублей;  на юридических лиц - от двадцати тысяч  до пятидесяти тысяч рублей (ст. 30  Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях»).

В  случае  осуществления  несанкционированных земляных работ, лицо, осуществившее указанные земляные работы, обязано восстановить  нарушенное  благоустройство  в  соответствии  с требованиями Порядка осуществления земляных работ и восстановления нарушенного  благоустройства,  утверждённых решением Совета депутатов городского поселения Октябрьское от 27.04.2019 № 284.

На   основании   изложенного,   требую   восстановить   благоустройство, нарушенное   при осуществлении несанкционированных земляных работ, в соответствии с  Порядком осуществления земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства,  утверждённого решением Совета депутатов городского поселения Октябрьское от 27.04.2019 № 284.

Место  осуществления  земляных работ с указанием точных границ, площади, объемных,    количественных    и    качественных    характеристик   объекта благоустройства: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Восстановление нарушенного благоустройства осуществляется в соответствии с конструктивными типами восстановления и требованиями к осуществлению земляных работ, указанными в приложении №2 к Порядку осуществления земляных работ и восстановления нарушенного  благоустройства,  утверждённых решением Совета депутатов городского поселения Октябрьское от 27.04.2019 № 284:

| Объекты (элементы) благоустройства, которые будут нарушены при осуществлении земляных работ: | Конструктивный тип (№) восстановления нарушенного благоустройства | Ориентировочная площадь (кв.м/м.п.) |
| --- | --- | --- |
| Дорожная одежда проезжей части автомобильной дороги (при существующем асфальтобетонном покрытии) |  | ________ кв.м. |
| Дорожная одежда проезжей части автомобильной дороги (при существующем переходном покрытии (щебень)) |  | ________ кв.м. |
| Дорожная одежда проезжей части автомобильной дороги (при существующем грунтовом покрытии) |  | ________ кв.м. |
| Дорожная одежда межквартальных проездов |  | ________ кв.м. |
| Дорожная одежда тротуара, технического тротуара, велодорожки |  | ________ кв.м. |
| Дорожная одежда проездов, стоянок (парковок), расположенных на территории имущественного комплекса |  | ________ кв.м. |
| Дорожная одежда площадей, тротуаров и иных общественных мест (при существующем покрытии из брусчатки) |  | ________ кв.м. |
| Отмостка здания (сооружения) |  | ________ м.п. |
| Бортовой камень |  | ________ м.п. |
| Озелененная территория (газон) |  | ________ кв.м. |
| Общая площадь места осуществления земляных работ | ________ кв.м. |

____________________________________________________________________________

Способ производства земляных работ: ________________________________________.

Прочие условия осуществления земляных работ: _______________________________.

(установка ограждений, вывоз строительного мусора, грунта)

Восстановление нарушенного благоустройства должно быть выполнено в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения настоящего требования, а именно в срок не позднее:

«_____» _______________ _________ г. (в зимнем варианте) <*>;

«_____»  ________________  _________ г. (до полного восстановления всех

нарушенных элементов благоустройства).

Лицо, ответственное за осуществление земляных работ: ___________________________.

Условия безопасности движения пешеходов и автотранспорта: _________________________

_____________________________________________________________________________

Лицо,  ответственное  за приемку работ со стороны уполномоченного  органа  (указывается  должность, Ф.И.О., контактный телефон) _____________________________________________________________________________.

Лицо, выдавшее требование ___________ (___________________)

(подпись)  (расшифровка подписи)

Отметка  о  выполнении  требования: _________________________________________________ с приложением копии акта об исполнении обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства (акта о закрытии разрешения).

--------------------------------

<*> Данная строка заполняется при осуществлении земляных работ в зимний период.

АКТ

о завершении работ по восстановлению нарушенного благоустройства

при осуществлении земляных работ

№ _______                                                                                        от «___» __________ 20__ г.

_____________________________________________________________________________

(наименование работ)

выполненных на _____________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

на основании разрешения/ уведомления: ________________________________________________

(реквизиты разрешения/ уведомления)

Комиссия в составе:

лица, осуществившего земляные работы либо его представителя

_____________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

представителя уполномоченного органа__________ _________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

произвела осмотр работ, выполненных ____________________________________________

(наименование строительно-монтажной организации)

и составила настоящий АКТ о нижеследующем:

1.  К  освидетельствованию  и  приемке предъявлены результаты следующих работ:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

2. Дата: начала работ ________________________; окончания работ ________________________.

3. Приложения:

акты на скрытые работы _________________________________________;

фотофиксация ________________________________________________.

Решение:

Работы,  связанные  с  восстановлением  нарушенного  благоустройства (в летний период/в зимний период), завершены.

Лицо, осуществившее земляные работы, либо его представитель

_______________/расшифровка/

(подпись)

Представитель уполномоченного органа

_______________/расшифровка/

(подпись)

АКТ

об исполнении обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства

при осуществлении земляных работ

(акт о закрытии уведомления)

№ _______                                                                                          от «___» _________ 20__ г.

Должностным лицом уполномоченного органа__________________________________

(ФИО, наименование должности)

УСТАНОВЛЕНО:

1. Лицом, осуществившим земляные работы - __________________________________

выполнены  работы  по благоустройству места осуществления земляных работ по адресу: _____________________________________________________________________________.

2.	Работы  по  благоустройству  места  осуществления  земляных (работы по восстановлению нарушенного благоустройства) выполнены на основании уведомления об осуществлении земляных работ  № _______ (вх. № ________ от _______________)

3.	Качество  земляных  работ  и  работ  по  восстановлению нарушенного благоустройства подтверждается актами на скрытые работы <*>.

Применяемые    материалы   соответствуют   требованиям,   установленным техническими  регламентами  (акт  специализированной лаборатории № _____ от _________ _____ г.) <*>.

4.   Работы  по  благоустройству  места  осуществления  земляных  работ выполнены _________________________________________________________________________<**>.

(наименование и реквизиты исполнителя работ)

5.	Работы  по  благоустройству  места  осуществления  земляных  (работ по восстановлению нарушенного благоустройства) выполнены в сроки: начало работ __________, окончание работ _____________.

РЕШЕНИЕ:

1.	Работы  по  благоустройству  места  осуществления  земляных  работ завершены.

2.	Работы  по  благоустройству  места  осуществления  земляных  работ соответствуют  требованиям,  установленным  Правилами благоустройства территории городского поселения Октябрьское, утверждённых решением Совета депутатов городского поселения Октябрьское от 27.04.2019 № 284.

Должностное лицо _________________ ________________ /расшифровка/

(должность)       (подпись)

Особые отметки: ______________________________________________.

<*>  данный  пункт  заполняется  при  осуществлении  земляных  работ  в границах полосы отвода автомобильной дороги.

<**>  заполняется в случае, если работы выполнялись подрядной организацией по договору с лицом, осуществившим земляные работы (заинтересованным лицом).

АКТ

о неисполнении обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства

при осуществлении земляных работ

(акт об отказе в закрытии разрешения)

№ _______                                                                                          от «___» _________ 20__ г.

Должностным  лицом уполномоченного  органа________________________________.

(ФИО, наименование должности)

УСТАНОВЛЕНО:

1.	Лицом, осуществившим земляные работы - __________________________________

выполнены  работы  по благоустройству места осуществления земляных работ по адресу: ____________________________________________________________________________

2.	Работы  по  благоустройству  места  осуществления  земляных  работ выполнены на основании уведомления об осуществлении земляных работ  № _______ (вх. № ________ от _______________).

3.	Работы  по  благоустройству  места  осуществления  земляных  (работы по восстановлению нарушенного благоустройства) выполнены в сроки: начало работ _____________, окончание работ __________.

4.   Работы  по  благоустройству  места  осуществления  земляных  работ выполнены _________________________________________________________________________<**>.

(наименование и реквизиты исполнителя работ)

5.	Работы  по  благоустройству  места  осуществления земляных работ не соответствуют  требованиям,  установленным  Правилами благоустройства территории городского поселения Октябрьское, утверждённых решением Совета депутатов городского поселения Октябрьское от 27.04.2019 № 284, а именно: _____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

6.	Качество  применяемых  материалов  не  соответствует  требованиям, установленным техническими регламентами (акт специализированной лаборатории № ____ от ______ ____ г.) <*>.

РЕШЕНИЕ:

1.  Работы  по  благоустройству  места  осуществления земляных работ не завершены,   в  связи  с  несоответствием  выполненных  работ  требованиям, установленным  Правилами благоустройства территории городского поселения Октябрьское, утверждённых решением Совета депутатов городского поселения Октябрьское от 27.04.2019 № 284.

2.	Установить  новый  срок  окончания  работ  по благоустройству места осуществления земляных работ «____» ____________ 20__ г.

Должностное лицо

_______________________ ________________ /расшифровка/

(должность)            (подпись)

Особые отметки:

__________________________________________________________________________.

<*> данный пункт заполняется при осуществлении земляных работ в границах полосы отвода автомобильной дороги.

<**>  заполняется в случае, если работы выполнялись подрядной организацией по договору с лицом, осуществившим земляные работы (заинтересованным лицом).

АКТ

на скрытые работы

№ _______                                                                                          от «___» _________ 20__ г.

_____________________________________________________________________________

(наименование работ)

выполненных на _____________________________________________________________________,

(наименование и место расположения объекта)

работы выполнены на основании уведомления об осуществлении земляных работ             № _______ (вх. № ________ от _______________)

Комиссия в составе:

лица, осуществившего земляные работы (заинтересованного лица) либо его представителя

____________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

представителя уполномоченного органа ___________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

произвела осмотр работ, выпол_______________________________________________ <*>

(наименование строительно-монтажной организации)

и составила настоящий АКТ о нижеследующем:

1.  К  освидетельствованию  и  приемке предъявлены результаты следующих работ _____________________________________________________________________________

(наименование результатов скрытых работ)

2. Работы выполнены по типовой схеме (конструктивным типом восстановления) № _____________________________________________________________________________

3. При выполнении работ применены _____________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификат или другие документы, подтверждающие качество)

4.  При  выполнении  работ  отсутствуют  (или  допущены)  отклонения от технических требований и условий приемки работ _____________________________________________________________.

(при наличии отклонений указать, какие отклонения отсутствуют).

5. Дата:   начала   работ   ___________________;окончания работ ______________________.

6. Приложения _________________________________________________.

Решение:

Работы   выполнены   в  соответствии  с  типовой  схемой (конструктивными типами),  стандартами, строительными нормами и правилами и подлежат приемке.

На  основании изложенного, разрешается производство последующих работ по

устройству (монтажу) _______________________________________________________________.

(наименование работ и конструкций)

Лицо, осуществившего земляные работы либо его представитель

_____________________________________________________________________________

(подпись)

Представитель уполномоченногооргана___________________________ ________________

(подпись)

Приложение: фотоотчет на ___ л.

<*> Заполняется в случае, если работы выполнялись подрядной организацией по договору с лицом, осуществившим земляные работы (заинтересованным лицом).

ТРЕБОВАНИЕ

о предоставлении конструктивного слоя дорожной одежды

для освидетельствования

Дата ______________                                                                                            № __________

Согласно уведомлению об осуществлении земляных работ № _______ (вх. № ________ от _______________), по адресу: _________________________ земляные работы осуществляются _________________________________ (наименование лица, осуществляющего земляные работы).

В соответствии с Порядком осуществления земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства, утверждённым Правилами благоустройства территории городского поселения Октябрьское, утверждённых решением Совета депутатов городского поселения Октябрьское от 27.04.2019 № 284, лицо, осуществившее земляные работы, приступает к укладке последующих конструктивных слоев дорожной одежды только после подписания должностным лицом уполномоченного органа акта на скрытые работы.

В случае, если этап работ по восстановлению нарушенного благоустройства выполнен без освидетельствования и подписания акта на скрытые работы со стороны должностного лица уполномоченного органа, то лицо, осуществившее земляные работы, согласно письменному указанию должностного лица уполномоченного органа в форме требования в течение 1 рабочего дня со дня истечения срока восстановления нарушенного благоустройства, за свой счет обязано в сроки, указанные в требовании, предоставить для освидетельствования конструктивный слой дорожной одежды, состоящий из песка, щебня, в границах места проведения земляных работ, не прошедших освидетельствование с последующим восстановлением нарушенного конструктивного слоя дорожной одежды.

Конструктивный   слой   дорожной   одежды,  состоящий  из  песка/щебня, выполнен   Вами  без  освидетельствования  должностным  лицом  уполномоченного органа.

На  основании  изложенного, предлагаю в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения настоящего требования предоставить для освидетельствования должностному  лицу  уполномоченного органа конструктивный слой   дорожной   одежды,   состоящий  из  песка/щебня,  в  границах  места осуществления земляных работ.

Представитель уполномоченного органа___________________________________________

(дата, подпись)

Приложение №11

к Порядку

осуществления земляных работ

и восстановления нарушенного благоустройства

АКТ № ____

об обнаружении несанкционированных земляных работ

№ _______                                                                                        от «___» __________ 20__ г.

Должностным  лицом уполномоченного органа_____________________________________

(ФИО, наименование должности)

УСТАНОВЛЕНО:

1.	По адресу_______________________ в нарушение пункта Порядка осуществления земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства, установленным  Правилами благоустройства территории городского поселения Октябрьское, утверждённых решением Совета депутатов городского поселения Октябрьское от 27.04.2019 № 284, а именно __________________________ (указать нарушение), осуществляются несанкционированные земляные работы.

2.	Лицо, осуществившее земляные работы: ________________________________<*>

| При осуществлении несанкционированных земляных работ нарушены следующие объекты (элементы) благоустройства: |
| --- |
|  | необходимое отметить символом - V | Ориентировочная площадь (кв.м/м.п.) |
| Дорожная одежда проезжей части автомобильной дороги (при существующем асфальтобетонном покрытии) |  | ________ кв.м. |
| Дорожная одежда проезжей части автомобильной дороги (при существующем переходном покрытии (щебень)) |  | ________ кв.м. |
| Дорожная одежда проезжей части автомобильной дороги (при существующем грунтовом покрытии) |  | ________ кв.м. |
| Дорожная одежда межквартальных проездов |  | ________ кв.м. |
| Дорожная одежда тротуара, технического тротуара, велодорожки |  | ________ кв.м. |
| Дорожная одежда проездов, стоянок (парковок), расположенных на территории имущественного комплекса |  | ________ кв.м. |
| Дорожная одежда площадей, тротуаров и иных общественных мест (при существующем покрытии из брусчатки) |  | ________ кв.м. |
| Отмостка здания (сооружения) |  | ________ м.п. |
| Бортовой камень |  | ________ м.п. |
| Озелененная территория (газон) |  | ________ кв.м. |
| Общая площадь места осуществления земляных работ | ________ кв.м. |

Приложение: Фотоматериалы на ____ л.

Особые отметки:

__________________________________________________________________________.

Должностное лицо    _______________________ ________________ /расшифровка/

(должность)                         (подпись)

<*> Заполняется в случае, если лицо, осуществившее земляные работы установлено.

Главе городского поселения Октябрьское

В.В. Сенченкову

________________________________________

________________________________________

адрес: __________________________________

________________________________________

телефон:________________________________

Информация

о планируемом осуществлении земляных работ

Настоящим сообщаю, что ___________________________________________________

(полное наименование юридического лица,

_____________________________________________________________________________

место нахождения, ИНН, основной

_____________________________________________________________________________

государственный регистрационный номер; фамилия, имя, отчество, место

жительства

_____________________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя, ИНН, основной регистрационный номер записи

_____________________________________________________________________________

о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;

_____________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства,

_____________________________________________________________________________

ИНН физического лица)

планирует осуществление земляных работ для

_____________________________________________________________________________

(указывается цель, способ производства работ, вид выполняемых работ

_____________________________________________________________________________

(строительство, реконструкция, ремонт, плановые или аварийные, установка, эксплуатация рекламной конструкции)

Место производства работ __________________________________________________

(проезжая часть дороги, тротуар, пешеходная

_____________________________________________________________________________

дорожка, обочина, грунт с указанием адресного описания)

Производство работ повлечет/не повлечет ограничение/прекращение движения.

(ненужное зачеркнуть)

Ориентировочная площадь раскопки (кв. м) _____________.

Срок осуществления земляных работ:

с «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.

Срок  восстановления  нарушенного  благоустройства в месте производства

земляных работ:

в срок до «___» ___________ _______ г. (в зимнем варианте);

в срок до «___» __________ ______ г. (до  полного  восстановления  всех

нарушенных элементов благоустройства).

Руководитель   юридического   лица,   индивидуальный   предприниматель, физическое лицо:__________ _______________ (_________________________)

(дата)      (подпись)       (расшифровка подписи)

17. ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ

И ОХРАНЫ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

17.1. Общие положения и основные термины,

определяющие объект правового регулирования

17.1.1.	Настоящие Правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений в городском поселении Октябрьское (далее именуются - Правила) разработаны на основании следующих документов:

- Конституции Российской Федерации;

- Гражданского кодекса Российской Федерации;

- Кодекса РСФСР об административных правонарушениях;

- Закона РФ от 28.08.95 №154-ФЗ (редакция от 04.08.2000) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закона РФ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- Закона ХМАО от 09.04.99 №19-оз (редакция от 11.11.2000) «Об административных правонарушениях в области охраны окружающей природной среды, экологической защиты населения и использования природных ресурсов в Ханты-Мансийском автономном округе»;

- Закона ХМАО от 27.07.97 № 40-оз (редакция от 16.04.2001) «Об административной ответственности за отдельные виды правонарушений, совершенные на территории Ханты-Мансийского автономного округа»;

- СНиП III 10-75 (Благоустройство территорий).

17.1.2.	Единый зеленый фонд муниципального образования городское поселение Октябрьское включает в себя озелененные и лесные территории всех категорий и видов, расположенные в пределах населенных пунктов.

17.1.3.	Выделяются три основные категории озелененных территорий, каждая из которых имеет свои функциональные особенности по отношению к гражданскому обороту (отношения к собственности, продаже, аренде), режимам пользования и способам хозяйствования:

- озелененные территории общего пользования - территории используемые для рекреации всего населения населенных пунктов: сады, парки, парки культуры и отдыха, мемориальные комплексы, скверы, бульвары, улицы и транспортные магистрали, набережные, лесопарки, лугопарки, гидропарки;

- озелененные территории ограниченного пользования - территории в пределах жилой, гражданской, промышленной застройки, организаций обслуживания населения, учреждений здравоохранения, науки, образования, рассчитанные на пользование отдельными группами населения, санитарно-защитные зоны;

- озелененные территории специального назначения - территории питомников, цветочно-оранжерейные хозяйства, выставки, ботанические, дендрологические и зоологические сады, кладбища, территории, попадающие под действие Федерального закона от 14.03.95 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

Зелёные насаждения населенных пунктов - дикорастущие и искусственно посаженные деревья и кустарники, а также травяной покров и созданные газоны на всей территории населенных пунктов.

17.1.4.	Отнесение озелененных территорий к указанным категориям осуществляется администрацией городского поселения Октябрьское в установленном порядке. Порядок разрабатывается комитетом по природопользованию и экологии и утверждается распоряжением главы городского поселения Октябрьское.

17.1.5.	Создание и содержание зеленых насаждений всех категорий озелененных территорий осуществляется за счет бюджета городского поселения, средств организаций и граждан в собственности, ведении, аренде которых находятся земельные участки.

17.1.6.	Содержание зеленых насаждений осуществляется специализированными организациями или специально подготовленными работниками.

17.1.7.	Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми организациями и гражданами, которые являются пользователями территорий единого зеленого фонда муниципального образования городское поселение Октябрьское.

17.1.8.	Основным документом озелененной территории является Паспорт зеленых насаждений (далее именуется - Паспорт). Форму Паспорта утверждает уполномоченный орган администрации городского поселения.

17.2. Управление созданием, содержанием и охраной зеленых насаждений

17.2.1.	Управление созданием, содержанием и охраной озелененных территорий осуществляется отделом имущественных, земельных отношений и благоустройства администрации городского поселения Октябрьское.

17.2.2.	Данные Правила не распространяются на земли особо охраняемых природных территорий.

17.3. Порядок создания зеленых насаждений

17.3.1.	По факту создания зеленых насаждений исполнитель передает подеревную съемку участка в комитет по природопользованию и экологии.

17.3.2.	Создание зеленых насаждений на озелененных территориях общего пользования проводит администрация городского поселения за счёт бюджета городского поселения и иных бюджетов, а также средств организаций и граждан, полученных на добровольной основе. Создание зеленых насаждений на территориях общего пользования входит в титульный список проектирования и строительства как самостоятельные объекты. Созданные зеленые насаждения общего пользования являются собственностью муниципального образования.

17.3.3.	Создание зеленых насаждений на озелененных территориях ограниченного пользования проводится организациями и гражданами, осуществляющими функции заказчика при строительстве объектов согласно утвержденному проекту, и финансируется за счет того объекта, при котором они создаются. Создание зеленых насаждений в микрорайонах, кварталах, на промышленных территориях, вокруг жилых домов, отдельных зданий и сооружений входит в стоимость общестроительных и проектных работ как раздел сводной сметы. Эти расходы могут быть выделены из сводной сметы в локальные сметы и использоваться строго по назначению.

17.3.4.	Создание зеленых насаждений на территориях специального назначения проводится за счёт бюджета городского поселения и иных бюджетов, а также средств организаций и граждан, осуществляющих функции заказчика при строительстве объектов согласно утвержденному проекту.

17.4. Порядок содержания зеленых насаждений

17.4.1.	Содержание зеленых насаждений производится за счёт средств бюджета городского поселения, организаций и граждан, в пользовании которых находятся озелененные территории.

17.4.2.	Содержание озелененных территорий включает в себя санитарную очистку, уход за газонами, деревьями, кустарниками на условиях, определенных договором аренды с администрацией городского поселения в соответствии со СНиП III 10-75.

17.4.3.	Организации и граждане, имеющие в аренде земельный участок на озелененных территориях общего пользования, осуществляют содержание и охрану зеленых насаждений в пределах землеотвода, а также в зоне ответственности за санитарное состояние за счет собственных средств.

17.4.4.	Содержание озелененных территорий ограниченного пользования возлагается на организации и граждан, которые несут ответственность за санитарное состояние на озелененных территориях ограниченного пользования в пределах жилой и промышленной застройки, осуществляют содержание зеленых насаждений в пределах землеотвода, а также в зоне ответственности за санитарное состояние.

17.4.5.	Использование озелененных территорий специального назначения осуществляется по целевому назначению и содержится за счет владельцев.

17.5. Порядок охраны зеленых насаждений

при предоставлении земельных участков под строительство

и проведение строительных работ

17.5.1.	Организации - застройщики обязаны:

17.5.1.1.	На стадии предварительного согласования места размещения объекта и акта выбора земельного участка согласовать условия освоения участка с отделом имущественных, земельных отношений и благоустройства администрации городского поселения Октябрьское и получить технические условия на использование существующих зеленых насаждений.

17.5.1.2.	На стадии проектирования выполнить подеревную съемку участка и определить проектом объем сохраняемых, сносимых и пересаживаемых зеленых насаждений, а также согласовать проект озеленения участка с отделом имущественных, земельных отношений и благоустройства администрации городского поселения Октябрьское.

17.5.1.3.	До начала производства строительных работ:

а)	принять на сохранность имеющиеся на отведенном под застройку участке зеленые насаждения;

б)	в соответствии с распоряжением главы городского поселения Октябрьское о предоставлении земельного участка в пользование, владение или аренду и после предварительной оплаты восстановительной стоимости сносимых зеленых насаждений получить разрешение на их снос в отделе имущественных, земельных отношений и благоустройства администрации городского поселения Октябрьское. Возможна договоренность: вместо оплаты произвести посадки двукратного объема зеленых насаждений вместо сносимых;

в)	после окончания строительства перед подписанием акта приема-сдачи объекта застройки отчитаться в отделе имущественных, земельных отношений и благоустройства администрации городского поселения Октябрьское о сохранности на период строительства объектов зеленых насаждений и сдать их по акту.

17.5.2.	При проведении работ по реконструкции, капитальному ремонту зданий, сооружений, дорог, линий электропередач и связи, трубопроводов и других объектов заказчик обязан предусмотреть в проекте меры по сохранению зеленых насаждений, согласовать проект с отделом имущественных, земельных отношений и благоустройства администрации городского поселения Октябрьское. При невозможности сохранения зеленых насаждений произвести их пересадку за счет средств на проведение работ по объекту, а в случае невозможности пересадки произвести платеж в размере восстановительной стоимости.

Согласования проведения работ проводятся ежегодно не позднее 30 марта.

17.5.3.	При возникновении аварийных ситуаций (порыв тепло-, водо-, электро- и т. д. сетей) согласование на производство работ оформляется в отделе имущественных, земельных отношений и благоустройства администрации городского поселения Октябрьское в срочном порядке (в течение часа). В нерабочее время решение о производстве работ с целью ликвидации аварии принимает лицо, ответственное за эксплуатацию сетей, с обязательным уведомлением дежурного диспетчера администрации города и последующим сообщением в комитет по природопользованию и экологии.

17.5.4.	Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны до начала строительства объекта согласовать условия освоения участка с администрацией городского поселения Октябрьское на предмет сохранения зелёных насаждений или возмещения восстановительной стоимости за снос зелёных насаждений путем подачи уведомления о планируемом сносе (вырубке), обрезке, пересадке зеленых насаждений согласно Приложению № 1 к настоящим Правилам создания, содержания и охраны зеленых насаждений в городском поселении Октябрьское.

17.5.4.1.	Оформление уведомления о сносе (вырубке), обрезке, пересадке зеленых насаждений не требуется в случаях:

1)	Плановых работ по ремонту и реконструкции в охранной зоне инженерных сетей (в том числе сооружений и устройств, обеспечивающих их эксплуатацию), не связанных с расширением существующих инженерных сетей, а также при работах по содержанию и обслуживанию дорог и инженерных сетей в их охранных зонах;

2)	Производства работ, финансируемых за счет средств бюджета городского поселения Октябрьское;

3)	Проведения работ по уходу за зелеными насаждениями (обрезка, омоложение, снос больных, усохших и отслуживших свой нормативный срок зеленых насаждений);

4)	Необходимости обеспечения нормальной видимости технических средств регулирования дорожного движения (дорожных знаков и указателей, рекламных конструкций, установленных в установленном порядке), безопасности движения транспорта и пешеходов, в том числе по предписаниям государственной инспекции безопасности дорожного движения;

5)	Разрушения корневой системой деревьев фундаментов зданий, асфальтовых покрытий тротуаров и проезжей части дорог;

6)	Сноса зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в собственности физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также принадлежащих им на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве пожизненного наследуемого владения;

7)	При предотвращении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера;

8)	При необходимости очистки от сухостойных и ветровальных деревьев озеленённых территорий улично-дорожной сети, придомовых территорий многоквартирных жилых домов, территорий учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта;

9)	Наличие предписания государственного (надзорного) органа, обязательного к исполнению;

10)	При производстве работ, финансовое обеспечение которых осуществляется с участием средств бюджета поселения, в том числе по концессионным соглашениям и соглашениям о муниципально - частном партнерстве, а также при создании объектов образования, культуры, физической культуры и молодежной политики, строительство которых осуществляется без участия средств бюджета города в рамках реализации государственных и муниципальных программ.

17.5.4.2.	Уведомление и прилагаемые к нему документы представляются заявителем лично, уполномоченным представителем либо почтовым отправлением.

Заинтересованное лицо указывает в уведомлении способ получения акта о соответствии/несоответствии уведомления о планируемом сносе (вырубке), обрезке, пересадке зеленых насаждений путем вручения или направления по почте или электронной почте.

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в заявлении и приложенных к нему документах, несет заявитель.

17.5.5.	Заявители – юридические или физические лица, индивидуальные предприниматели.

Конечным результатом является оформление акта о соответствии/несоответствии уведомления о планируемом сносе (вырубке), обрезке, пересадке зеленых насаждений согласно приложению № 3 к настоящим Правилам создания, содержания и охраны зеленых насаждений в городском поселении Октябрьское.

17.5.6.	Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны осуществлять освоение участка после оформления акта о соответствии/несоответствии уведомления о планируемом сносе (вырубке), обрезке, пересадке зеленых насаждений согласно путём перечисления денежных средств в бюджет поселения.

17.5.7.	Восстановительная стоимость зеленых насаждений взимается с заинтересованных лиц до начала производства работ по сносу зеленых насаждений на основании акта о соответствии/несоответствии уведомления о планируемом сносе (вырубке), обрезке, пересадке зеленых насаждений.

17.5.8.	Сроки выдачи акта о соответствии/несоответствии уведомления о сносе (вырубке), обрезке, пересадке зеленых насаждений.

17.5.8.1.	Общий срок подготовки акта о соответствии/несоответствии уведомления о планируемом сносе (вырубке), обрезке, пересадке зеленых насаждений не может превышать 10 рабочих дней с даты регистрации заявления.

17.5.8.2.	В случае сноса зеленых насаждений при условии возмещения их восстановительной стоимости, срок подготовки акта о соответствии/несоответствии уведомления о планируемом сносе (вырубке), обрезке, пересадке зеленых насаждений не может превышать 3 дней с даты обследования земельного участка и оформления акта обследования земельного участка согласно Приложению № 2 к настоящим Правилам создания, содержания и охраны зеленых насаждений в городском поселении Октябрьское.

17.5.8.3.	Для выдачи акта о соответствии/несоответствии уведомления о планируемом сносе (вырубке), обрезке, пересадке зеленых насаждений, связанных с угрозой падения деревьев или кустарников, а так же предотвращения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера общий срок выдачи акта не может превышать 3 рабочих дней с даты регистрации заявления.

17.5.8.4.	Сроки осуществления процедур, связанных с обследованием земельных участков могут быть продлены в связи с неблагоприятными погодными условиями, (сильными осадками или температурой воздуха ниже -20 °С).

17.5.9.	Перечень документов, необходимых для получения акта о соответствии/несоответствии уведомления о планируемом сносе (вырубке), обрезке, пересадке зеленых насаждений. Для получения акта о соответствии/несоответствии уведомления о планируемом сносе (вырубке), обрезке, пересадке зеленых насаждений заявитель должен обратиться в администрацию городского поселения Октябрьское с соответствующим уведомлением установленной формы о выдаче разрешения на снос зеленых насаждений с указанием причин сноса. К заявлению в зависимости от причин сноса прилагаются следующие документы:

1.	Для физических лиц:

-	копия документа, удостоверяющего личность;

-	копия свидетельства о присвоении индивидуального номера налогоплательщика;

-	копии документов, подтверждающих право владения или пользования земельным участком, на котором произрастают зеленые насаждения, попадающие под снос;

-	уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.

2.	Для юридических лиц:

-	копии учредительных документов;

-	копия свидетельства о регистрации юридического лица (включении его в Единый государственный реестр юридических лиц);

-	копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

-	копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявление (копия приказа (решения) о назначении (избрании) руководителем организации);

-	копии документов, подтверждающих право владения или пользования земельным участком, на котором произрастают зеленые насаждения, попадающие под снос;

-	схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка с обозначением места расположения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, а также схема организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта;

-	разрешение на строительство (реконструкцию) объекта недвижимости, на размещение временного объекта или выполнение благоустройства.

3.	Для индивидуальных предпринимателей:

-	копия документа, удостоверяющего личность;

-	копия свидетельства о постановке индивидуального предпринимателя на налоговый учет;

-	копия свидетельства о присвоении индивидуального номера налогоплательщика;

-	копии документов, подтверждающих право собственности, владения или пользования земельным участком, на котором произрастают зеленые насаждения, попадающие под снос;

-	схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка с обозначением места расположения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, а также схема организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта;

-	разрешение на строительство (реконструкцию) объекта недвижимости, на размещение временного объекта или выполнение благоустройства.

17.5.10.	Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления разрешения.

-	наличие не полного пакета документов, предоставление документов, содержащих неполные сведения, а также утративших юридическую силу.

17.5.11.	Перечень оснований для отказа в предоставлении акта.

Решение несоответствии уведомления о сносе (вырубке), обрезке, пересадке зеленых насаждений должно быть принято по следующим основаниям:

-	если заявителем не предоставлены в полном объеме документы;

-	если снос зеленных насаждений нарушает законные права и интересы третьих лиц;

-	если предполагаемый снос зеленых насаждений не соответствует требованиям действующего законодательства;

-	определение отделом имущественных, земельных отношений и благоустройства об отсутствии необходимости сноса заявляемых зеленых насаждений;

-	отказ получателя разрешения производить компенсационное озеленение.

17.5.12.	Уведомления о планируемом сносе (вырубке), обрезке, пересадке зеленых насаждений регистрируется в день обращения.

17.5.13.	Рассмотрение представленного уведомления и прилагаемых к нему документов.

-	все действия по рассмотрению уведомления и прилагаемых к нему документов осуществляются в течение 1 рабочего дня;

-	основанием для начала действия является поступление в администрацию городского поселения Октябрьское уведомления о планируемом сносе (вырубке), обрезке, пересадке зеленых насаждений;

-	уведомление регистрируется в журнале регистрации заявлений на выдачу разрешения на снос зеленых насаждений;

17.6. Порядок охраны зеленых насаждений

17.6.1.	Организации и граждане на закрепленных (отведенных) им земельных участках, в том числе санитарно-защитных зонах и зонах ответственности за санитарное состояние самостоятельно обеспечивают сохранность зеленых насаждений путем пресечения повреждения, уничтожения зеленых насаждений, либо сообщают в правоохранительные, природоохранные органы. При нанесении ущерба зеленым насаждениям принимают меры к установлению виновных и производят восстановление поврежденных зеленых насаждений за счет виновных либо за счет собственных средств.

17.7. Права и обязанности населения по использованию зеленых насаждений

17.7.1.	Граждане имеют право:

-	свободно пребывать на озелененных территориях, совершать прогулки, заниматься спортом, живописью, кинофотосъемкой, знакомиться с достопримечательностями, удовлетворять иные культурно-оздоровительные и эстетические потребности;

-	получать достоверную информацию о состоянии, мерах охраны и перспективах развития зеленых насаждений городского поселения;

-	обращаться с письмами и заявлениями по вопросам охраны и содержания зеленых насаждений;

-	требовать привлечения к ответственности юридических лиц и граждан, допустивших нарушения настоящих Правил.

17.7.2.	Граждане обязаны:

-	поддерживать чистоту, порядок, бережно относиться к зеленым насаждениям, цветам и садово-парковому оборудованию.

17.7.3.	Гражданам запрещается:

-	ломать, портить, засорять озелененные территории,

-	самовольно вырубать зеленые насаждения или переносить их на другое место;

-	выпас скота и выгул собак в неотведенных местах.

17.8. Ответственность за нарушение правил создания,

содержания и охраны зеленых насаждений

17.8.1.	За нарушение Правил виновные лица несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

Главе городского поселения Октябрьское

В.В. Сенченкову

________________________________________

________________________________________

адрес: __________________________________

________________________________________

телефон:________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ (ВЫРУБКЕ) ОБРЕЗКЕ ПЕРЕСАДКЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Уведомляю Вас о планируемом на сносе (вырубке), обрезке, пересадке_________________ _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(указываются зеленые насаждения (количество) подлежащие сносу (вырубке), обрезке, пересадке)

на земельном участке, расположенном: _____________________________________________________________________________

(место расположения земельного участка)

Для целей:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение: __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Способ получения акта о соответствии/несоответствии уведомления о планируемом сносе (вырубке), обрезке, пересадке зеленых насаждений: __________________________________________________

(лично или отправлено почтой)

Дата:                                                                                                   Подпись________________

АКТ

обследования земельного участка

от_______________									№_____

гп. Октябрьское

Нами: ________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в присутствии заинтересованного лица (его представителя): _________________________

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Проведено обследование земельного участка:______________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(месторасположение, адрес, правообладатель, цель использования)

в целях: ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

При обследовании установлено следующее: _______________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Перечень

зеленых насаждений, расположенных на земельном участке

| № п/п | Древесная растительность | Количество штук | Диаметр | Возраст | Состояние | Сумма восстановительной стоимости * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: |  |

Всего зеленых насаждений на участке			_______________ шт.

Подлежит сносу						_______________ шт.

Подлежит пересадке						_______________ шт.

Подлежит обрезке						_______________ шт.

Содержание данного акта подтверждаем подписями:

____________	__________________

(личная подпись      (расшифровка подписи)

____________	__________________

(личная подпись)     (расшифровка подписи)

____________	__________________

(личная подпись)     (расшифровка подписи)

Акт о соответствии/несоответствии

уведомления о планируемом сносе (вырубке), обрезке,

пересадке зеленых насаждений

___________________________________

(ФИО, наименования юр. лица,

___________________________________                                                    место жительства гражданина, нахождения юр. лица)

Дата _____________                                                                                                № __________

Настоящим информирую Вас о том, что Ваше уведомление о планируемом сносе (вырубке), обрезке, пересадке зеленых насаждений № __________ (Вх. № ______ от __________) соответствует/не соответствует требованиям, установленным Решением совета депутатов об утверждении Правил благоустройства территории городского поселения Октябрьское от  _____ № _____.

Согласовываю/несогласовываю снос  (вырубку), обрезку, пересадку зеленых насаждений:

| № п/п | Древесная растительность | Количество штук | Диаметр | Возраст | Состояние | Сумма восстановительной стоимости * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: |  |

*  согласно  Методике  определения  восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории городского поселения Октябрьское

на земельном участке, расположенном по адресу: ___________________________________

Основание: ___________________________________________________________________

Требования при выполнении работ: ______________________________________________

(указать за чей счет производится снос (вырубка), обрезка, пересадка зеленых насаждений, требования по технике безопасности)

Уведомление	 	не	 	соответствует	 	следующим	 требованиям:

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________.

Уведомление, не соответствующее указанным требованиям, считается не  поданным.  Вы  вправе  повторно  направить  уведомление  с  устранением указанных   недостатков.   Особые   отметки   (дополнительная   информация)

______________________________________________________________. <*>

--------------------------------

<*> - абзац заполняется в случае несоблюдения требований (условий).

МЕТОДИКА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ

ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

1.	Настоящая методика применяется в следующих случаях:

1.1.	для стоимостной оценки ущерба, который может возникнуть при осуществлении хозяйственной деятельности, затрагивающей зеленые насаждения на территории городского поселения Октябрьское;

1.2.	при исчислении размера восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории городского поселения Октябрьское;

1.3.	в иных случаях, связанных с определением стоимости зеленых насаждений на территории городского поселения Октябрьское.

2.	Оценка городских зеленых насаждений проводится методом полного учета всех видов затрат, связанных с созданием и содержанием городских зеленых насаждений или сохранением и поддержанием естественных растительных сообществ в условиях городского поселения Октябрьское.

3.	Восстановительная стоимость рассчитывается с учетом влияния на ценность зеленых насаждений таких факторов, как местоположение, экологическая и социальная значимость объектов озеленения.

4.	Для расчета восстановительной стоимости основных типов городских зеленых насаждений применяется следующая классификация растительности произрастающей на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, а так же на земельных участках, являющихся собственностью муниципального образования городского поселения Октябрьское:

-	дерево хвойной породы;

-	дерево лиственной породы;

-	кустарник;

-	живая изгородь;

-	газон;

-	цветник;

-	многолетний цветник.

4.1.	Деревья подсчитываются поштучно.

4.2.	Если дерево имеет несколько стволов, то в расчетах компенсационной стоимости учитывается один ствол с наибольшим диаметром.

Если второстепенный ствол достиг в диаметре 5 см и растет на расстоянии более 0,5 м от основного ствола на высоте 1,3 м, то данный ствол считается за отдельное дерево.

4.3.	Кустарники в группах подсчитываются поштучно.

4.4.	При подсчете количества кустарников в живой изгороди количество вырубаемых кустарников на каждый погонный метр при двухрядной изгороди принимается равным 5 штукам и однорядной - 3 штукам.

4.5.	Заросли самосевных деревьев и кустарников (деревья и (или) кустарники самосевного и порослевого происхождения, образующие единый сомкнутый полог) рассчитываются следующим образом: каждые 100 кв. м приравниваются к 15 деревьям.

Для определения породы деревьев их диаметра, возраста могут применяться таксационные описания.

4.6.	Количество газонов и естественной травяной растительности определяется исходя из занимаемой ими площади в кв. м.

5.	Расчет восстановительной стоимости зеленых насаждений производится с учетом:

5.1.	Действительной восстановительной стоимости зеленых насаждений, включающей:

-	единовременные затраты по посадке деревьев и кустарников, устройству газонов и цветников (стоимость посадочного материала, растительного грунта, подготовка территории, оплата работ, накладные расходы, плановые накопления, транспортные расходы, налоги) и других зеленых насаждений.

5.2.	Коэффициентов:

-	коэффициентов качественного состояния зеленых насаждений (условно здоровые, угнетенные, усыхающие);

-	коэффициента значимости зеленых насаждений, учитывающего социальную, историко-культурную, природоохранную ценность;

-	коэффициента поправки на местоположение зеленых насаждений, учитывающего обеспеченность зелеными насаждениями жителей городского поселения Октябрьское.

6.	Базовый норматив для расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений устанавливается в размере одного минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством для исчисления платежей по гражданско-правовым обязательствам.

7.	В качестве исходной единицы для исчисления размера вреда от повреждения и уничтожения зеленых насаждений принимается их восстановительная стоимость.

8.	Расчет восстановительной стоимости зеленых насаждений производится по формуле:

Ск = Сдв x Кз x Км x Ксост x Бн, где:

Ск – восстановительная стоимость основных видов деревьев и кустарников, травянистых растений, естественных растительных сообществ (в расчете на 1 дерево, 1 кустарник, 1 погонный метр живой изгороди, 1 кв. метр травянистой, лесной или иной растительности);

Сдв - удельная восстановительная стоимость основных видов деревьев, кустарников, травянистой растительности (в расчете на 1 дерево, 1 кустарник, 1 погонный метр живой изгороди, 1 кв. метр травянистой, лесной или иной растительности);

Кз - коэффициент поправки на социально-экологическую значимость зеленых насаждений;

Км - коэффициент поправки на местоположение зеленых насаждений;

Ксост - коэффициент поправки на текущее состояние зеленых насаждений;

Бн - базовый норматив для расчета действительной восстановительной стоимости зеленых насаждений.

# Footnotes

Заполняется в случае корректировки срока осуществления земляных работ.